Załącznik nr 4 do SWZ

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 – Włazy kanałowe

      - Właz kanałowy żeliwno – betonowy kpl. okrągły klasy D 400, bez wentylacji, wykonany zgodnie z PN-EN 124-1 i spełniający wymagania PN-EN 124-2.

Rozwiązania techniczno-materiałowe:

        - Materiał korpusu (rama) i pokrywa włazu wykonane z tego samego materiału tj. żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego,

        - Pokrywa włazu okrągła, bez wentylacji, z zabezpieczeniem przed obrotem (blokada obrotu),

        - Średnica pokrywy włazu Ø 680mm,

        - Pokrywa żeliwna wypełniona betonem o wytrzymałości na ściskanie co najmniej C35/45 zgodnie 
z PN-EN 206:2013,

        - Wkładka tłumiąca (uszczelka),

        - Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm,

        - Wysokość kpl. włazu 150mm ± 10mm,

        - Pokrywa i korpus oznakowane zgodnie z normą PN-EN 124-2.

      - Właz kanałowy żeliwno – betonowy kpl. okrągły  klasy D 400, z wentylacją, wykonany zgodnie z PN-EN 124-1 i spełniający wymagania PN-EN 124-2.

Rozwiązania techniczno-materiałowe:

        - Materiał korpusu (rama) i pokrywa włazu wykonane z tego samego materiału tj. żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego,

        - Pokrywa włazu okrągła, z wentylacją, z zabezpieczeniem przed obrotem (blokada obrotu),

        - Średnica pokrywy włazu Ø 680mm,

        - Pokrywa żeliwna wypełniona betonem o wytrzymałości na ściskanie co najmniej C35/45 zgodnie 
z PN-EN 206:2013,

        - Wkładka tłumiąca (uszczelka),

        - Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm,

        - Wysokość kpl. włazu 150mm ± 10mm,

        - Pokrywa i korpus oznakowane zgodnie z normą PN-EN 124-2.

- Właz kanałowy żeliwny kpl. okrągły  klasy D 400, z wentylacją, wykonany zgodnie 
z PN-EN 124-1 i spełniający wymagania PN-EN 124-2.

Rozwiązania techniczno-materiałowe:

            - Materiał korpusu (rama) i pokrywa włazu wykonane z tego samego materiału tj. żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego,

            - Pokrywa włazu okrągła, z wentylacją, z zabezpieczeniem przed obrotem (blokada obrotu),

            - Średnica pokrywy włazu Ø 680mm,

            - Pokrywa żeliwna,

            - Wkładka tłumiąca (uszczelka),

            - Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm,

            - Wysokość kpl. włazu 150mm ± 10mm,

            - Pokrywa i korpus oznakowane zgodnie z normą PN-EN 124-2.

- Właz kanałowy żeliwny kpl. okrągły  klasy D 400, bez wentylacji, wykonany zgodnie 
z PN-EN 124-1 i spełniający wymagania PN-EN 124-2.

Rozwiązania techniczno-materiałowe:

- Materiał korpusu (rama) i pokrywa włazu wykonane z tego samego materiału tj. żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego,

- Pokrywa włazu okrągła, bez wentylacji, z zabezpieczeniem przed obrotem (blokada obrotu),

- Średnica pokrywy włazu Ø 680mm,

- Pokrywa żeliwna,

- Wkładka tłumiąca (uszczelka),

- Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm,

- Wysokość kpl. włazu 150mm ± 10mm,

- Pokrywa i korpus oznakowane zgodnie z normą PN-EN 124-2.

Część nr 2 – Włazy kanałowe samopoziomujące

- Właz kanałowy żeliwny kpl. samopoziomujący (pływający) klasy D 400, wykonany zgodnie z PN-EN 124-1 i spełniający wymagania PN-EN 124-2.

Rozwiązania techniczno – materiałowe:

- Materiał korpusu (rama) i pokrywa włazu wykonane z tego samego materiału tj. z żeliwa sferoidalnego,

- Pokrywa włazu okrągła bez wentylacji,

- Pokrywa uchylna na zawiasie/przegubie,

- Średnica pokrywy włazu min. Ø 670mm,

- Wkładka tłumiąca w korpusie (uszczelka),

- Wysokość kpl. włazu 150mm ± 10mm,

- Masa całkowita kpl. włazu pokrywy z korpusem min. 80 kg,

- Pokrywa i korpus oznakowane zgodnie z normą PN-EN 124-2,

- Pierścień centrujący betonowy lub polimerowy,

- Średnica zewnętrzna min 800 mm,

- Odlew kpl. włazu jednolity bez frezowania.

Część nr 3 – Wpusty uliczne

- Wpust uliczny z żeliwa kpl. do zabudowy przy krawężniku, 3/4 kołnierz, klasy D 400, wykonany zgodnie z PN-EN 124-1 i spełniający wymagania PN-EN 124-2.

Rozwiązania techniczno-materiałowe:

- Materiał korpusu (rama) i ruszt (krata) wpustu wykonane z tego samego materiału tj. żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego,

- Głębokość osadzania rusztu (kratki) wpustu w korpusie (ramie) min. 70mm,

- Wysokość wpustu 150mm,

- Wymiary zew. wpustu kpl 620mm x 420mm ± 10mm,

- Ruszt (kratka) uchylny, mocowany na zawias. Zawias w wykonaniu nierdzewnym lub żeliwnym, lub mosiężnym, nie wystający poza obrys zew. korpusu,

- Krata i korpus oznakowane zgodnie z normą PN-EN 124-2.

- Masa całkowita kpl. wpustu rusztu z korpusem min. 70 kg.

- Wpust uliczny z żeliwa kpl. pełny kołnierz, klasy D 400, wykonany zgodnie z PN-EN 124-1 i spełniający wymagania PN-EN 124-2.

Rozwiązania techniczno-materiałowe:

- Materiał korpusu (rama) i ruszt (krata) wpustu wykonane z tego samego materiału tj. żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego,

- Głębokość osadzania rusztu (kratki) wpustu w korpusie (ramie) min. 70mm,

- Wysokość wpustu 150mm,

- Wymiary zew. wpustu kpl 620mm x 420mm ± 10mm,

- Ruszt (kratka) uchylny, mocowany na zawias. Zawias w wykonaniu nierdzewnym lub żeliwnym, lub mosiężnym, nie wystający poza obrys zew. korpusu,

- Krata i korpus oznakowane zgodnie z normą PN-EN 124-2.

- Masa całkowita kpl. wpustu rusztu z korpusem min. 70 kg.

## Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:

    - Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 124-2 – dotyczy części nr 1, części nr 2 i części nr 3.

    - Przedmiot zamówienia musi być zgodny z normą PN-EN 124-1 „Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań” i spełniać wymagania normy PN–EN 124-2 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa” – dotyczy części nr 1, części nr 2 i części nr 3.

    - Dla przedmiotu zamówienia muszą być wystawione aktualne certyfikaty potwierdzające zgodność własności wyrobu z PN - EN 124-2 wydane przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej – dotyczy części nr 1, części nr 2, części nr 3.