| Lp. | Nazwa | Parametry wymagane | Wymiary | Producent | Wizualizacja | Wartość parametru zaoferowanego lub potwierdzenie parametrów wymaganych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tyrolka (zjazd linowy) | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | opis: | - |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: | Szerokość – ok. 275 cm Długość – ok. 2750 cm Wysokość – ok. 360 cm Wysokość swobodnego upadku – ok. 90 cm Strefa bezpieczeństwa – ok. 2725x400 cm Wysokość podestu – ok. 90 cm |  |  |  |  |
|  |  | materiał: | Drewno – akacja, modrzew lub dąb (zaimpregnowane), elementy konstrukcyjne o profilu okrągłym; części stalowe - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), liny - zbrojone (PP-Polipropylen), łańcuch - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), mocowanie na stałe do podłoża za pomocną betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu - wg zaleceń Producenta. nawierzchnia – trawiasta |  |  |  |  |
|  |  | kolor: | Brązowy |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Zestaw trzech domków | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | opis: | Urządzenie wykonane będzie z trzech połączonych ze sobą domków. Domki połączone będą mostkami ( z lin oraz drewnianym). Do jednego z domków prowadzić będą schodki. Drugi domek wyposażony będzie w zjeżdżalnię otwartą, trzeci natomiast w rurę strażacką. |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: | Dane techniczne domków: - domki na planie prostokąta lub pięciokąta - zabawa na trzech poziomach – ok. 0,15m, ok. 1m, ok. 2m n.p.t. - całkowita wysokość domków ok. 3,7 m - wymiary: prostokąt: ok. 1,65x1,4m, pięciokąt: ok. 1,60x1,55m Dane techniczne rury strażackiej: - wysokość – ok. 3,25 m - średnica – ok. 4 cm Dane techniczne zjeżdżalni: - wysokość – ok. 2 m - długość – ok. 3,7 m Dane techniczne mostków: mostek z lin - długości – ok. 3 m - szerokość – ok. 1 m mostek drewniany - długość – ok. 4 m, - szerokość – ok. 1 m, |  |  |  |  |
|  |  | materiał: | drewno - akacja, modrzew lub dąb (zaimpregnowane), elementy konstrukcyjne o profilu okrągłym (zaimpregnowane), części stalowe - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo); liny - zbrojone (PP-Polipropylen), |  |  |  |  |
|  |  | kolor: | Brązowy |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Zjeżdżalnia tunel | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | opis: | - |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: | Wysokość – min. 1,5 m Długość ślizgu – min. 3 m Średnica rury – ok. 0,8 m Strefa bezpieczeństwa – ok. 3,5x5,3m Wysokość swobodnego upadku < 1m |  |  |  |  |
|  |  | materiał: | Stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), fundamentowanie – kotwy montażowe / fundamentowanie zgodne z zaleceniami Producenta, nawierzchnia – trawiasta |  |  |  |  |
|  |  | kolor: | inox |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Zjeżdżalnia otwarta | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | opis: | - |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: | Wysokość – min. 1,5 m Szerokość – ok. 0,5 m Długość ślizgu – min. 3 m Strefa bezpieczeństwa – ok. 3,5x5,3m Wysokość swobodnego upadku < 1m |  |  |  |  |
|  |  | materiał: | Stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), fundamentowanie – kotwy montażowe / fundamentowanie zgodne z zaleceniami Producenta, nawierzchnia – trawiasta |  |  |  |  |
|  |  | kolor: | inox |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Ściana wspinaczkowa z liną | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | opis: | - |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: | Wysokość – ok. 3 m Szerokość – ok. 3 m Wysokość swobodnego upadku < 1m |  |  |  |  |
|  |  | materiał: | Drewno - akacja, modrzew lub dąb (zaimpregnowane), lina - zbrojona (PP-Polipropylen). fundamentowanie – montaż na stałe do podłoża wg zaleceń Producenta. nawierzchnia – trawiasta |  |  |  |  |
|  |  | kolor: | Brązowy |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Schody drewniane | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | opis: | - |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: | Szerokość – ok. 1 m Długość – ok. 3 m Wysokość –ok. 1,2 Wysokość swobodnego upadku < 1m |  |  |  |  |
|  |  | materiał: | Drewno - akacja, modrzew lub dąb (zaimpregnowane), elementy konstrukcyjne o profilu okrągłym (zaimpregnowane), fundamentowanie - montaż na stałe do podłoża – wg zaleceń Producenta, nawierzchnia - trawiasta |  |  |  |  |
|  |  | kolor: | Brązowy |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Piaskownica z urządzeniem do zabawy piaskiem | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | opis: | - |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: | Dane techniczne piaskownicy: - średnica - 8 m - wysokość – ok. 0,3m - średnica kołków tworzących piaskownicę – 0,1m Dane techniczne urządzenia do zabawy piaskiem: - długość – ok. 3,2m - szerokość – ok. 3,5 m - wysokość – ok. 3,4 m - maksymalna wysokość upadku < 1,0m - strefa bezpieczeństwa – ok. 30 m2 |  |  |  |  |
|  |  | materiał: | Drewno - akacja, modrzew lub dąb (zaimpregnowane), elementy konstrukcyjne o profilu okrągłym (zaimpregnowane), części stalowe - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), Mocowanie na stałe do podłoża za pomocną betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta. nawierzchnia - piaskownica |  |  |  |  |
|  |  | kolor: | Brązowy |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Huśtawka trzystanowiskowa | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | opis: | Huśtawka dwustanowiskowa + „bocianie gniazdo” |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: | szerokość – ok. 2m długość – ok. 7,2 m wysokość – ok. 2,8 m wysokość swobodnego upadku – ok. 1,5 m strefa bezpieczeństwa – ok. 43 m2 |  |  |  |  |
|  |  | materiał: | Drewno-akacja, modrzew lub dąb (zaimpregnowane), elementy konstrukcyjne o profilu okrągłym (zaimpregnowane), części stalowe (łańcuchy) - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), guma, mocowanie na stałe do podłoża za pomocną betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta. nawierzchnia – drewniane zrębki. |  |  |  |  |
|  |  | kolor: | Brązowy |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Bujak – statek 2 | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Opis: | - bujak w kształcie statku |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary: | wysokość – ok. 2,7m długość - ok. 3,5 m szerokość – ok. 2,2 m wysokość swobodnego upadku > 1m strefa bezpieczeństwa – ok. 5,5 x 4,1 m |  |  |  |  |
|  |  | Materiał: | Drewno - akacja, modrzew lub dąb (zaimpregnowane), elementy konstrukcyjne o profilu okrągłym (zaimpregnowane),, części stalowe - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), guma, mocowanie na stałe do podłoża za pomocną betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta. nawierzchnia – zrębki drewniane |  |  |  |  |
|  |  | Kolor: | Brązowy |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Wigwam | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Opis: | - |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary: | wysokość – ok. 2,8 m długość - ok. 3,3 m szerokość – 2,8 m wysokość swobodnego upadku > 1m strefa bezpieczeństwa – ok. 5,5 x 4,1 m |  |  |  |  |
|  |  | Materiał: | Drewno - akacja, modrzew lub dąb (zaimpregnowane), elementy konstrukcyjne o profilu okrągłym (zaimpregnowane), mocowanie na stałe do podłoża za pomocną betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta. nawierzchnia – trawiasta |  |  |  |  |
|  |  | Kolor: | Brązowy |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |
|  | Huśtawka równoważna | Ilość: | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Opis: | - |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary: | długość – ok. 4m szerokość – ok. 0,5 m wysokość – ok. 1,15 m maksymalna wysokość upadku < 1,0m strefa bezpieczeństwa – ok. 12,3 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Materiał: | drewno - akacja, modrzew lub dąb (zaimpregnowane), elementy konstrukcyjne o profilu okrągłym (zaimpregnowane), części stalowe - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo) mocowanie na stałe do podłoża za pomocną betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta. nawierzchnia - trawiasta |  |  |  |  |
|  |  | Kolor: | Brązowy |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: | 1*, 2*, 3* |  |  |  |  |

1* Dopuszcza się tolerancję wymiarów +15/-5% od  podanych w opisie technicznym, pod warunkiem zachowania stref bezpieczeństwa wskazanych przez Producenta urządzenia.

2* Urządzenie placu zabaw muszą spełniać normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz sal zabaw, a także określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw.

3* Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych. Powinny one odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca każdorazowo, przed wbudowaniem materiałów budowlanych zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów materiałowych i uzyskania akceptacji do ich zastosowania Inspektora Nadzoru oraz Inwestora zgodnie z drukiem wniosku materiałowego.

Do wbudowania zostaną dopuszczone materiały posiadające krajową deklarację właściwości użytkowych zgodną z przedmiotową normą (PN, EN) lub w przypadku braku norm z aprobatą techniczną wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

W przypadku braku przedmiotowych norm oraz aprobat technicznych, kiedy dany wyrób budowlany zaprojektowany został tylko i wyłącznie na potrzeby danego zamierzenia producent zobligowany jest do wystawienia oświadczenia o zgodności wyrobu z daną, indywidualną dokumentacją techniczną. Dokumentacja ta powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określić warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym.

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać:

-certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, ze wyroby są zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm Polskich, aprobat technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji;

- deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.