OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE TRZECIE

1. Pojemniki  na odpady komunalne zmieszane  – 100  szt.

2. Pojemność  pojemnika  0,66  m3., ładowność  min. 250  kg

3. Wykonany z polietylenu  niskociśnieniowego  wysokiej  gęstości  (HDPE).

4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie

temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych

5.  Części  metalowe odporne na korozję

6.. Kolor – antracyt.

7.  Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów

wyposażonymi w listwę grzebieniową.

8. Na dwóch bocznych przeciwległych ścianach wzmocnione uchwyty (czopy) do załadunku

przez śmieciarkę

9.  Cztery koła jezdne obracające się wokół pionowej osi, w  pełni  ogumione, koła o średnicy    200  mm

10.  Hamulec (blokada)  indywidualny na dwóch kołach

11. Oś  kołowa  z ocynkowanej stali.

12. Na ścianie czołowej logo „ MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką

termodruku.  Logo w kolorze białym wg wzoru Zamawiającego.

13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

14.  Pokrywa pojemnika płaska. Na  pokrywie  pojemnika napis „Uwaga - Nie wrzucać gorącego popiołu”

15.   Na pokrywie lub korpusie  pojemnika  oznakowanie :

rok  produkcji,  znak CE,  oznaczenie  normy EN-840, pojemność i dopuszczalną masę w kg.

16.  Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości.

18.  Pojemnik  wyposażony  w dolnej części w otwór odcieków z korkiem

19.  Rok  produkcji – 2023