Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 172/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie ”.

CZĘŚĆ 1- Sprzęt do laboratorium robotyki na potrzeby badawcze

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | OSCYLOSKOP CYFROWY DWUKANAŁOWY: Dane techniczne oscyloskopu: Ilość kanałów: 2, Częstotliwość próbkowania: 1GSa/s (pojedynczy kanał) 500MSa/s (dwa kanały), Rozdzielczość: do 12 bitów, Sprzężenie wejściowe: DC, AC, GND, Impedancja wejściowa: 1MΩ±2% ‖20pF±3pF, Współczynnik tłumienia sondy: 1X, 10X, 100X, 1000X, Napięcie znamionowe: 300V CAT II, Maksymalne napięcie wejściowe: 300VRMS (10X), Interpolacja kształtu fali: (sin x)/x, Maksymalna długość zapisu: 8M (jeden kanał), 4M (dwa kanały), Zakres skali poziomej: 2ns/div~100s/div 1, 2, 5 krok po kroku, Tryb podstawy czasu: Y-T, X-Y, Roll, Przesunięcie zera: ±0.5 div x minimalny bieg podstawy czasu, Dokładność pomiaru częstotliwości próbkowania i czasu opóźnienia: ±25ppm, Pasmo częstotliwości: 100 MHz, Czas narastania: 2,4 ns, Rozdzielczość pionowa: 8 bitów, każdy kanał próbkuje jednocześnie, Czułość pionowa: 2mV/div do 10V/div, Zakres offsetów ≥ 200mV/div, ±1V, ＜200mV/div ±50V, Operacje matematyczne: +, -, ×, ÷, FFT, Okno FFT: Prostokąt, Hanning, Hamming, Blackman, Bartlett, Flattop, Limit szerokości pasma: 20 MHz, Typ wyzwalania: zbocze, szerokość impulsu, nachylenie, przekroczenie czasu, okno, wzór, interwał, UART, LIN, CAN, SPI, IIC, Zakres poziomu wyzwalania: ±5 działek od środka ekranu, Tryb wyzwalania: Auto, Normalny, pojedynczy, Zakres wstrzymania 8ns do 10s, |  |  | sztuka | 1 |  |
| 2. | PROFESJONALNY SERWISOWY ZASILACZ LABORATORYJNY REGULOWANY: Dane techniczne napięcie zasilania: 220-240V/AC, 50Hz, napięcie wyjściowe: DC 0-30V, regulacja prądu: 0-5A, moc wyjściowa: 150W, dokładność napięcia: <0.1%+0.01V, dokładność obciążenia: <0.2%+5mA, tętnienia i szumy: Vrms <0.2%(10Hz-1MHz), napięcie wyjściowe USB: DC 5V/9V/12V±0.2V, moc wyjściowa USB: 20W, dokładność napięcia USB: 0.1V, zabezpieczenie prądowe USB: 4A/2.5A/2A, wymiary: 300x185x240mm (DxSxW) ±5mm, temperatury otoczenia pracy: 0°C40°C, |  |  | sztuka | 1 |  |
| 3. | STACJA LUTOWNICZA: Charakterystyka stacji: możliwość kalibracji temperatury, procentowy i linijkowy wskaźnik dostarczanej mocy, kolby lutownicze wyposażone w możliwość regulacji temperatury, możliwość regulacji kąta nachylenia uchwytu kolby lutowniczej metalowe i pewne mocowanie grotów, pojemnik na groty z tworzywa odpornego na wysokie temperatury, możliwość zamontowania wysięgnika dla przewodu kolby, miejsce w stacji do szybkiego montażu i demontażu grotów, szeroki wybór grotów, sygnalizacja dźwiękowa w przypadku braku podłączonej kolby lutowniczej, możliwość zapisywania ustawień na trzech niezależnych kanałach: CH1, CH2 oraz CH3. Dane techniczne: napięcie zasilania: AC 100-240V 50/60Hz, moc: 120W, napięcie wyjściowe na grot: 16V+16V, zakres temperatur: 100-450°C, typ kolby: C245 oraz C210, potencjał między grotem a uziemieniem: <2mV, rezystancja między grotem a uziemieniem: <2Ohm, sterowanie temperaturą: cyfrowe przyciskami oraz za pomocą przycisków w kolbach , czytelny wyświetlacz LED pokazujący ustawianą oraz aktualną temperaturę, wskaźnik dostarczanej mocy: linijkowy i procentowy, zabezpieczenie ESD SAFE, możliwość kalibracji temperatury, |  |  | sztuka | 1 |  |
| 4. | STACJA LUTOWNICZA NA GORĄCE POWIETRZE: elektroniczny układ regulacji temperatury w zakresie 100÷500°C z zastosowaniem czujnika temperatury w zamkniętej pętli, moc stacji to aż 1300W, precyzyjna regulacja nawiewu powietrza w zakresie od 1-200, 4 kanały pracy CH1, CH2, CH3, CH4 (4 temperatury do ustawienia i zapamiętania), wybór zapamiętanych temperatur z poziomu przycisków w kolbie, możliwość wyboru trybu schładzania z poziomu przycisków na kolbie, możliwość blokady ustawień z poziomu kolby, funkcja schładzania grzałki i przejścia w stan uśpienia po odłożeniu kolby na podstawkę (sleep), wydajna bezszczotkowa turbina o wysokiej wydajności, przewód kolby hot air odłączany (wymienny), łatwo wymienialny element grzejny (szybkie złącze). SUGON 8630 PRO 1300W STACJA LUTOWNICZA HOT AIR NA GORĄCE POWIETRZE BGA SMD EAN (GTIN) 6949639129758 8 dysz hot air w zestawie w tym dwie generujące przepływ powietrza spiralny, uchwyt na dysze hot air z boku obudowy, wskaźnik zadanej i realnej temperatury, wskaźnik LED siły nawiewu, wyłącznik z przodu urządzenia, kalibracja temperatury, płynna zmiana nawiewu temperatury 1x, płynna zmiana temperatury 1x, kolba lutownicza o dopracowanym ergonomicznym kształcie i rozmiarze, rozbudowany wyświetlacz z informacja o wszystkich parametrach pracy. Dane techniczne: moc stacji: 1300W zakres temperatur: 100÷500°C przepływ powietrza: 1 – 200 stabilizacja temperatury: +/-2°C cztery kanały pracy: CH1, CH2, CH3, CH4 element grzejny: ceramiczny długość przewodu z kolbą hot air: 100cm, zasilanie stacji: 230VAC, 50/60Hz |  |  | sztuka | 1 |  |
| 5. | TOPNIK PASTA: Topnik kompatybilny z technologią ołowiową SN62/SN63 i bezołowiową SAC305/SN100C (Lead-free). Profil temperaturowy: maksymalny przyrost temperatury: 2°C/sek. stabilizacja termiczna i aktywacja topnika: 150°C – 175°C temperaturowy zakres pracy topnika: 155°C – 245°C |  |  | sztuka | 1 |  |
| 6. | Przetwornica step down 400W Napięcie wejściowe: 12-95 VDC Prąd wejściowy: 18A Napięcie wyjściowe: 1.5-90 VDC regulowane. Prąd wyjściowy: 0.1-15A regulowany. Moc wyjściowa: 400W Sprawność: do 96% Struktura obwodu: nieizolowana (Buck). Temperatura pracy: -10 ~ + 65 |  |  | sztuka | 1 |  |
| 7. | Przetwornica step down: Napięcie wejściowe DC : 4V - 36V DC Napięcie wyjściowe DC : 1.25V - 32V DC Regulacja napięcia wyjściowego: potencjometrem wieloobrotowym Prąd wyjściowy: 4,5A (max 5A) Zabezpieczenie zwarciowe ( limit 8A ) Zabezpieczenie termiczne moc max 75W temperatura pracy -40 +85 stopni Sprawność 96% (max) Częstotliwość pracy 180kHz Temperatura pracy -40*C do 85*C |  |  | sztuka | 1 |  |
| 8. | Przetwornica step down Specyfikacja: Napięcie wejściowe: DC 4,5V-35VDC Napięcie wyjściowe: DC 2,5V-35VDC (regulacja potencjometrem) Model: step-down (obniżająca napięcie) Maksymalny prąd: 2A lub 3A z radiatorem Dokładność: 0,1V Sprawność: 92% Częstotliwość pracy: 150kHz Moc wyjściowa: 75W( max) do 3A Poziom tętnień: max 30mV Temperatura pracy: -40C do 85C |  |  | sztuka | 1 |  |
| 9. | Przetwornica step up 400W Napięcie wejścia 8.5V - 50V Napięcie wyjścia 10V - 60V (Potencjometr pozwala ustawić max 67V ale kondensatory są 63V) Prąd wejściowy Max 15A powyżej 8A radiatory zaczynają się grzać Prąd wyjściowy Regulacja potencjometrem od 0.2A do 12A Pobór prądu w spoczynku 10mA Częstotliwość 150 KHz Sprawność do 96% przy skrajnych ustawieniach sprawność maleje |  |  | sztuka | 1 |  |
| 10. | Organizer ścienny: ilość szuflad: 260 rodzaj przegród: wyjmowane |  |  | sztuka | 1 |  |
| 11. | Moduł zasilający: 3,3V 5,0V płytek stykowych |  |  | sztuka | 1 |  |
| 12. | Konsola przenośna do systemów sterowania robotami - 1 TB SSD NVMe Ekran OLED o rozdzielczości 1280 × 800 z obsługą HDR Ekran o przekątnej 7,4 cala Częstotliwość odświeżania do 90 Hz Wysokiej jakości antyrefleksyjne szkło trawione APU w procesie 6 nm Wi-Fi 6E Akumulator o pojemności 50 Wh; od 3 do 12 godzin rozgrywki (zależnie od uruchamianych treści) Ładowarka o mocy 45 W z kablem o długości 2,5 m Futerał z wyjmowaną wkładką Zestaw profilu Steam Procesor: AMD Zen 2, 2.4-3.5 GHz (4 rdzeniowy) Układ graficzny: AMD RDNA 2 CJ, 1,0-1,6 GHz Szerokość [mm]: 298 Wysokość [mm]: 117 Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Częstotliwość odświeżania ekranu [Hz]: 90 Czujniki: 2 czujniki światła otoczenia Głębokość [mm]: 49 Głośniki: Tak Łączność: Bluetooth, Wi-Fi Pamięć RAM [GB]: 16 GB LPDDR5 Pamięć wewnętrzna [GB]: 1000 Pojemność akumulatora [mAh]: Brak danych Przekątna ekranu [cal]: 7.4 Typ ekranu: OLED Waga [g]: 640 Wbudowany mikrofon Zawartość zestawu: Kabel USB, Konsola, Zasilacz Złącza: USB-C |  |  | sztuka | 1 |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 2 – Zestaw fantomów/trenażerów do Pracowni Umiejętności Położniczych

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1 | Fantom do badań fizykalnych – tors dorosłej osoby : Funkcje/cechy: Fantom do badań fizykalnych pozwalający na osłuchiwanie dźwięków serca oraz płuc przez stetoskop, którym należy poruszać (przesuwać) w poprzek klatki piersiowej i pleców. Do wyboru 12 tonów serca do osłuchiwania w 4 miejscach oraz 10 szmerów oddechowych w 9 miejscach. Tors pokryty czujnikami ukrytymi pod skórą. Fantom posiadać powinien wirtualny stetoskop umożliwiający osłuchiwanie oraz wybór odtwarzanych dźwięków a także podłączenie głośnika zewnętrznego. W zestawie: – Fantom do osłuchiwania – Wirtualny stetoskop – Zestaw głośnikowy – Zawieszkę z wykazem dźwięków – Torbę ochronną |  |  | sztuka | 1 |  |
| 2 | Fantom noworodka do resuscytacji krążeniowo – oddechowej z interaktywnym symulatorem : Funkcje/cechy/zestaw: W zestawie interaktywny symulator EKG. Defibrylacja bezpośrednio na fantomie lub symulatorze EKG. Zestaw powinien posiadać: możliwość podłączenia defibrylatora/stymulatora do symulatora przy użyciu adapterów. Wbudowane obwody umożliwiają defibrylację i stymulacje bezpośrednio do symulatora EKG oraz obserwację rytmu EKG poprzez pady do defibrylacji. Symulator EKG: powinien posiadać możliwość wyboru innego rytmu po defibrylacji. powinien posiadać funkcję oszczędzania baterii co oznacza, że wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany. Umożliwienie wyświetlenia 6 wykresów EKG oraz 17 rytmów dorosłego i pediatrycznych. Funkcje i cechy Fantomu: drogi oddechowe umożliwiające intubację i wentylację umieszczenie drenu w klatce piersiowej resuscytacja krążeniowo – oddechowa monitorowanie EKG zakładanie sondy żołądkowej wymienne genitalia iniekcja doszpikowa iniekcje dożylne (ręka, noga) możliwość wykonania iniekcji oraz pomiarów możliwość badania tętna w 7 punktach (tętno generowane manualnie) drożna pępowina umożliwia wykonanie cewnikowania posiada miejsce do umieszczenia cewnika PICC możliwość cewnikowania |  |  | sztuka | 1 |  |
| 3. | Trenażer do nauki chwytów Leopolda oraz monitorowania pracy serca płodu: Funkcje/cechy: Naturalnej wielkości trenażer służący do ćwiczenia i nauki czterech chwytów Leopolda oraz monitorowania bicia serca płodu. Skóra wykonana z gumy silikonowej, wyglądem i teksturą zbliżona do skóry ludzkiej. Osłuchiwanie tętna płodu jest możliwe, dzięki wewnętrznemu syntezatorowi. Zestaw zawierać powinien m.in. fantom w postaci torsu z miednicą dorosłej kobiety, skórę, pokrywę brzucha oraz płód w owodni. Właściwości: fantom posiada miednicę, która umożliwia realistyczne badanie palpacyjne w celu sprawdzenia spojenia łonowego i kości biodrowej podczas pomiaru wysokości dna macicy i miednicy zewnętrznej, odczucie jest zbliżone do rzeczywistego odczucia ludzkiego ciała, owodnia może zostać napełniona powietrzem w celu ułatwienia obsługi i kontroli, poziom ciśnienia powietrza w owodniach można sprawdzić za pomocą wskaźnika i wyregulować, aby zmieniać odczucia palpacyjne, wewnętrzny syntezator umożliwia osłuchiwanie realistycznego dźwięku bicia serca płodu, głośność i szybkość bicia serca płodu można dowolnie regulować, możliwość monitorowania tętna płodu za pomocą stetoskopu, dźwięk bicia serca płodu może być również emitowany z głośnika znajdującego się z boku panelu. W zestawie: Fantom Skóra ściana brzucha płód w owodni gumowy pęcherz wkładki do kanału rodnego (1 mała, 1 duża) puder dla niemowląt zasilacz transportowa osłona ściany brzucha torba do przechowywania wskaźnik płynu owodniowego |  |  | sztuka | 1 |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3-  Oscyloskop cyfrowy  - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1 | oscyloskop cyfrowy 100MHz z możliwością poszerzania pasma do 200MHz, 4 kanałowy, 2 GSa/s, >120 000 wfm/s, Protokoły komunikacji I2C, SPI,UART, CAN, LIN, Wyświetlacz, TFT dotykowy co najmniej 1024 x 600. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 4 – Akcesoria do anestezjologii i intensywnej terapii

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Płytka TBG do mocowania 4 przetworników jednorazowych |  |  | sztuka | 2 |  |  |
|  | Zacisk TMM do mocowania płytki TBG na stojaku |  |  | sztuka | 2 |  |  |
|  | Przetwornik typu Edwards |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| Łączna wartość brutto (od poz.1 do poz.3) |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 5 – Maty grzewcze dla zwierząt po zabiegach

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Maty grzewcze mają być wykonane z bezpiecznego materiału, który zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła i jest łatwy do czyszczenia Regulacja temperatury, Wyłącznik bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza zasilanie w przypadku przegrzania Wodoodporna Rozmiar dużej maty minimum: szerokość: 50cm, długość: 65 cm lub 50 x 100 Zasilanie: 100-240 V |  |  | sztuka | 2 |  |  |
|  | Maty grzewcze mają być wykonane z bezpiecznego materiału, który zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła i jest łatwy do czyszczenia Regulacja temperatury, Wyłącznik bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza zasilanie w przypadku przegrzania Wodoodporna Rozmiar małej maty minimum: szerokość: 50cm, długość: 50 cm Zasilanie: 100-240 V |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (od poz.1 do poz.3) |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ