Załącznik nr 2A do SWZ

Nr postępowania: DZP.2610.1.2021

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Histeroskop

Producent/Firma:…………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………….

Rok produkcji:  aparat fabrycznie nowy.

Nazwa: …………………………………

Typ: …………………………………

Model: …………………………………

Ilość zamawiana: 1 kpl.

| LP | Opis parametru | Warunki wymagane/ parametry oceniane jako kryterium | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompaktowy system endoskopowy Full HD |  |  |
| 2 | Monitor o przekątnej ekranu min. 27 cali | TAK |  |
| 3 | Kompaktowy tor wizyjny złożony z monitora, źródła światła i procesora kamery - wszystkie elementy zintegrowane w jednym urządzeniu | TAK |  |
| 4 | Tor wizyjny kompatybilny z: - z dedykowanym giętkim wideoendoskopem - z dedykowaną kamerą endoskopową | TAK |  |
| 5 | Zintegrowany monitor o przekątnej min. 18,5", rozdzielczość FULL HD 1920 x 1080, z ekranem dotykowym | TAK |  |
| 6 | Zintegrowane źródło światła LED z przyłączem do światłowodów | TAK |  |
| 7 | Wyjście wideo DVI-D do podłączenia zewnętrznego monitora | TAK |  |
| 8 | Min. 5 gniazd USB do podłączenia opcjonalnych akcesoriów, takich jak pamięć USB, dedykowana drukarka | TAK Ilość gniazd USB: =5 - 0 pkt. >5 - 10 pkt. |  |
| 9 | Gniazdo sieciowe do połączenia z siecią informatyczną | TAK |  |
| 10 | Pamięć wewnętrzna min. 45 GB | TAK |  |
| 11 | Obsługa funkcji urządzenia bezpośrednio poprzez ekran dotykowy monitora | TAK |  |
| 12 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową wyświetlaną na monitorze | TAK |  |
| 13 | Funkcja zapisu zdjęć w formacie JPEG i wideo w formacie MPEG-4 w pamięci wewnętrznej, pamięci USB, w lokalizacji FTP na serwerze sieciowym | TAK |  |
| 14 | Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do urządzenia poprzez konta użytkowników zabezpieczone indywidualnymi hasłami | TAK |  |
| 15 | Funkcja regulacji jasności | TAK |  |
| 16 | Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze" | TAK |  |
| 17 | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom | TAK |  |
| 18 | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie lustrzane | TAK |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy toru wizyjnego o głowicę kamery do intubacyjnych endoskopów okularowych | TAK |  |
| 20 | Tor wizyjny wyposażony w mocowanie VESA | TAK |  |
| 21 | W zestawie: uchwyt kamery, wózek endoskopowy oraz silikonowa klawiatura USB. |  |  |
| 22 | Waga urządzenie nie większa niż 10 kg | TAK Waga urządzenia: =10 kg - 0 pkt. < 10 kg - 10 pkt |  |
| 23 | Głowica kamery – 1 szt. |  |  |
| 24 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym monitorem | TAK |  |
| 25 | Waga max. 180 gram | TAK |  |
| 26 | Posiadająca 1 przetwornik obrazu typu CMOS | TAK |  |
| 27 | Posiadająca 2 programowalne przyciski | TAK |  |
| 28 | Multidziedzinowa pompa rolkowa - 1 zestaw |  |  |
| 29 | Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w ginekologii podczas cystoskopii, histeroskopii | TAK |  |
| 30 | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekranem dotykowym | TAK |  |
| 31 | Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym shaverem ginekologicznym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany | TAK |  |
| 32 | Wybór zastosowania pompy z menu z listą procedur wyświetlanego na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 33 | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | TAK |  |
| 34 | Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 130 mmHg w procedurach ciśnieniowo kontrolowanych | TAK |  |
| 35 | Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 36 | Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 37 | Wyświetlanie prędkości odsysania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 38 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dane dren | TAK |  |
| 39 | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  |
| 40 | Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia, sterylny, jednorazowy - 10 szt. | TAK |  |
| 41 | Resektoskop ginekologiczny, bipolarny - zestaw |  |  |
| 42 | Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 2 adaptery do światłowodów różnych producentów – 1 szt. | TAK |  |
| 43 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce. - 1 szt. | TAK |  |
| 44 | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie – 1 szt. | TAK |  |
| 45 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 1 szt. | TAK |  |
| 46 | Pętla tnąca, zagięta, bipolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr., wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ułatwiające identyfikację typu – 6 szt. | TAK |  |
| 47 | Elektroda bipolarna , tnąca do zastosowania z płaszczem 24/26Fr., wielorazowa, autoklawowalna – 6 szt. | TAK |  |
| 48 | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz Noży – 1 szt. | TAK |  |
| 49 | Dedykowany przewód HF kompatybilny z oferowanym zestawem oraz diatermią posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |
| 50 | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość 300 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| 51 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty, wymiary 525 x 240 x 70 mm - 1 szt. | TAK |  |

Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Opis parametru” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Parametry oferowane, należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Oferowane warunki gwarancji i serwisu  dla przedmiotu zamówienia.

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt |  |
|  |  |  | 25-36 m-cy – 5 pkt |  |
|  |  |  | >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | Tak ≤ 48 godz, podać | Bez oceny |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii(rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | Tak ≤ 96 | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej. | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | TAK |  |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK |  |
|  | -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, |  |  |
|  | -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 5 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 6 | Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |  |

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia  parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.