# Załącznik nr 1 do Umowy nr…………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dane zamawiającego

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51 - 147 Wrocław

NIP: 896-10-00-117

fax. 261 658 425

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa multimedialna - prezentacja wydarzenia na telebimie diodowym w technologii LED uroczystości organizowanych przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w dniu 22.06.2024 r. w godzinach 
od 7.00 do 13.00 i 07.09.2024 r. w godzinach od 7.00 do 13.00 na Placu Wolności 
we Wrocławiu.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Opis szczegółowy – warunki techniczne:

    - 1 ekran w technologii: SMD P4;

      - Wymiary ekranu min.: 5,0 m x 3 m;

      - Minimalna wysokość od gruntu do podstawy ekranu: 2,5 m;

      - Kąt widzenia: pionowy i poziomy /min/ : 120°;

      - Odległość widzenia: minimum 4 m.

      - Ilość kolorów /min/: 16,4mln.;

      - Jasność /min/: 5500 ;

      - Prędkość odświeżania: pow. 3840 Hz;

      - Ilość pikseli/m2 /min/: 15. 624;

      - Klasa szczelności: IP 65;

      - Temperatura pracy: -20°C do 50°C;

    - agregat prądotwórczy (o mocy adekwatnej do zabezpieczenia prawidłowego działania telebimu);

    - przewody sieciowe do 50 m.b.

    - komputer i stół mikserski audio - video;

    - 3 Kamery fullHD z operatorami;

    - podesty do kamer, wysokość około 2 m.;

    - zabezpieczenie przewodów: elektrycznych, sygnałowych;

    - namiot dla reżysera i zespołu pracowników projektu i obsługi;

Dodatkowe informacje:

  - Możliwość wyświetlania spotów o Akademii, filmów promocyjnych;

  - Gotowość do pracy 60 min. przed wyznaczoną godziną;

  - Kamerzyści – przygotowani profesjonalnie do wykonywanych czynność, posiadać niezbędną wiedzą odnośnie filmowania uroczystości tego typu;

- Obsługa powinna być wyposażona w sprzęt do łączności bezprzewodowej pomiędzy stanowiskami;

- Do koordynowania przekazem medialnym Zamawiający wyznaczy osobę posiadającą wiedzę odnośnie przebiegów uroczystości;

- Zamawiający określi termin w tygodniu poprzedzającym uroczystość na rekonesans 
w miejscu uroczystości w celu ustalenia wszystkich szczegółów;

  - Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i dojazd do miejsca realizacji imprezy;

  - Zamawiający zapewni i wskaże Wykonawcy miejsce montażu i demontażu ekranu LED, jak i innych elementów umowy na terenie uroczystości;

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcy rozstawianie techniczne sprzętu;

  - Koszty poboru energii elektrycznej na potrzeby Imprezy ponosi Zamawiający;

  - Montaż ekranu w dniu poprzedzającym uroczystość do godziny 22.00.

  - Zamawiający nie zabezpiecza ochrony rozstawionego ekranu przed i w trakcie uroczystości.