##### AE/ZP-27-81/23	                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 3.2

##### Wymagane i oferowane parametry urządzenia do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego 2 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego | TAK podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, | TAK |  |
| M | Urządzenie, gotowe do pracy, fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Urządzenie pracuje w zamkniętym łańcuchu kinematycznym i dawkowanym oporze poprzez elastomery | TAK |  |
|  | Ilość oporowych gum min. 8 sztuk | TAK |  |
|  | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. | TAK |  |
|  | Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną, - poprawa koordynacji mięśniowej. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tapicerowany fotel z regulowanym oparciem za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną dwupłytową platformę dynamograficzną z wbudowanymi czujnikami nacisku, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia równoważne i koordynacji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowane, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie mogące obsługiwać do 9 różnych urządzeń | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth, | TAK |  |
|  | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne: 1890 x 580 x 1170 mm | TAK |  |
|  | Waga maksymalna: 120 kg | TAK |  |
|  | Zestaw osprzętu do odczytu oprogramowania |  |  |
|  | Stabilny wysoki stojak na kółkach wykonany ze stali malowany proszkowo przeznaczony pod monitor pacjenta | TAK |  |
|  | Monitor dla pacjenta o przekątnej minimum 40 cali | TAK |  |
|  | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | TAK |  |
|  | Odbiornik Wi-Fi na USB | TAK |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania producenta: - system operacyjny Windows 10 Professional, - komputer PC z procesorem osiągajacym w teście na stronie cpubenchmark.net PassMark – CPU Mark wartość co najmniej 4 140 pkt - pamięć RAM DDR4 8GB -karta graficzna osiągająca w teście na stronie videocardbenchmark.net PassMark – G3D Mark wartość co najmniej 7 580 pkt - dysk SSD min.120 GB - karta sieciowa Wi-Fi - wymagane złącza: 2x USB (3.0) 2 x USB (2.0) | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczone urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego ma być kompletne i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotm zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty