ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

# ŻYŁ POWIERZCHNIOWYCH 1 SZT.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| 1 | Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające zlokalizowanie naczyń (żył) powierzchniowych | TAK |  |  |
| 2 | Bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem | TAK |  |  |
| 3 | Urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami. Wizualizacja naczyń (żył) dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi | TAK |  |  |
| 4 | Zakres pracy podświetlania żył: 10-45 cm nad ciałem pacjenta | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatyw” w tonacji koloru czerwonego | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość ustawienia czasu projekcji | TAK |  |  |
| 7 | Kolorowy wyświetlacz LCD (min. 2”), Przycisk skanowania umiejscowiony z boku urządzenia | 2” – 0 pkt. >2” – 5 pkt. |  |  |
| 8 | Na spodzie urządzenia dwie soczewki, a pomiędzy nimi szczelina lasera | TAK |  |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w port mini USB | TAK |  |  |
| 10 | Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności min. 3000 mAh | TAK |  |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w kompatybilną bezprzewodową ładowarkę „stołową” wraz z zasilaczem | TAK |  |  |
| 12 | W komplecie kompatybilny statyw, ramię giętkie z regulacją samozatrzaskowej głowicy zabezpieczającej iluminator wyposażony w uchwyt do szyny medycznej DIN25x10. | TAK |  |  |
| 14 | Waga urządzenia: maks. 300 g | 300 g – 0 pkt. <300g – 5 pkt. |  |  |
| 15 | Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył min. 180 min. | TAK |  |  |
| 16 | Ilość standardowych procedur oglądania naczyń (żył) przy pełnym naładowaniu baterii: min. 90 | TAK |  |  |
| 17 | Czas do pełnego naładowania baterii maks 3 godziny | TAK |  |  |
| 18 | Urządzenie laserowe klasy 2, w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC; | TAK |  |  |
|  | Szczelna obudowa chroniąca przed zalaniem | TAK |  |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Minimum dwukrotne szkolenie dla całego personelu stanowisk anestezjologicznych | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)