OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń.

Rozmiary elementów odzieży ochronnej strażaka zostaną podane 
po podpisaniu umowy.

PRZEDMIOTY ODZIEŻY OCHRONNEJ STRAŻAKA

1.Buty gumowe – wodery (poz.1 formularza cenowego)

Odzież powszechnego użytku służąca do brodzenia.

- buty połączone ze spodniami do brodzenia w wodzie,

- buty wyposażone w stalowy podnosek i wkładkę antyprzebiciowa

- odporne na przemakanie (wodoodporne).

- materiał: dzianino poliestrowa , poliamidowa pokryta polichlorkiem winylu , 
  gramatura materiału nie mniej niż 700gr/m2;

-kolor żółty lub pomarańczowy

- załączona instrukcja użytkowania;

- rok produkcji 2021

2. Buty strażackie gumowe (poz.2)

Powinny spełniać wymagania pkt. 1.9 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr.85, poz. 553)

-odporne na przebicie prądem do napięcia 1 kV;

- w komplecie dodatkowe wkładki chłonące pot;

-wyposażone w stalowe noski chroniące palce stóp oraz wkładkę stalową lub kevlarową w  podeszwie chroniącą stopy przed przebiciem;

-powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 15090:2012; PN-EN 50321:1999; 
 PN-EN 17249:2013 + AC :2014; PN-EN 20345:2011

-w przedniej części cholewki winny posiadać wkładkę odporną na przecięcie piłą 
  łańcuchową potwierdzone w świadectwie dopuszczenia CNBOP

-gwarancja 24 miesiące

-rok produkcji 2021

-wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

3.Buty strażackie koszarowe – półbuty (poz.3 formularza cenowego)

Wierzchy: skóra bydlęca licowa.

Podszewka: z tkaniny higroskopijnej

Spody: termokauczuk  lub równoważny

Zapięcie: sznurowane.

Rok produkcji 2021

System montażu: klejony.

Kolor czarny:

4. Buty strażackie sztabowo-dowódcze (poz.4 formularza cenowego )

- cholewka ze skóry bydlęcej

- wierzchy: bukaty bydlęcy wodoodporny, podszewka ze skóry naturalnej

- zapięcie: (system szybkiego sznurowania)

- spody z kauczuku termoplastycznego;

- rok produkcji 2021.

5. Buty strażackie skórzane (poz.5 formularza cenowego )

Powinny spełniać wymagania pkt. 1.9 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002) wprowadzonego  rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr.85, poz. 553)

-zgodne z normą PN-EN 15090:2012

-wykonane ze skóry wodo- i żaroodpornej, wyposażone w membranę klimatyczną.

-wyposażone w stalowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem, wytrzymały na uderzenia z energią do 200J, czubek buta dodatkowo zabezpieczony od zewnątrz nakładką gumową (lub równoważne) zabezpieczającą skórę przed przetarciem

-podeszwa buta olejoodporna i antystatyczna, dopasowana kształtem do naturalnego układu stopy przy poruszaniu, wyposażona we wkładkę wykonaną z metalu lub kevlaru  chroniącą stopę przed przebiciem z siłą nie mniejszą niż 1100N. Spód podeszwy odporny na wysoką temperaturę do 250°C.

-wyposażone w podwójny system wiązania: sznurowadła i zamek - zamek i sznurowadła winny posiadać dodatkową osłonę.

-rok produkcji 2021

-mogą być wyposażone w elementy odblaskowe

-wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

-gwarancja 24 miesiące

6. Hełm strażacki  (poz.10 formularza cenowego)

Zamawiający wymaga dostawy hełmu strażackiego zgodnego z poniższym opisem:

-    spełnia wymagania techniczne zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz.U. nr 85 poz. 553);

-   zgodny z normą EN443:2008;

-   wyposażony w okulary ochronne (gogle);

-   osłona twarzy złota lub metalizowana, zgodna z EN 14458;

-   osłona oczu chowana do wewnątrz czaszy hełmu;

-   pasek podbródkowy z trzypunktowym zaczepem z automatyczną sprzączką

oraz regulowanymi paskami;

-   wyściółka piankowa absorbująca uderzenia z powłoką aramidową do 
    ochrony termicznej i mechanicznej;

-  osłona karku pokrywana aluminium, materiał wzmocniony włóknem szklanym;

-  zakres obwodu głowy co najmniej w zakresie 52-65 cm ( w zależności od   
   zastosowanego rozmiaru);

-  uchwyt do zamontowania latarki;

-  na wyposażeniu latarka LED, która posiada Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą 
   ATEX;

-  waga nie więcej niż 1650 g;

-  wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB;

-  kolor czerwony.

7. Kamizelka, kolor biało-niebieski, z napisem KIERUJĄCY DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI (poz.11 formularza cenowego)

Kamizelka przeznaczona jest dla osoby funkcyjnej z wojskowej ochrony przeciwpożarowej kierujących działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

Kamizelka ma spełniać n/w warunki:

- Kamizelka musi być przystosowana do noszenia na ubraniu specjalnym lub dowódczo sztabowym.

- Kamizelka musi uwzględniać możliwość zamocowania radiotelefonu oraz dowolnego mocowania mikrofono-głośnika.

- Kolor: góra biała, dół niebieski fluoroscencyjny.

- Wykonana z materiału z wszytymi pasami odblaskowymi.

- Na górnym lewym przodzie wszyty pasek taśmy samoszczepnej z przeznaczeniem na znak identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem.

- Na plecach kamizelki, w części środkowej, umieszczone na rzepach wymienne napisy wykonane czarnymi literami drukowanymi w dwóch rzędach:

- I rząd: WOJSKOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,

- II rząd: KIERUJĄCY DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI.

8. Kamizelka, kolor czerwony, z napisem ROZJEMCA (poz. 12 formularza cenowego )

Kamizelka przeznaczona jest dla uczestników ćwiczeń.

Kamizelka ma spełniać n/w warunki:

- Kamizelka musi być przystosowana do noszenia na ubraniu specjalnym lub dowódczo sztabowym.

- Kamizelka musi uwzględniać możliwość stosowania radiotelefonu oraz dowolnego mocowania mikrofono-głośnika.

- Kolor czerwony fluoroscencyjny.

- Wykonana z materiału z wszytymi pasami odblaskowymi.

- Z przodu kamizelki, w górnej czesci z lewej strony wszyty pasek taśmy typu „rzep” przeznaczonej na zamontowanie znaku identyfikacyjnego z imieniem i nazwiskiem

- Na plecach kamizelki umieszczone na rzepach wymienne napisy czarnymi literami drukowanymi w dwóch rzędach:

- I napis: WOJSKOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,

- II napis: ROZJEMCA.

9. Kamizelka,  kolor pomarańczowy, z napisem KIEROWANIE RUCHEM 
(poz. 13 formularza cenowego )

Kamizelka ma spełniać n/w warunki:

- Kamizelka musi być przystosowana do noszenia na ubraniu specjalnym lub dowódczo sztabowym.

- Kamizelka musi uwzględniać możliwość stosowania radiotelefonu oraz dowolnego mocowania mikrofono-głośnika.

- Kolor pomarańczowy fluoroscencyjny.

- Wykonana z materiału z wszytymi pasami odblaskowymi.

- Na górnym lewym przodzie wszyty pasek taśmy samoszczepnej z przeznaczeniem na znak identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem

10. Kamizelka ostrzegawcza, odblaskowa, kolor żółty, z napisem Wojskowa Straż Pożarna (poz. 14 formularza cenowego )

-    powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07 (EN ISO 20471:2013.

Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania:

- kolor kamizelki żółty fluoroscencyjny, o gramaturze 120-160g/m2 ;

- wykonana z materiału z wszytymi pasami odblaskowymi,

- na plecach umieszczony napis czarnymi literami  w dwóch rzędach:

I rząd -       WOJSKOWA ,

- II rząd -  STRAŻ POŻARNA

- winna posiadać deklarację zgodności CE środka ochrony indywidualnej kategorii II;

- gwarancja minimum 24 miesiące.

- rok produkcji 2021

-  wykonana z materiału o dużej wytrzymałości

-  boczne ściągacze zapewniające dopasowanie do sylwetki

11. Kask (hełm) pilarza (poz. 15 formularza cenowego )

Wyposażony w osłonę twarzy i ochronniki słuchu.

Wyposażony we wkładkę o nie mniej niż 5 regulowanych rozmiarach.

Waga: do 1000g

12. Kominiarka (poz.16 formularza cenowego )

- spełniająca wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553);

- wykonana z materiału o zawartości nie mniej niż 70% dzianiny aramidowej, jedno 
  lub dwuwarstwowa;

- szyta z elementów;

- wybarwienie: jednokolorowe;

- kolor: dowolny,

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

13. Koszulka letnia (poz.17 formularza cenowego )

- materiał: 100% bawełna,

- rękaw: krótki;

- kolor: czarny;

- na plecach napis: STRAŻ

14. Koszulka POLO  (poz.18 formularza cenowego)

- materiał: 100% bawełna;

- kolor czarny;

- rękaw: krótki;

- na plecach napis STRAŻ

15. Koszulka zimowa (poz.19 formularza cenowego)

- materiał:  100% bawełna;

- kolor: czarny;

- rękaw: długi;

- na plecach napis STRAŻ.

16. Koszulka zimowa PSP poz.20 formularza cenowego)

- materiał:  100% bawełna;

- kolor czarny;

- rękaw: długi;

- na plecach napis STRAŻ.

17. Oznaka rozpoznawcza WOP (poz.21 formularza cenowego )

Wyszywany na podkładzie w kolorze czarnym.

Wymiary wys.10 cm, szerokość 8,3 cm.

Część spodnia wykonana z materiału umożliwiającego zamocowania na materiale samoszczepnym (rzep).

18. Pas strażacki (poz.22 formularza cenowego)

Wykonany:

- z taśmy poliamidowej, poliestrowej lub stylonowej;

- dopuszczalne maksymalne obciążenie statyczne nie mniej niż 14 kN,

- kolor: czarny;

- gwarancja minimum 24 miesiące,

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

19. Rękawice strażackie specjalne z mankietem (poz.23 formularza cenowego )

Powinny spełniać wymagania pkt. 1.7 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr.85, poz. 553). Winny spełniać wymagania PN-EN 659:2004+A1:2008.

- rękawice czterowarstwowe z mankietem chroniącym nadgarstek. Mankiet wyposażony w ściągacz ułatwiający dopasowanie do nadgarstka.

-warstwa zewnętrzna wykonana z tkaniny bardzo odpornej na zagrożenia mechaniczne oraz działanie wysokich temperatur np. z włókien aramidowych. Warstwa zewnętrzna w części chwytnej wykonana z włókna odpornego na uszkodzenia i działanie wysokich temperatur np. z włókien para-aramidowych, zabezpieczającego dłoń przed przecięciem;

-musi posiadać membranę wodoodporną i oddychająca, zabezpieczającą przed wodą ale też również umożliwiającą oddychanie i skórze ludzkiej;

-wszystkie warstwy rękawicy powinny być tak zszyte i trwale połączone, aby uniemożliwiały podczas wyciągania dłoni, wysuwanie wewnętrznej podszewki. Nie dopuszcza się klejenia warstw  zewnętrznych;

-gwarancja 24 miesiące, rok produkcji 2021;

-wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

20. Sztormiak strażacki (poz.24 formularza cenowego).

- kurtka z kapturem wykonana z wodoodpornej tkaniny w kolorze czarnym posiadająca oznaczenia w postaci taśm odblaskowych i fluoroscencyjnych oraz napisu Wojskowa Straż Pożarna;

- dwustronne zgrzewanie szwów.

- deklaracja zgodności.

21. Suchy skafander lodowo-wodny (poz.25 formularza cenowego).

Przeznaczony do ochrony termicznej człowieka podczas prowadzenia akcji ratowniczej w wodzie o obniżonej temperaturze. Skafander (kombinezon) suchy, przeznaczony do ochrony osobistej przed dostępem wody do wewnątrz.

- wykonany z tkaniny wodoszczelnej, ;

- kryza szyjna lateksowa z kołnierzem neoprenowym bez rzepów zapinających;

- zamek wejściowy gazoszczelny plastikowy;

- szlufki na pas asekuracyjnyny;

- dodatkowe wkłady wypornościowe umieszczone wewnątrz kombinezonu;

- rękawy zakończone wklejonymi kryzami lateksowymi,

- na nogawkach po bokach naklejone kieszenie z patkami, zamykanymi na rzep;

- buty z obcasami zintegrowane z nogawkami;

- wzmocnienia na kolanach, siedzeniu, ;

- na kolanach i łokciach wstawki piankowe;

- szelki wewnętrzne;

- czapka neoprenowa w komplecie.

22. Spodnie pilarza, z wkładką antyprzepięciową klasy II  (poz.26 formularza cenowego).

Spodnie typu ogrodniczki przeznaczone do zabezpieczania nóg pilarza przed urazami spowodowanymi piłą łańcuchową o prędkości liniowej łańcucha do 24 m/s.

Zgodne z normą EN:381.

23. Ubrania koszarowe 4-częściowe (poz.27 formularza cenowego )

- wykonane zgodnie z Zarządzeniem nr 9 KG PSP z dnia 05.02.2007r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.

- wykonane z tkaniny poliamidowej (poliester 35-40% i bawełna 65-60)

- składające się z kurtki z wykładanym kołnierzem, spodni, czapki dżokejki i 
   kamizelki,

-  wykonane z tkaniny wzmocnionej, kolor czarny

- użyta tkanina powinna zapewnić możliwość konserwacji ( pranie w 600C) bez utraty   
   barwy,

- oznakowane:

- na plecach napis na żółtej tkaninie fluorescencyjnej „WOJSKOWA STRAŻ 
        POŻARNA” wymiary tła – 12X34; wysokość liter 4 cm; długość zapisu w dwóch 
        rzędach WOJSKOWA -22cm, STRAŻ POŻARNA-  32 cm;

- na lewej piersi bluzy i kamizelki napis „ STRAŻ” na żółtej tkaninie 
         fluorescencyjnej;

- taśma odblaskowa żółta z trójkątami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach 
        spodni oraz nad prawą górną kieszenią kamizelki oraz w dolnej tylnej części 
         kamizelki;

- dodatkowo oznaka z logiem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej przypinana 
        na rzep;

- rok produkcji 2021.

## 24. Ubranie 4-częściowe KDS dla kadry dowódczo sztabowej PSP (poz. 28 formularza cenowego )

Wykonane z tkaniny poliamidowej (poliester 35-40% i bawełna 65-60%)

o podwyższonej wytrzymałości) gramatura 245 gr/m2 w kolorze czarnym. Przeznaczone dla służby dowódczej PSP - czteroczęściowe. Zastosowano taśmy ostrzegawcze i odblaskowe. Wzór i konstrukcja zgodna z rozporządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 05.02.2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.

KURTKA OCIEPLANA - zapinana na mocny zamek kostkowy dwusuwakowy i napy. Wewnętrzna strona kurtki wykończona podszewką pikowaną z ocieplaczem lateksowym.

BLUZA - jednorzędowa zapinana na guziki. Od strony wewnętrznej wykończona podpinką dwustronnie pikowaną i dopięta do obłożenia bluzy na guziki. 

SPODNIE - zapinane na zamek i guzik z szelkami gumowo-tkaninowymi zapinanymi na klamry. Wzmocnione na wysokości kolan i siedzenia. Do dołu spodni doszyta guma. 

CZAPKA - w kształcie dżokejki, w przedniej części wyhatftowany emblemant PSP. Daszek usztywniony. W tylnej części regulator obwodu. Na styku klinów naszyty guzik obciągnięty tkaniną zasadniczą.

25. Ubranie do usuwania gniazd owadów niebezpiecznych  (poz. 29 formularza cenowego )

- wykonany z trzech warstw: dwie warstwy z tkaniny i jedna z pianki grubości 
   min. 5 mm;

- kombinezon musi chronić całe ciało i umożliwiać pracę w hełmie;

- winien mieć dodatkowe uszczelnienia kaptura, rękawów i nogawek;

- dodatkowo wyposażony w rękawice i worek do łapania rojów ze składanym 
  drążkiem;

- długość  drążka po rozłożeniu 1,5 m.

26.  Ubranie żaroodporne ciężkie strażackie typ 3 (poz.30 formularza 
     cenowego )

- wykonane zgodnie z EN –PN 1486:2009

- spełniające wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553).

Ubranie składa się z:

- bluzy z doszytą osłoną głowy z hełmem;

- spodni z szelkami;

- ochraniaczy butów;

- rękawic ochronnych pięciopalcowych;

- ubranie niepalne i termoizolacyjne, osłaniające całą sylwetkę;

- chroniące przed intensywnym promieniowaniem cieplnym;

- rok produkcji 2021;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

27. Ubranie strażackie specjalne  (poz.31 formularza cenowego )

Ubranie specjalne powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA 
z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy  pkt. 1.6.

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN- EN 469:2020 „Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych” oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614 „Odzież ochronna dla strażaków. Metoda badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach przestrzeni otwartej”.

Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego z wykończeniem olejo- i wodoodpornym, w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

Wymogi materiałowe dla kurtki i spodni:

- ubranie (kurtka i spodnie) wykonane z min. 4 warstw;

- warstwa zewnętrzna powinna być wykonana z tkaniny wykonanej z materiału o zawartości włókien metaaramidowych od 75% do 93%,  paraaramidowych od 5%-do 23 % i antystatycznych  2% o gramaturze 195 g/m2.

- membrana PTFE o składzie 40% metaaramid, 19% paraaramid i laminat 41% –

- podszewka termiczna wykonana z materiału aramidowego 50% i 50% wiskoza z  tkaniną aramidową.

- Kurtka ciężka musi spełniać następujące wymagania:

- ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry;

- kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzić na spodnie;

- kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniem i współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem z przodu na rzep;

- jednogłowicowy zamek błyskawiczny z klapą osłonową z materiału wierzchniego (szer. min. 100 mm) mocowaną na rzep , wszyty w taki sposób aby podczas jego wymiany nie nastąpiło uszkodzenie szwów konstrukcyjnych kurtki. Zamek powinien posiadać systemem awaryjnego rozsuwania (antypanic), głowica zamka wyposażona w uchwyt pozwalający na korzystanie z zamka w rękawicy  zgodnej z PN-EN 659  oraz umożliwiający  rozpięcie kurtki;

- dwie kieszenie wewnętrzne pod klapą zamka;

- wzmocnienia na łokciach (co najmniej 5 warstw) wykonane m.in z miękkiej wkładki wykonanej z materiału paraaramidowego, pokrytej silikonem – lub równorzędna, zabezpieczająca przed przetarciem. Dodatkowo membrana zabezpieczająca przed przemakaniem;

- regulowana wielkość mankietów – za pomocą paska do precyzyjnej regulacji oraz poliamidowe klamry regulacyjne;

- napalcznik – zapewniający komfort pracy oraz zabezpieczający przed podciąganiem się mankietu;

- po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na sprzęt łączności, po prawej stronie uchwyt z  mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarkę;

- dwie pojemne kieszenie boczne z karabińczykiem i pętlą do mocowania drobnego wyposażenia, rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą  kevlaru lub równorzędną, umożliwiające dostęp w rękawicach;

- wykończenia mankietów wykonane z czarnego kevlaru, (lub równoważnego materiału) pokrytego warstwą silikonu zabezpieczającego przed przemoknięciem, uszkodzeniami mechanicznymi i przetarciem, w mankietach rękawów zastosowany system pozwalający dopasować ściągacz i otwór na kciuk do rozmiaru ręki i kształtu dłoni;

- wewnątrz kurtka musi posiadać otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany, podszewka dwuwarstwowa z przypikowaną dodatkową warstwą termoizolacyjną;

- na barkach i plecach wszyte wewnętrzne elementy amortyzujące nacisk taśm aparatu oddechowego

- w tylnej części kurtki pod warstwą zewnętrzną kurtki tunel do wprowadzenia i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości. Otwór do wprowadzenia pętli ratowniczej – na wysokości  klatki piersiowej kryty patką

- kurtka oznaczona układem taśm (wygrzewanych, wklejanych, lub wszytych podwójnym ściegiem) ostrzegawczych odblaskowych łączonych, zapewniających widzialność ze wszystkich stron w tym także z góry;

- Spodnie muszą spełniać następujące wymagania:

- spodnie długie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami;

- szelki mocowane na zatrzaski, z możliwością szybkiego ich odłączenia, a także z systemem łatwej regulacji;

- szerokie, komfortowe pasy w szelkach (min. 50 mm) wyposażane w nienagrzewające się sprzączki zapobiegające ewentualnemu oparzeniu;

- konstrukcja klamry przypominająca zapięcie noszaka do aparatu powietrznego. Umożliwiająca szybkie i wygodne dopasowanie szelek przy użyciu rękawic, szelki wyposażone w dodatkową warstwę ochronną w części barkowej zapobiegającą zsuwania się pasów naramiennych;

- poliamidowe ściągane klamry regulacyjne dające możliwość regulacji dopasowania do odpowiedniego rozmiaru- podobnie jak w aparatach oddechowych (tzw. ODO);

- wysoce wytrzymały zamek błyskawiczny podnoszący komfort i szybkość zakładania spodni. Dodatkowy rzep zapewniający lepsze dopasowania i większą ochronę;

- dwie  duże boczne kieszenie zamykane na rzep;

- wzmocnienia kolan co najmniej 5 warstw (wykonane m.in. z miękkiej wkładki kevlarowej lub równorzędne) zapewniającymi komfort oraz bezpieczeństwo podczas pracy na kolanach, w tym odporności na przetarcia. Dodatkowo w wewnętrznej części spodni na wysokości kolan specjale kieszenie na umieszczenie dodatkowych wkładek o grubości od 10 mm do 20 mm celem ochrony kolan;

- dodatkowe wzmocnienie na rancie spodni chroniące przed uszkodzeniami;

- na zakończeniu nogawek – indywidualna regulacja rzepem;

- z tyłu spodni rozcięcie umożliwiające kontrole stanu membrany;

- spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wygrzewanych, wklejanych , lub wszytych podwójnym ściegiem;

- Kurtka lekka musi spełniać następujące wymagania:

- kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej z tkaniny metaaramidowej   – 75% do 93%,  z dodatkiem materiału paraaramidowego od 5% do 23% i materiału antystatycznego  2%. Dopuszczalne jest wykonanie kurtki z materiału o składzie 98% metaaramid i 2% włókna antystatyczne. Gramatura nie mniej niż 195 g/m2.

- powinna zachodzić na spodnie;

- ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry;

- kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniem i współpracujący w tylnej części z hełmem oraz zapięciem z przodu na rzep;

- trwały dwugłowicowy lub równoważnie jednogłowicowy zamek rozpinany z funkcją „antypanic”  (umożliwiający błyskawiczne rozpięcie kurtki jednym pociągnięciem) z klapą osłonową, z materiału wierzchniego;

- wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru pokrytego silikonem;

- regulowana wielkość mankietów;

- po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na sprzęt łączności, po prawej stronie uchwyt z  mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarkę;

- dwie pojemne kieszenie boczne z karabińczykiem i pętlą do mocowania drobnego wyposażenia;

- kurtka oznaczona układem taśm łączących zapewniających widoczność ze wszystkich stron, a także z góry.

- Dodatkowo na kurtce muszą być umieszczone „rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne:

- na lewym rękawie w połowie wysokości między łokciem, a barkiem naszyty rzep do  mocowania emblematu WSP;

- ubranie wyposażone w oznakę z logiem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

- na lewej piersi, powyżej taśm ostrzegawczych – rzep do mocowania dystynkcji;

- na plecach, rzep do mocowania napisu „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA”.

- Napisy „STRAŻ” i „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” – litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze fluorescencyjnym żółtym.

- Napis  „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” umieszczony na tyle kurtki

- wymiary tła – 12 x 34 ± 0,5 cm,

- długość zapisu w dwóch rzędach, I rząd -  WOJSKOWA

- II rząd - STRAŻ POŻARNA

- mocowanie na  ”rzep” do kurtki lub inną techniką.

- Napis  „ STRAŻ” umieszczony na przodzie kurtki:

- wymiar tła – 5 x 9 ± 0,5 cm,

- mocowanie na  ”rzep”  lub inną techniką;

- Dodatkowe wymagania:

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP;

- z dostawą musi być załączona instrukcja czyszczenia (prania) i konserwacji;

- rok produkcji 2021.