ZAKRES ROBÓT

Dotyczy: Renowacja obelisku upamiętniającego rozstrzelanie Polaków
na Polach Świerkówieckich wraz z otoczeniem w Mogilnie, dz. nr 116/2

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Renowacja obelisku | Zakres prac: - obelisk/głaz: oczyszczenie przez piaskowanie niskociśnieniowe, impregnacja hydrofobowa, - tablica pamiątkowa: do demontażu, - krzyż na cokole: krzyż oczyścić mechanicznie z istniejących powłok malarskich, mchu, itp. (najlepiej poprzez piaskowanie), wykonanie nowej powłoki malarskiej (malowanie proszkowe, kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym), oczyszczenie, zabezpieczenie i wyrównanie cokołu (tynk przemysłowy w kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym). |
| 2. | Wykonanie tablicy pamiątkowej o wymiarach 60x108 cm z mosiądzu | Zakres prac: Odlew lub grawerowanie z wgłębną grafiką (mosiądz oksydowany, 3 krotnie lakierowany, minimalna grubość płyty to 3 mm). |
| 3. | Zakup i montaż masztu z flagą | Zakres robót: Maszt kompozytowy biało-czerwony z wciągarką o wysokości 6,0 m. Flaga: biało-czerwona o wymiarach 200x125 cm |
| 4. | Tablica informacyjna formatu A2 z rysem historycznym i informacjami w języku Braille`a | Zakres robót: Tablica na wsporniku (wspornik i rama metal malowany proszkowo), tablica formatu A2 szkło hartowane z nadrukiem UV, podświetlenie LED, wysokość 1-1,3 m |
| 5. | Naświetlacze obelisk (2 szt.) | Zakres robót: Montaż 2 szt. lamp LED dedykowanych (naświetlaczy) o mocy min. 50 kV, montowane na prefabrykowanym fundamencie (wkopanym w grunt), ułożenie około 50,0 m kabla zasilającego sztywnego 3x1 lub 4x1,5. Zasilanie z istniejącej lampy oświetlenia ulicznego, na terasie kabla chodnik z kostki betonowej (należy przewidzieć jego rozbiórkę i odtworzenie), kabel ułożyć na głębokości od 1,2-1,6 m. Należy wykonać również niezbędne pomiary elektryczne i sporządzić protokół z badań |
| 6. | Tablica informacyjna o realizacji zadania | Zakres robót: Tablica na metalowym słupku malowanym proszkowo o wysokości ok. 1 m. Wymiary tablicy 80x120 cm (np. dibond z nadrukiem UV) |
| 6. | Wykonanie nawierzchni otoczenia obelisku wraz ze schodami | Zakres robót: - demontaż istniejących płyt granitowych na powierzchni 180,0 m2, płyty należy przekazać Zamawiającemu (płyty należy ułożyć na paletach i przygotować do odebrania), - roboty ziemne wyrównawcze na powierzchni 180,0 m2, - wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej o gr. 10,0 cm na powierzchni 160,0 m2, - wykonanie podsypki piaskowej o gr. 5,0 cm na powierzchni 160,0 m2, - ułożenie kostki betonowej o gr. 6,0 cm na powierzchni 160,0 m2, Ciąg pieszy o wymiarach: 3,5 m x 33,0 m. Plac pomnika o wymiarach 8,0 m x 6,0 m, schody i plac ograniczony obustronnie obrzeżem trawnikowym. Przewidzieć wykonanie 18 stopni, przewidzieć spadek poprzeczny i podłużny do odprowadzenia powierzchniowego wody, - demontaż 2 szt. masztów (maszty należy przekazać Zamawiającemu), - słupek z napisem pomnik przyrody do oczyszczenia i przełożenia, - istniejące słupki i łańcuch okalający pomnik do rozbiórki, -pozostały materiał z rozbiórek należy zutylizować, |