OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest serwis i konserwacja Stacji Uzdatniania Wody                             dla strzelnicy w Pawłowie k. Brzegu .

Zakres przewidywanych zadań do wykonania:

- Przeprowadzenie dodatkowej regeneracji filtrów

- Przepłukanie złoża silnym strumieniem powietrza oraz roztworem nadmanganianu potasu.

- Przeczyszczenie przepustnic

- Przeczyszczenie automatyczne zaworów odpowietrzających

- Przeczyszczenie układów dozowania środków chemicznych

- Sprawdzenie uszczelnienia pomp i kompresorów

- Regulacja i pomiary układu sterowania

prace konserwacyjne wykonać wg instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

Dane  techniczne:

Zgodnie z opisem technicznym i schematem technologicznym- zał. Nr 3

Krotność usług w roku i żądane terminy ich wykonywania.

- Serwis i konserwacja:

- 2 x rok:     lipiec, październik 2022

UWAGA! Terminy usług mogą ulec zmianie, jednak nie ich krotność wykonywania

Termin wykonania całego zadania do 31.10.2022 r.

Uwarunkowania dla Wykonawcy:

- Serwis, konserwację stacji uzdatniania wody prowadzić zgodnie
z normami branżowymi.

- Wszystkie prace wykonywać atestowanymi i bezpiecznymi dla ludzi i środowiska środkami chemicznymi.

- Wykonawca wykonuje prace własnym sprzętem.

- Materiały serwisowe (śruby, podkładki, wszelkiego rodzaju uszczelnienia, smary  i środki chemiczne) w cenie usługi.