Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe na dostawę systemu ściany wizyjnej w ramach przebudowy pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

W ramach zadania „Dostawa systemu ściany wizyjnej w ramach przebudowy pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Gdańsku”, Zamawiający wymaga  dostarczenia kompletnego rozwiązania tj. dostawy sprzętu, oprogramowania wraz z licencjami i przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

System ściany wizyjnej musi pozwalać na dowolną konfigurację wyświetlania obrazu na monitorach wchodzących w skład ściany wizyjnej i mieć możliwość skonfigurowania wszystkich monitorów ściany jako jednego wyświetlacza. System musi pozwalać na prezentowanie treści bez żadnych przerw tworząc jeden, idealny obraz dzięki synchronizacji treści w obrębie całej ściany oraz umożliwiać zarządzanie wszystkimi monitorami z centralnej lokalizacji umieszczonej na ścianie w pomieszczeniu SKKW.

System musi umożliwiać w dowolny sposób wyświetlanie treści w formie ściany wideo 2x4 ze stanowisk:

- 4 operatorów opartych o fizyczny sprzęt w postaci wydajnych komputerów mobilnych (laptop z portem USB-C i obsługą technologii minimum Thunderbolt3) obsługujących pracę na minimum 2 monitorach zewnętrznych w rozdzielczości 4K, laptopy podłączone do stacji dokujących.

- 2 stanowisk prezenterskich umożliwiających podpięcie dwóch niezależnych urządzeń z wyjściem HDMI i prezentowanie z nich zawartości w systemie ściany wideo,

- rejestratora systemu CCTV wraz z możliwością sterowania rejestratorem za pomocą myszki i klawiatury podpiętej do stanowiska dowolnego z operatorów,

- dekodera telewizji kablowej,

- terminala do połączeń wideo wraz z możliwością prezentowania treści ze stanowisk operatorów i prezenterów do konferencji wideo, w której uczestniczy terminal,

- monitora interaktywnego,

- dodatkowo system musi umożliwiać transmisję zespolonego obrazu ściany wizyjnej lub obrazu wybranego z wyżej wymienionych źródeł do systemu audio-wideo zamontowanego u Zamawiającego.

System ten powinien składać się z części sprzętowej, czyli odpowiednich urządzeń typu transmiter oraz odbiornik jak 
i oprogramowania zarządzającego infrastrukturą. Oprogramowanie powinno zapewniać zawansowane funkcje takie jak: automatyczna detekcja wszystkich urządzeń w ramach tej samej podsieci (co usprawnia instalację i konfigurację), uwierzytelnianie 
i autoryzację za pomocą nazwy użytkownika / hasła oraz możliwość definiowania różnych typów połączeń, które mogą być przełączane i współdzielone. Oprogramowanie powinno posiadać funkcje bezpieczeństwa zapewniające dodatkową ochronę poprzez obsługę szyfrowania dla zabezpieczenia transmisji danych oraz funkcje uwierzytelniania użytkowników RADIUS, LDAP, AD lub zdalnych. Wykonawca zintegruje oprogramowanie ściany wizyjnej z posiadaną przez Zamawiającego usługą katalogową Active Directory w wersji Windows Serwer 2016. Dodatkowo system musi mieć możliwość kontroli za pomocą komend wysyłanych poprzez podpięcie do portu RS-232 lub komend LAN z zewnętrznego załączonego systemu kontroli opartego o procesor sterujący oraz oprogramowany tablet sterujący. Poglądowy schemat połączeń systemu przedstawia rysunek 2.

Zamawiający udostępni Wykonawcy wirtualne zasoby w środowisku VMware Zamawiającego z przeznaczeniem na instalację oprogramowania. Maksymalne zasoby wirtualne środowiska jakie Zamawiający może  przeznaczyć to dwie maszyny wirtualne 
o parametrach: 4 vCPU, 16GB vRAM, 500GB vHDD, 2 vLAN. Zamawiający udostępni także w razie potrzeby swoje licencje na serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server 2019. Jeżeli powyższe parametry nie są wystarczające do płynnej 
i stabilnej pracy oprogramowania to po stronie Wykonawcy jest dostarczenie odpowiedniego serwera wraz ze wszystkimi wymaganymi licencjami.

Ściana wizyjna zbudowana z 8 monitorów w układzie 2 w pionie 4 w poziomie (2x4) zostanie zamontowana w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku mieszczącym się przy ul. Sosnowej 2 na 2 piętrze, w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (skrót SKKW). Pozostałe urządzenia tj. przełączniki sieciowe, konwertery, stacje dokujące itp. zostaną umieszczone w pomieszczeniu serwerowni, które również znajduje się na tym samym piętrze budynku – rzut piętra przedstawia rysunek 1. Urządzenia, które mają zostać zamontowane w pomieszczeniu serwerowni muszą posiadać obudowy umożliwiające montaż w szafie RACK 19”, którą udostępni Zamawiający. Maksymalna wysokość wykorzystania szafy to 12U. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne akcesoria montażowe tj. uchwyty, półki, śruby, listwy zasilające itd. niezbędne do zamontowania i uruchomienia elementów systemu w szafie RACK.

W części sufitowej pomieszczeń, w których ma być zainstalowany system dostępny jest sufit podwieszany, w którego przestrzeni można poprowadzić niezbędne okablowanie przy zastosowaniu odpowiednich mocowań sufitowych i elementów do prowadzenia okablowania. Zamawiający nie dopuszcza ułożenia okablowania w oparciu o system mocowania sufitu podwieszanego. W pomieszczeniu SKKW Zamawiający posiada w podłodze pod każdym stołem dyspozytorskim odpowiednie panele podłogowe z wyjściami RJ45 (16xRJ45) i zasilaniem 230V, które Wykonawca może wykorzystać przy budowie systemu ściany wizyjnej. Docelowa liczba stołów dyspozytorskich wynosi 4 i ich ustawienie może odbiegać od tego zaprezentowanego na rysunku nr 1. Jednak wszystkie stoły dyspozytorskie będą znajdować się w pomieszczeniu SKKW.  Dodatkowe złącza sieciowe 
i zasilające są również dostępne dla Wykonawcy w miejscu montażu monitorów i pozostałych elementów systemu ściany wizyjnej. Okablowanie sieciowe jest kategorii 6, a przewody są zainstalowane na patchpanelu w serwerowni. Całość osprzętu sieciowego 
tj. okablowanie, gniazda, patchpanele, przełączniki sieciowe, konwertery HDMI/RJ45/USB itp., które należy dołożyć do istniejącej infrastruktury Zamawiającego dostarczy Wykonawca. Do zadań Wykonawcy należy także całość robót instalacyjnych wymaganych do zbudowania i uruchomienia systemu.

Rysunek. 1. Rzut pomieszczeń piętra objętych systemem.

Rysunek 2. Poglądowy schemat połączeń elementów systemu.

System ma być zintegrowany z 4 stanowiskami operatorskimi funkcjonującymi w SKKW. Każde stanowisko wyposażone jest w dwa monitory 4K model Philips 278E1 z wbudowanymi głośnikami oraz bezprzewodowy zestaw klawiatura/mysz na pojedynczym złączu USB. Stanowska operatorskie oparte są na komputerach mobilnych (laptop podłączony do stacji dokującej) zainstalowanych w szafie rack w pomieszczeniu serwerowni, które za pośrednictwem par urządzeń RX/TX transmitują obraz 4K do monitorów umieszczonych w SKKW. Laptopy posiadane przez Zamawiającego podłączone są do stacji dokujących I-TEC model cadual4kdockpd. Laptopy posiadane przez Zamawiającego są wyposażone w port USB-C ThunderBolt3 i obsługują minimum dwa monitory zewnętrzne w rozdzielczości 4K. Ekran wbudowany w laptopa podczas pracy będzie wyłączony.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i zintegruje z systemem ściany wizyjnej okablowanie i konwertery obraz/mysz/klawiatura/audio do komputerów. Sprzęt dotychczas użytkowany przez Zamawiającego pozostaje własnością Zamawiającego. Na wszystkich 4 stanowiskach operatorskich musi być możliwość podpięcia minimum dwóch dodatkowych (poza klawiaturą i myszką) urządzeń USB (np. pendrive, czytnik kart itd.).

Oprogramowanie sterujące ścianą wizyjną musi umożliwiać sterowanie (mysz i klawiatura) rejestratorem telewizji przemysłowej CCTV z dowolnego stanowiska operatorskiego. Wykonawca zintegruje terminal wideokonferencyjny Cisco SX-10 znajdujący się w SKKW z systemem ściany wizyjnej. Uchwyty do montażu terminala dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Oprogramowanie systemu musi umożliwiać każdemu ze stanowisk operatorskich oraz stanowisk prezenterskich przekazywanie obrazu i dźwięku w trybie prezentacji do terminala wideokonferencyjnego.

Elementy wymagane do integracji z systemem ściany wizyjnej:

- Cztery stanowiska operatorskie – składające się z: laptopa ze stacją dokującą (pomieszczenie serwerowni) ,2 sztuk monitorów 4K i bezprzewodowego zestawu klawiatura/mysz (pomieszczenie SKKW).

- Dwa stanowiska dla prezentera umożliwiające podpięcie dowolnego nadajnika obrazu i dźwięku poprzez złącze HDMI (pomieszczenie sztabowe).

- Rejestrator telewizji przemysłowej CCTV z wyjściem HDMI (pomieszczenie serwerowni) oraz wejściami USB dla sterowania klawiatura/mysz.

- Dekoder telewizji kablowej z wyjściem HDMI (pomieszczenie SKKW).

- Terminal wideokonferencyjny Cisco SX-10 z wyjściem HDMI (pomieszczenie SKKW) oraz wejściem HDMI dla trybu prezentacji.

- Dodatkowe stanowisko dla prezentera przewidziane do podłączenia monitora interaktywnego z wyjściem HDMI (pomieszczenie sztabowe).

- Wyjście obrazu z systemu ściany wizyjnej w postaci gniazda HDMI zamontowanego przy stole konferencyjnym w Sali im. ppłk. J. Tuliszkowskiego na 4p budynku.

- Panel sterujący w postaci tabletu zamontowanego na wskazanym przez Zamawiającego miejscu na ścianie pozwalający na konfigurowanie ściany wizyjnej w oparciu o predefiniowane ustawienia wyświetlania.

- System audio – deembedder, wzmacniacz z procesorem DSP i głośniki.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje:

- System ściany wizyjnej integrujący wyżej wymienione elementy wraz z okablowaniem, monitorami, uchwytami do monitorów, odbiornikami i nadajnikami (RX/TX), elementami audio, przełącznikiem sieciowym, patchpanelami sieciowymi oraz akcesoriami (listwy zasilające rack, śruby, uchwyty itp.).

- Zintegrowany monitor interaktywny wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz połączy go z systemem ściany wizyjnej, monitor musi być zainstalowany na mobilnym stojaku gwarantującym bezpieczne użytkowanie monitora oraz posiadać niezbędne akcesoria do pracy na monitorze.

- Wykonawca dostarczy dokumentację systemu zawierająca opis elementów, schemat połączeń, konfigurację sieciową oraz administratorskie loginy i hasła do wszystkich elementów systemu.

Dodatkowo wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu bieżącej obsługi systemu zarówno w warstwie sprzętowej jak i programowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Założenia funkcjonowania systemu:

- Możliwość wyświetlania obrazu z dowolnego ze zintegrowanych źródeł na jednym lub wielu monitorach ściany wizyjnej (obraz rozciągnięty na kilka monitorów z zachowaniem proporcji).

- Możliwość prezentacji ekranu z dowolnego ze zintegrowanych źródeł do terminala wideokonferencyjnego Cisco SX-10.

- Możliwość sterowania rejestratorem CCTV z dowolnego ze zintegrowanych stanowisk operatorskich.

- W pomieszczeniu SKKW brak zainstalowanych urządzeń systemu chłodzonych systemami aktywnymi generującymi szum/hałas.

- Możliwość sterowania ustawieniami ściany wizyjnej oraz systemu nagłośnienia ze zintegrowanego tabletu z możliwością wybrania predefiniowanych  szablonów.

- Obraz na monitorach stanowisk operatorskich przesyłany bezstratnie, stabilnie i płynnie w rozdzielczości 4K.

- Możliwość podłączenia minimum dwóch dodatkowych urządzeń USB na stanowiskach dyspozytorskich i prezenterskich.

- Możliwość przesłania obrazu zespolonego (wszystkie monitory ściany wizyjnej jako jeden obraz) lub konkretnego ekranu 
z dźwiękiem na wyjście HDMI zamontowane w stole konferencyjnym Sali im. J. Tuliszkowskiego.

- Monitor interaktywny z oprogramowaniem  i akcesoriami pozwalającymi rysować, pisać oraz wstawiać grafiki na podkładach graficznych, stronach internetowych i materiałach z zewnętrznych nośników podłączonych do monitora (pendrive itp.).

Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego są protokoły odbioru częściowego i końcowego zgodnie 
z zapisami umowy. Odbiory zakończą się wynikiem pozytywnym tylko i wyłącznie po stwierdzeniu, że system działa prawidłowo 
i stabilnie oraz spełnia wszelkie, opisane wyżej założenia Zamawiającego. Jeżeli do prawidłowego działania systemu wymagane są dodatkowe licencje, oprogramowanie, akcesoria lub urządzenia to po stronie Wykonawcy leży ich uwzględnienie w składanej ofercie. Niedopuszczalne jest uruchomienie systemu przez Wykonawcę w części lub w niepełnej funkcjonalności.

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe na dostawę systemu ściany wizyjnej w ramach przebudowy pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku nie spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wymagane funkcje systemu – odbiorniki i nadajniki KVM |  |
| 1.1 | Podstawowe |  |
|  | przełączanie pomiędzy komputerami za pomocą kursora myszki, błyskawiczne udostępnianie zawartości do/z pojedynczego odbiornika lub ściany wideo, możliwość stworzenia ściany wideo o rozmiarze 8 x 8 (64 ekrany maks.) w każdym szablonie, zaawansowany harmonogram – możliwość tworzenia harmonogramów wyświetlania treści, obsługa tzw. transmitera wirtualnego – niezależnie strumieniowanie wideo, audio, USB i źródeł szeregowych z różnych nadajników, wsparcie dla uwierzytelniania wewnętrznego oraz zewnętrznego – uwierzytelnianie zewnętrzne LDAP, Active Directory, RADIUS oraz TACACS+, obsługuje możliwość przypisywania indywidualnych uprawnień do obsługi każdemu z operatorów, kontrola dostępu do odbiornika. |  |
| 1.2 | Sprzętowe |  |
|  | obsługa cyfrowego DP wejścia wideo w rozdzielczości 3840x2160 30Hz 4:4:4 dla transmitera - ilość 8 szt. - nadajniki do stanowisk operatorskich, obsługa cyfrowego DP wyjścia wideo w rozdzielczości 3840x2160 30Hz 4:4:4 dla odbiornika, – ilość 8 szt. - odbiorniki do stanowisk operatorskich, obsługa cyfrowego HDMI wejścia wideo w rozdzielczości 3840x2160 30Hz 4:4:4 dla transmitera - ilość 1 szt. – nadajnik do monitora dotykowego, transmitery i odbiorniki obsługujące rozdzielczość 3840x2160 30Hz muszą wspierać funkcję PoE, obsługa cyfrowego HDMI wejścia wideo w rozdzielczości FHD (1920x1080) dla transmitera, - ilość 5 szt. – 2 szt. stanowisk prezentacyjnych, rejestrator monitoringu, tuner telewizji, terminal video, obsługa cyfrowego HDMI wejścia wideo w rozdzielczości FHD (1920x1080) dla odbiornika, - ilość 10 szt. – 8 szt. monitorów ściany wizyjnej, terminal wideo, sala konferencyjna, w przypadku urządzeń obsługujących i zasilanych z PoE Wykonawca dostarczy po minimum 2 szt. zasilaczy do każdego z rodzajów transmiterów/odbiorników, obsługa audio –głośniki i mikrofon stereo, obsługa możliwości zdalnej instalacji oprogramowania bezpośrednio z odbiornika, Auto-MDIX – automatyczna detekcja typu kabla, wbudowane zabezpieczenie ESD 8kV/15kV i ochrona przed przepięciami 2kV, bezwentylatorowa konstrukcja, odbiorniki i nadajniki nie mogą posiadać aktywnego chłodzenia w postaci wentylatorów, urządzenia muszą posiadać komplet elementów montażowych do szafy rack, do urządzeń nieobsługujących PoE musi być dołączony zasilacz klasy przemysłowej - obsługujący temperaturę pracy od 0°C do 50°C celem zapewnienia trwałości, wirtualne media umożliwiające przesyłanie plików, łatek systemu operacyjnego i oprogramowania oraz przeprowadzanie testów diagnostycznych bezpośrednio z odbiornika, obsługa napędów USB 2.0 DVD/CD, napędów pamięci masowej USB, zewnętrznych dysków twardych komputerów PC i obrazów ISO, obsługa czytników kart Smart / CAC. |  |
| 1.3 | Zarządzanie |  |
|  | konsole lokalne – konsola lokalna lub dostęp przez IP, cztery możliwe do wyboru tryby dostępu dla wielokrotnego jednoczesnego dostępu - administratorzy mogą wybrać tryby dostępu do uprawnień na urządzeniach transmiter, aby uniknąć zakłócania się użytkowników, funkcja pozwalająca obejrzeć użytkownikom wideo z maksymalnie 36 wyświetlaczy na jednym ekranie, szybkie przełączanie – przełączanie się pomiędzy różnymi rozdzielczościami zdalnego wideo na lokalnym wyświetlaczu w ciągu poniżej 0,5 sekundy, interfejs wiersza poleceń umożliwiający administratorom kontrolowanie wszystkie urządzenia za pomocą RS-232 lub TCP/IP używając CLI lub aplikacji firm trzecich, obsługa poleceń (przycisków) Hotkey, urządzenia muszą być wyposażone w migającą diodę LED i sygnał dźwiękowy, które pomagają zlokalizować i zidentyfikować urządzenia, panel powinien posiadać certyfikaty CE i RoHS. |  |
| 1.4 | Bezpieczeństwo |  |
|  | dedykowany port LAN do bezpośrednich połączeń z innymi urządzeniami – może być odizolowany od sieci korporacyjnej, bezpieczna transmisja danych poprzez szyfrowanie minimum AES 128-bit - zabezpiecza wszystkie dane przesyłane przez sieć, odszyfrowanie transmisji w odbiorniku, • wsparcie dla Transport Layer Security (TLS). |  |
| 1.5 | Oprogramowanie |  |
|  | architektura typu główny – dodatkowy zapewniająca nadmiarowość – należy dostarczyć odpowiednie licencje, możliwość konfiguracji urządzeń za pomocą interfejsu WWW, obsługa połączeń TX/RX jeden-do-jednego, wiele-do-jednego i wiele-do-wielu, możliwość ustawienia różnego typu uprawnień, wyświetlanie wielu urządzeń umożliwia utworzenie kaskady, wyświetlanie statusu urządzeń i obsługa dzienników systemowych, wsparcie instalacji na wielu platformach: Microsoft Windows, Linux wsparcie klientów na wielu platformach: Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Sun, wsparcie wielu przeglądarek: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, uwierzytelnianie i zarządzanie kontem użytkownika, funkcje filtrowania i eksportowania dzienników systemu, możliwość skonfigurowania powiadomień e-mail o określonych zdarzeniach systemowych, funkcja szybkiego przełączania pozwalająca na zmianę nadajników/odbiorników. |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku nie spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Jednostka centralna i panel sterujący. |  |
| 2.1 | Podstawowe |  |
|  | Jednostka centralna systemu sterowania i zarządzania powinna umożliwiać sterowanie i kontrolę nad przełączaniem sygnałów wideo i audio wszystkich urządzeń, które wchodzę w skład systemu ściany wizyjnej. |  |
| 2.2 | Sprzętowe wymagania dla jednostki centralnej |  |
|  | Jednostka powinna być wyposażona w porty zapewniające możliwość połączenia wszystkich elementów systemu, minimum: 1 x Programowalny IR, 1 x Programowalny Port RS-232, 1 x Programowalny Port RS-485, 4 x wyjście przekaźnikowe, zasilanie maks. 24 VDC, 2A, 1 x RJ-45, 10/100Base-T - wsparcie dla protokołów ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH zasilanie 12V DC lub POE, obudowa metalowa umożliwiająca montaż w szafie RACK, elementy montażowe w zestawie, |  |
| 2.3 | Sprzętowe wymagania dla dotykowego panelu sterującego |  |
|  | Wykonawca dostarczy pilota sterowania systemem w postaci panelu dotykowego umożlwiającego kontrolę na całością systemu. Urządzenie musi być tego samego producenta co jednostka centralna w celu zapewnienia maksymalnej zgodności i kompatybilności. Panel powinien być wyposażony w: wyświetlacz w technologii IPS o przekątnej minimum 10,1 cali rozdzielczość 1280x1200 i formacie 16:9, ekran dotykowy o kontraście minimum 800:1, panel wyposażony w port komunikacyjny RJ 45 obsługujący standardy 10/100/1000 BaseT, zasilanie poprzez POE, montaż panelu naścienny w standardzie VESA, elementy montażowe dostarczy Wykonawca, panel przystosowany do pracy 24/7, obudowa w kolorze czarnym. panel powinien posiadać certyfikaty CE i RoHS. |  |
| 2.4 | Oprogramowanie sterującego panelu dotykowego |  |
|  | Oprogramowanie powinno być czytelne i łatwe w obsłudze dla użytkowania. Zapewnić użytkownikowi korzystanie z przygotowanych wcześniej scen, a także z indywidualnych funkcji każdego z elementu systemu. Wymagane funkcje na panelu dotykowym i sceny zostaną przygotowane przy konsultacji z Zamawiającym przed instalacją systemu celem zapewnienia użytkownikowi pełnej funkcjonalności systemu. |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku nie spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Monitory bezszwowe do ściany wizyjnej wraz z mocowaniem |  |
| 3.1 | Podstawowe wymagania sprzętowe |  |
|  | wielkość i rodzaj ekranu: 55” IPS bezpośrednie podświetlenie LED, jasność: 500nit, rozdzielczość natywna panelu 1920 x 1080 w 60Hz, obsługiwana rozdzielczość 3840 x 2160, możliwość bezprzerwowej pracy 24h/7, wejścia video :1x RCA (Composite), 1x DVI-D (HDCP), 2x Display Port (HDCP), 2x HDMI 2.0 (HDCP) – UHD 60Hz, wyjścia video :1x DisplayPort, 1x HDMi 2.0, inne złącza: 2x RJ-45, RS232, 5x USB, slot microSD, dostępny slot na komputer typu OPS , możliwość integracji odbiornika HDBaseT, dostępny slot na mikrokomputer, slot współdzieli interfejs USB i LAN monitora (bez dodatkowych kabli), wbudowany MediaPlayer - Wsparcie dla formatów: JPG, PNG, MP4, MOV, FLV, MPG, WMV, MP3, WAV, obsługuje możliwość integracji na karcie SD planszy awaryjnej, wyzwalanej komendą LAN, kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi w czujnik bliskiego pola, możliwość odczytu ustawień monitora bez podłączania do źródła zasilania, szerokość ramek połączonych monitorów 0,9mm, kompatybilność elektromagnetyczna: B. monitor nie może posiadać żadnych martwych ani gorących pikseli. |  |
| 3.2 | Funkcjonalności |  |
|  | zintegrowany procesor obrazu wyposażony w podpanelowy czujnik RGB, regulujący poziom zadanej jasności, skorelowanej temperatury barwowej oraz jednorodności podświetlenia w czasie rzeczywistym, możliwość programowania wewnętrznej tablicy LUT monitora o minimalnej rozdzielczości 12 bit na każdy kanał RGB, zapis ustawień w pięciu bankach pamięci, za pomocą dedykowanego oprogramowania: możliwość kalibracji jednorodności podświetlenia (pomiar minimum 80 punktów na panelu), regulacja barwy przy narożnikach monitora (3 wielkości stref adjustacji), kalibracja monitora, przez dedykowane dla czujnika koloru, złącze USB, możliwość łączenia monitorów po dwóch niezależnych pętlach: DisplayPort i HDMi 2.0, możliwość sterowania monitorem za pomocą oprogramowania lub przez przeglądarkę www, terminarz umożliwiający zaprogramowanie czasu działania monitora, wraz ze zmianą trybu obrazu w zależności od godziny i dnia tygodnia. |  |
| 3.3 | System mocowania monitorów |  |
|  | do montażu monitorów należy użyć dedykowanych do tego uchwytów montażowych opartych o 2 poziome szyny konstrukcyjne, na każdej z szyn należy zamontować po 4 monitory używając uchwytów dedykowanych do ścian wizyjnych (z zestawu szyn), uchwyty wieszane na szynach i na których zostaną zawieszone monitory powinny mieć możliwość: regulacji wysuwu pop out w celach serwisowych - dzięki temu w łatwy sposób można dokonać przeglądu serwisowego monitorów, regulacji w płaszczyźnie poziomej i pionowej, w celach serwisowych uchwyt powinien wysunąć monitor od ściany do minimum 27 centymetrów |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku nie spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | System audio |  |
| 4.1 | Procesor audio DSP |  |
|  | min. 12 wejść mikrofonowo liniowych, każdy z funkcją kasowania echa akustycznego, min. 8 wyjść audio, obsługa min. 8 konfigurowalnych kanałów audio USB, łącze USB, port RS-232 port Gigabit Ethernet, min. 4 pin GPIO, możliwość tworzenia toru audio o dowolnej konfiguracji, oprogramowanie o otwartej strukturze z możliwością zaimplementowania w oprogramowaniu bloków służących do obróbki sygnałów dźwiękowych, filtry: górnoprzepustowe, dolnoprzepustowe, półkowe, Uber, miksery: standardowe, matrycujące, automatyczne, room kombinery, rutery, selektory źródła, korektory: graficzne, parametryczne, eliminatory sprzężeń działające w czasie rzeczywistym, funkcjonalność crossover, bloki służące do obróbki dynamicznej: leveler, kompresor, peak limiter, ducker, AGC – automatyczna kontrola wzmocnienia sygnału, bramka szumów, bloki opóźnień, bloki kontroli: głośności, odwrócenia fazy, komend logicznych, możliwość tworzenia presetów/nastawów poszczególnych bloków audio., bloki generatorów dźwiękowych, możliwość niezależnej pracy poszczególnych części systemu dźwiękowego, zbudowanego w oprogramowaniu procesora, odpowiedź częstotliwościowa 20Hz do 20kHz, +4dBu: 0,25dB/-0,5dB, zniekształcenia nieliniowe THD+N (22 Hz to 22kHz), 0dB wzmocnienia +4dBu na wejściu: <0,006%, 54 dB wzmocnienia -50dBu na wejściu: <0,040%, zakres dynamiki (22Hz – 22 kHz, 0dB wzmocnienia): >108dB, impedancja wejściowa: 8kOhm, impedancja wyjściowa 207Ohm, maksymalny poziom na wejściu: +24dBu, maksymalny poziom na wyjściu, do wyboru: +24dBu, +18dBu, +12dBu, +6dBu, 0dBu, -31dBu, zakres wzmocnienia na wejściu: od 0 do 66dB, skok co 6 dB, przesłuchy międzykanałowe przy 1kHz: 0dB wzmocnienia, +4dBu na wejściu: <-85dB, 54dB wzmocnienia -50dBu kHzna wejściu: <-75dB, częstotliwość próbkowania: 48kHz, konwersja analog-cyfra, cyfra-analog: 24bit, • zużycie mocy (100-2140V, 50/60Hz): maksymalnie 35W. |  |
| 4.2 | Głośnik ścienny |  |
|  | dwudrożny: min 6,5 cala głośnik niskotonowy oraz min 1 cal głośnik wysokotonowy, nisko impedancyjny, IP głośnika min. 64, aluminiowa maskownica, ochrona przed obciążeniami: min 3 stopniowy elektroniczny komponent systemu zabezpieczenia głośnika, system szybkiego montażu: możliwość montażu samego uchwytu bez głośnika, montaż głośnika do uchwytu za pomocą systemu typu „klik”, wbudowana poziomica, kolor czarny lub biały, uchwyt w zestawie, pasmo przenoszenia min. 65Hz do 22kHz, moc min. 150W przy 8ohm (600W peak), maks. SPL: 111dB (praca ciągła). |  |
| 4.3 | Wzmacniacz |  |
|  | cyfrowy, klasy D, minimum dwa kanały z możliwością „zmostkowania” do jednego, możliwość linkowania sygnału do kolejnych urządzeń, łącza wejściowe do wyboru: RCA lub Euroblock, dynamiczna moc wyjściowa do wyboru: 2x 165W przy 4ohm, 2x95W przy 8ohm, 1x330W przy 8ohm, moc RMS wyjściowa do wyboru: 2x 150W przy 4ohm, 2x 80W przy 8ohm, 1x300W przy 8ohm, pasmo przenoszenia min: 20Hz do 22kHz, pobór mocy max. 400W, regulacja sygnału wejściowego dla obu kanałów niezależnie, chłodzenie konwekcyjne, rozmiar w szafie rack maksymalnie 1U, waga maksymalna do 4 kg. |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku nie spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Zintegrowany monitor interaktywny o przekątnej minimum 75 cali z dołączonym oprogramowaniem opartym na systemie Android |  |
| 5.1 | Technologia dotyku |  |
|  | Technologia dotyku rozpoznająca siłę nacisku pisaka, Wielopunktowe sterowanie dotykiem, Wielodotyk do 26 jednoczesnych punktów interakcji oraz możliwość pracy 2 lub więcej osób jednocześnie, Automatyczne dostosowanie do używanego narzędzia lub obiektu, niezależnie od tego, czy jest to pisak, palec, gumka lub dłoń, Wielu użytkowników może pisać niezależnie i jednocześnie, używając atramentu o innym kolorze, Technologia optyczna wbudowana w taflę szkła ochronnego zapewnia bardzo dokładne pisanie i rysowanie, Technologia rozpoznawania pisaków i narzędzi, Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. |  |
| 5.2 | Czujniki |  |
|  | Wbudowane czujniki temperatury i wilgotności pozwalają pracownikom i klientom zapewnić optymalne warunki współpracy. Czujnik światła otoczenia automatycznie przyciemnia lub rozjaśnia wyświetlacz w zależności od poziomu światła otoczenia, zapewniając komfortowe wrażenia wizualne. Czujnik podczerwieni do pilota. Czujnik zbliżeniowy automatycznie włącza wyświetlacz, zapewniając jego gotowość do użycia i wyłącza wyświetlacz, gdy nie jest używany, aby oszczędzać energię. |  |
| 5.3 | Przyłącza wejściowe/wyjściowe (z tyłu monitora) |  |
|  | Slot OPS, 3xHDMI in ze wsparciem HDCP 1.4 i HDCP 2.2, 2xUSB 3.0 typ B, USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port tryb alternatywny, touch, and digital audio; 60 W power delivery, Wejście VGA 1x Stereo 3.5 mm wejście 1x Stereo 3.5 mm wyjście 1x S/PDIF wyjście 1x RS-232 wejście 1x RS-232 wyjście 2x RJ45 1x USB 2.0 typ A 3x USB 3.0 typ A Gniazdo zasilające 230V wejściowe i wyjściowe wbudowane w urządzenie |  |
| 5.4 | Przyłącza wejściowe/wyjściowe (panel boczny) |  |
|  | HDMI3 in ze wsparciem HDCP 1.4 i HDCP 2.2 1x USB 3.0 typ B 2szt – USB 3.0 typ A |  |
| 5.5 | Parametry wyświetlacza |  |
|  | Matryca: LED Jasność 350 cd/m². Kąt widzenia 178⁰ Czas reakcji 8ms Częstotliwość odświeżania 60 Hz Rozdzielczość matrycy 3840 × 2160 przy 60Hz Format wyświetlacza – 16:9 Komunikacja monitora z komputerem– za pomocą przewodu USB. Zasilanie 230V |  |
| 5.6 | Parametry inne |  |
|  | 100BASE-T Ethernet Dwa zewnętrzne porty dla 4-portowej przełączanej sieci Fast Ethernet Wi-Fi IEEE 802.11A / B / G / N / Ac z 2 × 2 MIMO (zarówno pasma 2,4, jak i 5 GHz) Bluetooth® Podwójny tryb Bluetooth 4.2 (kompatybilny wstecz z Bluetooth 2.1 + EDR) Dwa zintegrowane głośniki o mocy 15 W. Pobór mocy : tryb czuwania <0,5 W, tryb pracy < 150W Pisaki i gąbki do obsługi tablicy W obudowie urządzenia miejsce na 4 pisaki Pisaki mocowane magnetycznie Zintegrowane głośniki 15W Pilot do obsługi Obsługa urządzenia za pomocą załączonych 4 pisaków, 2 gąbek oraz za pomocą palca i gestów Waga – maksymalnie 60 kg. Możliwość montażu na ścianie, uchwyt w zestawie Certyfikat CE i zgodność z Dyrektywą RoHS. Certyfikowany przez producenta monitora serwis w Polsce. Wraz z urządzeniem dostarczyć podręcznik użytkownika monitora. Monitor nie może posiadać żadnych martwych pikseli. |  |
| 5.7 | Oprogramowanie do zestawu interaktywnego |  |
|  | Sterowanie komputerem przy pomocy monitora interaktywnego. Możliwość obsługi za pomocą gestów Intuicyjny pasek narzędzi: umożliwia przełączanie pomiędzy obrazem komputera i stronami notatek Funkcja umożliwiająca za pomocą jednej czynności zamykanie uruchomionych aplikacji i notatek wykonanych na monitorze po zakończonej sesji do wylogowania włącznie. Sortowanie stron notatek wraz podglądem naniesionych elementów. Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej. Możliwość przechwytywania całego lub wybranego fragmentu obrazu komputerowego i automatyczne dołączanie go do notatek. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek. Możliwość grupowania i rozgrupowywania obiektów graficznych. Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i upuść. Automatyczne rozsyłanie notatek emailem po zakończonym spotkaniu w formacie PDF, ppt, *fcw. Możliwość zabezpieczenia hasłem panelu sterowania w celu utrudnienia dostępu osobom niepowołanym. Oprogramowanie kompatybilne z interaktywnym oprogramowaniem konferencyjnym. Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu. Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony. Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie. Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w następujących formatach: *.fcw, *.pdf, *.ppt/pptx, *.html, *.jpg,*.bmp, *.png Możliwość notowania i zachowywania notatek wykonanych przy pomocy monitora w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS PowerPoint). Integracja z Microsoft Exchange, Office 365 i inne Galeria szablonów (z możliwością tworzenia własnych i dołączania ich do galerii) Autoryzowany przez producenta serwis certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych wersja oprogramowania do monitora dla pojedynczego wyświetlacza lub dedykowana do pracy wielomonitorowej |  |
| 5.8 | Oprogramowanie |  |
|  | Zaprojektowane specjalnie dla pracy indywidualnej i wieloosobowej, wyświetlacz w pełni integruje się z urządzeniami mobilnymi, takimi jak tablety, smartfony, laptopy i Chromebooki ™. Wszechstronne doświadczenie dla interaktywnych wyświetlaczy. Dostęp za jednym dotknięciem do pełnego pakietu aplikacji bez podłączania zewnętrznego komputera. Aplikacje te obejmują tablicę (możliwość jednoczesnej pracy nawet kilkuset osób w czasie rzeczywistym na całym świecie bez potrzeby instalacji dodatkowych aplikacji), wbudowaną przeglądarkę internetową, bezprzewodowe udostępnianie ekranu. Zapewnia prostą, w pełni zintegrowaną obsługę urządzeń osobistych i interaktywnych wyświetlaczy. |  |
| 5.9 | Mobilny stojak |  |
|  | Stojak przeznaczony do bardzo dużych TV i monitorów pozwalający na bezpieczne użytkowanie zamocowanego na nim sprzętu (do sprzętu o przekątnej 55-110 cali), Funkcja blokady kół, Maksymalna waga TV/monitora do 100kg, Regulacja wysokości monitora, Stojak wyposażony w półkę o udźwigu do 15 kg oraz uniwersalny uchwyt do TV zgodny ze standardem VESA, Kółka pozwalające na łatwe przemieszczenie w zakresie 360st., Stojak wyposażony w tunel pozwalający ukryć przewody, Wszystkie elementy, w tym śruby mocujące i przewody podłączeniowe (LAN, wideo/audio, zasilające) potrzebne do montażu TV dostarczy Wykonawca. |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku nie spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przełącznik sieciowy |  |
| 6.1 | Parametry i funkcje |  |
|  | minimum 48 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s i minimum 4 porty uplink SFP+ (10Gb/s), przełącznik dostępowy Gigabit Ethernet L2 o przepustowości przełączania 176 Gb/s, funkcja automatycznego wykrywania urządzeń typu transmiter/odbiornik, Plug-and-Play bez dodatkowych ustawień, obsługa IGMP Snooping Fast Leave, obsługa Flow Control, obsługa IGMP v1/v2/v3 Snooping oraz IGMP v1/v2 Querier, dedykowany port konsoli, Forwarding Rate 130.95 Mpps Ramki Jumbo 10240 bajtów Zgodność ze standardem 802.3af PoE/802.3at PoE+ Budżet mocy PoE na port PoE : 15.4W/PoE+: 30.0W Całkowity budżet mocy PoE 740W Wbudowany Device Management zapewniający przegląd wszystkich podłączonych do przełącznika urządzeń transmiter oraz odbiornik Integracja z oprogramowaniem zarządzającym transmitery oraz odbiorniki Obsługa IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol QoS - umożliwiający oznaczanie, klasyfikowanie i planowanie maksymalnie czterech rodzajów ruchu w całej sieci Ulepszone bezpieczeństwo - ogranicza całkowitą liczbę używanych urządzeń i chroni przed atakami MAC flood Zarządzanie IPv4/IPv6 Przestrzeń na półce 19" 1U Obudowa Metal |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku nie spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Gwarancja i serwis – dotyczy wszystkich elementów dostarczonych przez Wykonawcę |  |
| 7.1 | Warunki |  |
|  | Dostarczany sprzęt musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez cały okres gwarancji = zgodnie ze złożona ofertą, realizowanym w miejscu instalacji sprzętu, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy najpóźniej następnego dnia roboczego (tryb 8x5xNBD) po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego. Zgłaszanie awarii możliwe 5 dni w tygodniu przez 8 godzin roboczych do polskojęzycznej obsługi. Dokumentacja musi być dostarczona wraz z urządzeniem w języku polskim lub angielskim. Urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych, producent musi przejąć na siebie wszystkie obowiązki wynikające z warunków gwarancji. |  |