Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 64/2021/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą i szkoleniem nowej aparatury dydaktycznej do laboratorium dydaktycznego Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Część nr 1 - Pionowe centrum obróbkowe sterowane numerycznie

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pionowe centrum obróbkowe sterowane numerycznie (frezarka 5 osiowa) Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: Prędkość obrotowa wrzeciona nie mniejsza niż 11000 obr/min Moc wrzeciona nie mniejsza niż 9 kW (100% DC) Moment obrotowy wrzeciona nie mniejszy niż 57 Nm (100% DC) Wielkość stożka na końcówce wrzeciona typu SK40 Przejazdy osi X/Y/Z nie mniejsze niż: 600/540/500 mm Wymiary stołu roboczego nie mniejszy niż: 870/550 mm Nakładany stół obrotowy pracujący w 4 i 5 osi (oś A i C) Zakres obrotu osi A min.: -5 st. / +115 st Praca symultaniczna w 5 osiach Zestaw śrub i akcesoriów do montażu stołu uchylno-obrotowego. Funkcja sterowania konturów nawiniętych na wałek Moment zacisku dla osi 4/5 nie mniejszy niż 1850/750 Nm Maksymalne obciążenie stołu nie mniejsze niż 500 kg (dla 3 osi) Prędkości przesuwu osi X/Y/Z nie mniejsze niż 30 m/min Średnice śrub osi X/Y/Z nie mniejsze niż 40 mm Prowadnice liniowe nie mniejsze niż 35 mm Wymiary obrabiarki nie większe niż 3,6x4x3 m (ze względu na ograniczoną przestrzeń na hali) Masa maszyny nie mniejsza niż 5 ton i nie większa niż 7 ton (ze względu na ograniczoną nośność stropu hali) Pojemność magazynu narzędzi minimum 30 pozycji Liczba dysz do podawania chłodziwa nie mniej niż 6 dysz System chłodzenia przez wrzeciono 20 bar Wyposażenie w pistolet na chłodziwo Wyposażenie obrabiarki w wannę na wióry Pojemność zbiornika na wióry nie mniejsza niż 200 litrów Wyposażenie w sondę bezprzewodową do pomiaru przedmiotów z zestawem do kalibracji Wyposażenie w sondę do pomiaru narzędzi Sterowanie obrabiarki wyposażone w system i nakładkę wizualnego programowania frezarki z możliwością zapisu alfanumerycznych nazw programów Ekran panelu operatora nie mniejszy niż 19 cali, dotykowy Możliwość programowania za pomocą wbudowanych cykli obróbkowych co najmniej takich jak: cykle wiercenia i frezowania, gwintowanie, rozwiercanie, wytaczanie, frezowanie rowków, frezowanie kieszeni prostokątnych i okrągłych, cykl grawerowania, cykle pomiarowe detalu i narzędzia Możliwość symulacji obróbki 3D na ekranie sterownika Język konwersacji z układem sterowania - język polski Czas przetwarzania bloku nie dłuższy niż 1,5 ms Ręczny panel operatora (pokrętka) Rodzaj pamięci USB dedykowana, z predefiniowanymi uprawnieniami operatora, nie dopuszcza się klucza do ustawiania uprawnień operatora Możliwość stosowania układu współrzędnych kartezjańskiego, biegunowego, cylindrycznego Możliwość zdalnego diagnozowania obrabiarki przez serwis fabryczny z wykorzystaniem łącza internetowego Wyposażenie w konektor IoT umożliwiający wymianę danych Blokada drzwi automatyczna, zamek ryglujący mechaniczny z funkcją kodowania Dokumentacja w języku polskim Model 3D obrabiarki z uwzględnieniem stołu uchylno- obrotowego do oprogramowania typu CAM Maszyna zalana płynami eksploatacyjnymi Rozładunek, instalacja, uruchomienie obrabiarki Szkolenie z zakresu obsługi, konserwacji i programowania dialogowego na sterowniku maszyny (programowanie wizualne w oparciu o graficzny interfejs) dla 2-4 osób – min. 32 godz. w siedzibie zamawiającego Maszyna fabrycznie nowa, gwarancja fabryczna 24 –miesiące, serwis Reakcja serwisowa 24-godziny Zamawiający wymaga dostawy symulatora z graficznym systemem programowania i procesu obróbki 3D jako jednostki zewnętrznej lub jako program komputerowy z bezterminowym kluczem dostępu, charakteryzujący się tymi samymi parametrami jak sterowanie maszyny. |  |  | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Narzędzia do centrum pionowego sterowanego numerycznie (frezarki 5 osiowej) |
|  | Narzędzia muszą być kompatybilne do oferowanego centrum pionowego sterowanego numerycznie Uchwyt zaciskowy typu SK40 wykonanie wg normy DIN69871 do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym, na tulejki zaciskowe rozmiar ER32, długość 70 mm |  |  | szt. | 8 |  |  |
|  | Trzpień frezarski uniwersalny wykonanie wg normy DIN69871 typu SK40, średnica mocowania 16 mm, długość 80 mm, do mocowania frezów nasadzanych, z wpustem, pierścieniem zabierakowym |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Trzpień frezarski uniwersalny wykonanie wg normy DIN69871 typu SK40, średnica mocowania 22 mm, długość 55 mm, do mocowania frezów nasadzanych, z wpustem, pierścieniem zabierakowym |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy wykonanie wg normy DIN69871 typu SK40 do narzędzi z chwytem cylindrycznym typu weldon, średnica mocowania 6 mm, długość 50 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy wykonanie wg normy DIN69871 typu SK40 do narzędzi z chwytem cylindrycznym typu weldon, średnica mocowania 8 mm, długość 50 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy wykonanie wg normy DIN69871 typu SK40 do narzędzi z chwytem cylindrycznym typu weldon, średnica mocowania 10 mm, długość 50 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy wykonanie wg normy DIN69871 typu SK40 do narzędzi z chwytem cylindrycznym typu weldon, średnica mocowania 12 mm, długość 63 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy wykonanie wg normy DIN69871 typu SK40 do narzędzi z chwytem cylindrycznym typu weldon, średnica mocowania 16 mm, długość 63 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy wykonanie wg normy DIN69871 typu SK40 do narzędzi z chwytem cylindrycznym typu weldon, średnica mocowania 20 mm, długość 63 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy wykonanie wg normy DIN69871 typu SK40 do narzędzi z chwytem cylindrycznym typu weldon, średnica mocowania 25 mm, długość 63 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Śruby ściągające do oprawek narzędziowych zgodne z oferowaną obrabiarką |  |  | szt. | 32 |  |  |
|  | Tulejki zaciskowe komplet rozmiar ER32, dopuszczalne bicie 0,01 mm, zakres mocowania od 3 do 20mm, 18 szt., paletka |  |  | komplet | 1 |  |  |
|  | Klucz do uchwytów zaciskowych rozmiar ER32, 4-zęby |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Zestaw wierteł krętych z chwytem cylindrycznym pełnowęglikowe, wzmocnione krawędzie tnące, wymiar od Ø 2,0; do Ø 10,0 mm co 1 mm po 2 szt. (łącznie 18 sztuk) |  |  | komplet | 1 |  |  |
|  | Frez kulowy pełnowęglikowy z pokryciem TiN, pochylenie ostrza 30°,chwyt cylindryczny zgodny z normą DIN 6535 HA, w tolerancji h5 oraz w tolerancji h9, ilość ostrzy - 2, średnica 5 mm, po 2 szt. |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez kulowy pełnowęglikowy z pokryciem TiN, pochylenie ostrza 30°,chwyt cylindryczny zgodny z normą DIN 6535 HA, w tolerancji h5 oraz w tolerancji h9, ilość ostrzy - 2, średnica 10 mm, po 2 szt. |  |  | szt. | 4 |  |  |
|  | Frez na ostro pełnowęglikowy z pokryciem TiN, pochylenie ostrza 30°, chwyt cylindryczny zgodny z normą DIN 6535 HA, w tolerancji h5, średnica 8 mm, ilość ostrzy – 4 |  |  | szt. | 4 |  |  |
|  | Frez kulowy pełnowęglikowy z pokryciem TiN, pochylenie ostrza 45°, chwyt cylindryczny zgodny z normą DIN6535 HA średnica 6 mm, średnica ostrza 5 mm, ilość ostrzy 2, długość ostrza 10 mm, długość 57 mm, do aluminium |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez kulowy pełnowęglikowy, pochylenie ostrza 45°, chwyt cylindryczny zgodny z normą DIN6535 HB średnica10 mm, średnica ostrza 10 mm, ilość ostrzy 2, długość ostrza 1 1mm, długość 66 mm, do aluminium |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez na ostro pełnowęglikowy, kąt pochylenia ostrza 30°, chwyt cylindryczny zgodny z normą DIN6535 HB, średnica 8 mm, długość ostrza 16 mm, długość 63mm, ilość ostrzy - 2, do aluminium |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez na ostro pełnowęglikowy, kąt pochylenia 45°, chwyt cylindryczny zgodny z normą DIN 6535 HA, średnica 8 mm, długość ostrza 9 mm, długość 58 mm, ilość ostrzy 3, do aluminium |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez na ostro pełnowęglikowy, kąt pochylenia 45°, chwyt cylindryczny zgodny z normą DIN 6535 HA, średnica 12 mm, długość ostrza 12 mm, długość 73 mm, ilość ostrzy 2, do aluminium |  |  | szt. | 3 |  |  |
|  | Frez składany nasadzany walcowo czołowy, średnica 40 mm, wysokość 4 0mm, kąt 90°, średnica mocowania 16 mm, ap 10 mm, ilość płytek skrawających 6, wielkość płytki prostokątnej 1003, system mocowania płytek S |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Pytki skrawające do wyżej wymienionego freza, do obróbki stali |  |  | szt. | 20 |  |  |
|  | Klucze imbusowe zestaw, długie z końcówką kulistą od wielkości 1,27 do 10 mm komplet 15 elementów, etui plastikowe |  |  | komplet | 1 |  |  |
|  | Frez składany nasadzany czołowy, średnica 50 mm, wysokość 40 mm, kąt 45°, średnica mocowania 22 mm, a=6 mm, ilość płytek skrawających 4, wielkość płytek 1204, system mocowania S |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Pytki skrawające do wyżej wymienionego freza, do obróbki stali |  |  | szt. | 20 |  |  |
|  | Frez składany trzpieniowy średnica 25 mm, długość 115 mm, ap = 10,5 mm, wielkość płytek 11T3, ilość płytek skrawających 3, kąt przystawienia 90°, typ mocowania płytki S |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Płytki skrawające do wyżej wymienionego freza, do obróbki stali |  |  | szt. | 20 |  |  |
|  | Podstawa montażowa do oprawek typu SK40 norma DIN 69871 |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Fazownik pełnowęglikowy średnica 12 mm kąt wierzchołkowy 90° |  |  | szt. | 3 |  |  |
|  | Fazownik pełnowęglikowy średnica 6 mm kąt wierzchołkowy 90° |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Zestaw kluczy płaskich, zakres od 6 do 32 mm, sztuk 12, wykonanie ze stali chromowo-wanadowej zgodnie z normą DIN3110 |  |  | komplet | 1 |  |  |
|  | Uchwyt 3 szczękowy z kompletem szczęk (wewnętrzne i zewnętrzne) do stołu uchylno-obrotowego o średnicy maksymalnej dopasowanej do średnicy stołu uchylno-obrotowego, umożliwiający jego montaż z zestawem śrub mocujących |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Imadło symetryczne kompatybilne ze stołem uchylno obrotowym frezarki z zestawem śrub mocujących |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 - Centrum tokarskie sterowane numerycznie

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Centrum tokarskie sterowane numerycznie Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: System pomiarowy metryczny Czas przetwarzania bloku nie dłuższy niż 1,5 ms Układ współrzędnych kartezjański, biegunowy, cylindryczny Stała prędkość skrawania m/min tokarka dwu osiowa z osią C prędkość obrotowa osi C nie mniejsza niż 90 obr/min moment obrotowy osi C nie mniejszy niż 160 Nm Moc napędu głównego min. (40% ED) 16 kW Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona nie mniejsza niż 5 000 obr/min Hydrauliczny przesuw konika Zakres automatycznego przesuwu konika nie mniejszy niż 500 mm Maksymalna siła docisku konika nie mniejsza niż 4 kN 3 szczękowy uchwyt hydrauliczny D210 mm Komplet szczęk mocujących twardych (zewnętrzne i wewnętrzne) Komplet szczęk mocujących miękkich Pistolet chłodziwa z ciśnieniem nie mniejszym niż 5 bar Przesuw szybki min. 30/35/22 m/min dla osi X/Z/Y Dokładność pozycjonowania osi X/Z wg normy ISO 230-2 lub równoważnej nie gorsza niż 5/8 µm Bezpośredni układ pomiarowy w osi X Bezpośredni układ pomiarowy w osi Y Szerokość prowadnic nie mniejsza niż 35 mm Wymiary tokarki nie większe niż (DxSxW) 2800x2300x1900 mm; uwaga - ograniczone miejsce pracy Waga nie mniejsza niż 4 000 kg i nie większa niż 5 000 kg Łoże tokarki wykonane z odlewu żeliwnego w całości Maksymalna średnica obrabianego pręta Ø50mm Maksymalna średnica toczenia nie mniejsza niż Ø300 mm Maksymalny przelot nad łożem nie mniejszy niż Ø560 mm Przesuw w osi Z nie mniejszy niż 540 mm Przesuw w osi X nie mniejszy niż 240 mm Głowica narzędziowa minimum 12 pozycyjna z 12 gniazdami napędzanymi typu VDI 30 Maksymalna prędkość obrotowa narzędzi napędzanych nie mniejsza niż 5 500 obr/min Maksymalny moment obrotowy narzędzi napędzanych nie mniejszy niż 18 Nm (40% ED) Sonda do pomiaru narzędzia Ręczny panel operatora (tzw. kółko ręczne) z diodą LED doświetlającą przestrzeń obróbczą Blokada drzwi automatyczna, zamek ryglujący mechaniczny z funkcją kodowania Dodatkowa pamięć z predefiniowanymi uprawnieniami operatora Tokarka wykonana według normy DIN 8605 lub równoważnej Sterowanie obrabiarki, wyposażone w system i nakładkę wizualnego programowania tokarki Możliwość wprowadzania alfanumerycznych nazw programów Ekran dotykowy nie mniejszy niż 19 cali z pełną klawiaturą ASCII i przyciskami funkcyjnymi Symulacja 3D obróbki z graficznym wsparciem programowania Graficzna reprezentacja narzędzia Język konwersacji z układem sterowania - język polski Język programowania zgodny z ISO 6983/DIN 66025 lub normą równoważną oraz zaproponowanym standardem sterowania numerycznego Cykle toczenia dowolnych konturów: - Obróbka zgrubna i wykańczająca równolegle do konturu i poprzecznie do konturu - Obróbka powierzchni czołowych - Obróbka resztek pozostałych po obróbce wstępnej - Wybór dowolnych przygotówek - Wiercenie głębokich otworów - Otwory po okręgu na powierzchni czołowej i bocznej przy pomocy osi C - Gwintowanie otworów - Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne o stałym lub zmiennym skoku - Gwinty czołowe i po stożku - Gwinty wielokrotne (wielozwojne) - Cykle wybrania wzdłuż linii prostej i ukośnej - Podcięcia wg kształtu E i F, podcięcia pod gwint wg normy DIN Możliwość zdalnego diagnozowania obrabiarki przez serwis fabryczny z wykorzystaniem łącza internetowego Instrukcja obsługi, dokumentacja techniczna w języku polskim Model 3 D obrabiarki do oprogramowania typu CAM Maszyna zalana płynami eksploatacyjnymi Rozładunek, instalacja, uruchomienie obrabiarki Szkolenie z zakresu obsługi, konserwacji i programowania dialogowego na sterowniku maszyny (programowanie wizualne w oparciu o graficzny interfejs) dla 2-4 osób – min. 32 godz. (4 dni) w siedzibie zamawiającego Maszyna fabrycznie nowa, gwarancja fabryczna 24 –miesiące, serwis Reakcja serwisowa 24-godziny Zamawiający wymaga dostawy symulatora z graficznym systemem programowania i procesu obróbki 3D jako jednostki zewnętrznej lub jako program komputerowy z bezterminowym kluczem dostępu na 17 stanowisk, charakteryzujący się tymi samymi parametrami co sterowanie maszyny. |  |  | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Narzędzia do centrum tokarskiego sterowanego numerycznie |
|  | Narzędzia kompatybilne do oferowanego centrum tokarskiego sterowanego numerycznie Oprawka napędzana kątowa |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Oprawka napędzana osiowa |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Zestaw oprawek napędzanych do frezowania 3 szt. |  |  | szt. | 3 |  |  |
|  | Oprawka stała narzędziowa typu VDI 30 |  |  | szt. | 7 |  |  |
|  | Oprawka typu VDI30 E4 rozmiar ER32 |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Oprawa osiowa 20x20 C1.30.20 |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Oprawa do narzędzi z chwytem cylindrycznym 32 E2.30.32 |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Tulejka redukcyjna do w/w oprawki 32x10 |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Tulejka redukcyjna do w/w oprawki 32x12 |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Tulejka redukcyjna do w/w oprawki 32x16 |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Tulejka redukcyjna do w/w oprawki 32x20 |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Kieł obrotowy do oferowanej tokarki sterowanej numerycznie |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy noża do toczenia wzdłużnego kąt przystawienia 95° typu PCLNR płytka 12 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Płytki skrawające w/w noża o oznaczeniu CNMG 120404 do toczenia stali |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Płytki skrawające w/w noża o oznaczeniu CNMG 120408 do toczenia stali |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy noża tokarskiego do przecinania i rowkowania o oznaczeniu znormalizowanym GSR 2020-M3 |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Płytka skrawająca do w/w noża o oznaczeniu znormalizowanym PTN 22-3.0-03 |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Nóż tokarski składany do toczenia zewnętrznego kąt przystawienia 93° o oznaczeniu znormalizowanym PDJNR 2020 wielkość płytki 11 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Nóż tokarski składany do toczenia zewnętrznego kąt przystawienia 63° o oznaczeniu znormalizowanym PDNNR 2020 wielkość płytki 11 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Płytka do w/w noża do toczenia stali - o oznaczeniu znormalizowanym DNMG 110408 |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Płytka do w/w noża do toczenia stali - o oznaczeniu znormalizowanym DNMG 110404 |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Nóż tokarski składany do toczenia zewnętrznego kąt przystawienia 93° o oznaczeniu znormalizowanym PVJNR wielkość płytki 16 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Nóż tokarski składany do toczenia zewnętrznego, kąt przystawienia 93°, o oznaczeniu znormalizowanym PVJNL wielkość płytki 16 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Płytka do w/w noża do toczenia stali - o oznaczeniu znormalizowanym VNMG 160404 |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Płytka do w/w noża do toczenia stali - o oznaczeniu znormalizowanym VNMG 160408 |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy noża do toczenia zewnętrznego, kąt przystawienia 75°, o oznaczeniu znormalizowanym PTBNR 2020, wielkość płytki 16 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Płytka skrawająca w/w noża do stali o oznaczeniu znormalizowanym TNMG 160404 |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy noża do gwintowania wewnętrznego, średnica D=20mm, wielkość płytki 16 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Płytki do gwintów wewnętrznych do w/w uchwytu zaciskowego, ISO 0,5 1,0 1,25 1,75 po 10 sztuk - razem 40 sztuk |  |  | szt. | 40 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy noża do gwintów zewnętrznych o oznaczeniu SER2 2020 mm, wielkość płytki 16 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Płytki do gwintów zewnętrznych do w/w uchwytu zaciskowego (w pkt. 30), ISO 0,5 1,0 1,25 1,75 - po 10 sztuk - razem 40 sztuk |  |  | szt. | 40 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy wytaczaka, średnica min. 16mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Uchwyt zaciskowy wytaczaka, średnica min. 13mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Płytki skrawające do w/w wytaczaków (w pkt. 32-33) do toczenia stali o oznaczeniu CCMT 09T304 |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Nawiertak do nakiełków HSS 60°, komplet 1,6 mm 2,0 mm 2,5mm 3,15 mm 4,0 mm 5,0 mm po jednej sztuce - razem 6 sztuk |  |  | szt. | 6 |  |  |
|  | Frez kulowy pełnowęglikowy z pokryciem TiN, średnica 10 mm, mocowanie zgodne z normą DIN6535HA, linia pochylenia ostrza 30°, długość części roboczej 22 mm, długość całkowita 70 mm, ilość ostrzy 2 |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez kulowy pełnowęglikowy z pokryciem TiN, średnica 8 mm, mocowanie zgodne z normą DIN6535HA, linia pochylenia ostrza 30°, długość części roboczej 20 mm, długość całkowita 65 mm, ilość ostrzy 4 |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez kulowy pełnowęglikowy, pochylenie linii ostrza 30°, średnica 5 mm, mocowanie zgodne z normą DIN6535HA, długość robocza 15 mm, długość całkowita 50 mm, ilość ostry 2, do aluminium |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez kulowy pełnowęglikowy, pochylenie linii ostrza 30°, średnica 10 mm, mocowanie zgodne z normą DIN6535HA, długość robocza 20 mm, długość całkowita 70 mm, ilość ostry 2, do aluminium |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez na ostro pełnowęglikowy, pochylenie linii ostrza 30°, średnica 8 mm, mocowanie zgodne z normą DIN6535HA, długość robocza 21 mm, długość całkowita 64 mm, ilość ostry 3, do aluminium |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Frez na ostro pełnowęglikowy, pochylenie linii ostrza 30°, średnica 12 mm, mocowanie zgodne z normą DIN6535HA, długość robocza 25 mm, długość całkowita 78 mm, ilość ostry 3, do aluminium |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)