WPR.271.10.2022	                                                                                       Chełmiec, dnia 08.03.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad wraz z budową chodnika, oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacyjnej”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur przy budowie kanalizacji deszczowej z PVC SN8 na PPK2-Kan SN8

Odpowiedź:

Według opinii projektanta - zamiana materiałowa nie ma wpływu na przepływ wód deszczowych, należy przewidzieć prawidłowe warunki zabudowy dla każdego typu rur. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zamianę średnicy rur przewiertowych przy budowie kanalizacji sanitarnej z PE225/RC SDR17 na PE200/RC SDR17?

Odpowiedź:

Według opinii projektanta - docelowy maksymalny przepływ w sieci zostanie przeniesiony również przez rury PE200 SDR17 – zamiana dopuszczalna. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:

Prosimy o podanie wytrzymałości studni kablowych rozdzielczych SKR-1

Odpowiedź:

Klasa wytrzymałości A15

Pytanie:

W przedmiarze robót branża drogowa, pozycja 87 „Kanały z rur PN SN8 kN/m2 o śr. zew. 500 mm” wkradł się błąd. Naszym zdaniem powinno być „Kanały z rur PVC SN8 kN/m2 o śr. zew. 500 mm”

Odpowiedź:

Wkradł się błąd – powinny być rury PVC 500. Proszę o uwzględnienie zmian przy tworzeniu kosztorysów.

Sekretarz Gminy

Artur Boruta