Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 91/2023/TP-1/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  : Remont klatki schodowej w budynku Szkoły Zdrowia Publicznego przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie

- W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- Klatka schodowa:

- przygotowanie ścian: zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- szpachlowanie  ścian,

- dwukrotne  malowanie  farbami   olejnymi ścian: lamperia 1,5m,  kolor jasny.

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian powyżej lamperii,  kolor jasny.

- jednokrotne malowanie stolarki drzwiowej emalią akrylową,

- wymiana w drzwiach klamek wraz z szyldami,

- dwukrotne malowanie emalią akrylową balustrady,

- dwukrotne malowanie emalią akrylową: rur, grzejników,  .

- demontaż istniejącej stolarki okiennej,

- montaż  stolarki okiennej: okna jednoramowe pcv, dwudzielne,  dwurzędowe, dolne skrzydła uchylno-rozwierane, górne rozwierane, z pakietem 3-szybowym,           Umax = 0,9 W/(m2K)

- obróbka ościeży do malowania,

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

Schemat okna poniżej:

Sztuk -  2

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić tylko 
te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Zakres robót  pomocniczo  przedstawia  załączony przedmiar robót.

Zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej na terenie budowy. Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu nr 514 787 363 p. Lech Kotlewski.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia..

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia, o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż  zamówienie nie zostało podzielone  na wyodrębnione części  i musi być zrealizowane 
w całości.

Wykonawca  udzieli  min. 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie prace

Wymagania stawiane Wykonawcy:

kosztorys  ofertowy  należy wykonać  w postaci  kosztorysu  uproszczonego z załączeniem:

- wskaźniki cenotwórcze i dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń  równoważnych, spełniających warunki  i parametry techniczne zgodne z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną) lub posiadające krajową ocenę techniczną (europejską oceną techniczną). W razie wystąpienia wątpliwości, równoważność zastosowanych materiałów 
i urządzeń udowodni oferent. Zamawiający ustala, że oferent poda cenę kosztorysową 
za wykonanie zakresu z uwzględnieniem kosztów niezbędnych badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych ze zgodną prawem prawidłową realizacją i eksploatacją zadania.

06.03.2023r.

Opracował:

Lech Kotlewski

# Text boxes

200

150

175