Załącznik nr 1 do SWZ – formularz cenowy z  parametrami technicznymi

PAKIET 2 – OPTYKA HISTEROSKOPOWA Z WYPOSAŻENIEM

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Producent | Wartość netto w PLN | Podatek | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Kwota w PLN |  |
| 1 | Zestaw optyki do histerskopii Elementy wchodzące w skład zestawu i wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym pod tabelą oferowane przez Wykonawcę opodatkowane stawką VAT 8%: ……………………………………………….. ………………………………………………. | 3 zestawy |  |  | 8% |  |  |
|  | Zestaw optyki do histerskopii Elementy wchodzące w skład zestawu i wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym pod tabelą oferowane przez Wykonawcę opodatkowane stawką VAT 23%: ……………………………………………….. ………………………………………………. |  |  |  | 23% |  |  |
| 2 | Wózek z monitorem do histeroskopii Elementy wchodzące w skład zestawu i wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym pod tabelą oferowane przez Wykonawcę opodatkowane stawką VAT 8%: ……………………………………………….. ………………………………………………. | 1 kpl |  |  | 8% |  |  |
|  | Wózek z monitorem do histeroskopii Elementy wchodzące w skład zestawu i wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym pod tabelą oferowane przez Wykonawcę opodatkowane stawką VAT 23%: ……………………………………………….. ………………………………………………. |  |  |  | 23% |  |  |

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać podstawę prawną lub załączyć stosowną decyzję organu podatkowego z której wynikać będzie zastosowana przez Wykonawcę stawka.

Opis przedmiotu zamówienia  :

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - Parametry techniczne. | Odpowiedź Wykonawcy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Optyka do histeroskopii, fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 |  |
| 1.1 | Optyka histeroskopowa typu Hopkins, 30°, dł. 30 cm, śr. 2,9 mm, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki w ilości 3 szt. Optyka kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego płaszczami histeroskopowymi Karl Storz |  |
| 1.2 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 4,3 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o ś. 2,9 mm i dł. 30 cm, w ilości 3 szt. wyposażony w: - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i rozbieralny kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym, |  |
| 1.3 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 5 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym w ilości 3 szt. wyposażony w: - oddzielne przyłącze Luer-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie |  |
| 1.4 | Światłowód średnicy 3,5 mm , długości 230 cm w ilości 3 szt. |  |
| 1.5 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) -525 x 240 x70mm w ilości 3 szt. |  |
| 1.6 | Uszczelka kanału instrumentowego, kompatybilna z posiadanymi histeroskopami Karl Storz z otworem o śr. 0,8 mm w ilości 10 szt . |  |
| 1.7 | Zawór płaszcza do posiadanego histeroskopu typu Bettocchi w ilości 3 szt. |  |
| 1.8 | Smar do instrumentów w tubce w ilości 3 szt. |  |
| 1.9 | Nakrętka sprężynująca do kurka zaworu w ilości 3 szt. |  |
| 2 | Wózek z monitorem do histeroskopii ,fabrycznie nowe , rok produkcji 2021 |  |
| 2.1 | Monitor operacyjny 27” FULL HD, 16:9 w ilości 1szt | Nr katalogowy …… |
| 2.3 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli |  |
| 2.4 | Cyfrowe wejścia wideo min.: 2x DVI- D, 3G-SDI,VGA,S-VIDEO,COMPOSITE |  |
| 2.5 | Cyfrowe wyjścia wideo min.: 1x DVI,, 1x 3G-SDI, COMPOSITE |  |
| 2.6 | Wózek aparaturowy z wyposażeniem w ilości 1 szt. | Nr katalogowy ………. |
| 2.7 | Wózek aparaturowy wymiary (szer.x wys. x gł.) 40-50cm,100-100cm, 50-60cm |  |
| 2.8 | Wózek zawiera 6 gniazdek, min 3 półki oraz 1 szufladę, 2 szyny sprzętowe |  |
| 2.9 | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na min. 2 kołach |  |
| 2.10 | Ramie do monitora z uchwytem VESA 75/100 ,mocowanie boczne, zasięg 760 mm ±50mm, max: obciążenie 15kg |  |