# SZAFA METALOWA W klasIE A, szt.4

MS1/A

(zdjęcie poglądowe)

# Zastosowanie

Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. Najpopularniejsze szafy wykorzystywane w pomieszczeniach biurowych i archiwach. Dostosowane do przechowywania ważnych dokumentów, akt, a także sprzętu komputerowego.

# Certyfikat do przechowywania

- Dokumentów tajnych zgodnie z zarządzeniem NR57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. oraz NR46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r., klasa A.

- Dokumentów poufnych, zastrzeżonych, Typ 1 (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r.).

# Opis produktu

- Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm,  nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.

- Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.

- Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach, z ryglami o średnicy 12 mm,  przekroju 112 mm2 i rozstawie maksymalnym 450 mm - w zależności od wymiarów szafy.

- Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg.

- Zawiasy wewnętrzne.

- Kąt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni

# Wyposażenie podstawowe

- Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami.

- 4 półki.

- Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.

# Kolor

- Jasnoszary RAL 7035.

WYMIARY

| Model | Wymiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wewnętrzne [mm] | Waga | L. pólek szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | S | G | W | S | G | [kg] |  |
| MS1M/A 190 | 1900 | 700 | 400 | 1825 | 685 | 340 | 64 | 4 |

Wymiar zewnętrzny nie obejmuje elementów takich jak zamek, klamka.

Model wyposażony w 1 zamek kluczowy kl. A z 2 kluczami.

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna

# Cena w przedstawionej ofercie musi obejmować dostawę do Poznania oraz wniesienie na miejsce wskazane przez zamawiającego np. piętro lub piwnica.

###### WARUNKI HANDLOWE:

Termin realizacji: 4 sztuk w/w szaf do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia na piśmie

Płatność:  przelew 14 dni