PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT OBIEKTÓW MOSTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI OŁOBOK W CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZIAŁKI NR 174, 165 i 9/2). / Most na rowie
Lp.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i po wykonawcze	km	0,066
2.	D-06.03.01	Ścinka poboczy wraz z wbudowaniem ziemi za poboczami celem utworzenia skarpy. Grunt ze ścinki lub dowieziony. / 60 m * 0,5 * 2 = 60 m² / Uporządkowanie terenu 60 m²	m²	60
3.	D-01.00.00 / D-04.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na dojazdach gr. 12 cm wraz z kosztami utylizacji urobku. / 2*0.5*30,0*2str = 60 m² – poszerzenia na dojazdach / 2 * 3,5 * 4,0 = 28,0 m² – wcięcie w ścieralną	m²	68,0
4.	D-07.05.02	Rozbiórka barier drogowych i poręczy mostowych. / Elementy barier do zdania dla UG	m²	12,0
5.	D-06.02.01	Przedłużenie przepustu fi 80 wraz z uszczelnieniem styków zaprawą cementową i siatką przeciwskurczową. / na wlocie 1,3 m i na wylocie 0,8 m.	m.b.	2,1
6.	D-05.00.00	Wykonanie ław fundamentowych pod przepust i ścianki z kamienia granitowego. Beton C16/20 / (1,5+1,7)*0,6*1,0= 1,92 m3 / 0,5*0,6*5,0*2= 3,0 m3	m3	4,92
7.	D-02.00.00	Roboty ziemne przed i za mostem w na poszerzeniach / 2*1,0*30,0*2str * 0,5 = 60 m3 – poszerzenia / (1,5+1,7)*0,3*7,0 = 6,72 m3 / (1,5+1,7)*0,6*6,0 = 11.52 m3 – pod fundamenty	m3	78,24
8.	D-05.00.00	Wykonanie nowych murków podporęczowych żelbetowych w obrębie przepustu. Beton C 25/30 / 2*2*0,4*0,4*7,0 = 4,48 m3	m3	4,48
9.	D-10.01.02	Wykonanie ścian oporowych przepustu z kamienia granitowego. Ścianka grubości 40 cm przewiązana zbrojeniem z zasypką z Rm 2,5-5,0 Mpa / 6,0*1,8*0,4= 4,32 m3 / 6,0*1,9*0,4= 4,56 m3	m3	8,88
10.	D-02.03.01	Poszerzenie nasypu na dojazdach do mostu wraz / z odhumusowaniem skarp. / 2*2*30,0*1,5*0,5 = 90,0 m3	m3	90,0
11.	D-04.05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji Rm 2,5 – 5,0 Mpa. Stabilizacja z betoniarni, gr 15 cm. / 0,5*(0,5+1,6)*30,0*2*0,15= 9,45 m3 – dojazd / 0,5*(0,5+1,8)*30,0*2*0,15= 10,35 m3 – dojazd / 7,0*0,5*1,8= 6,3 m3– za ścianką / 7,0*0,7*1,9= 9,31 m3– za ścianką	m3	35,41
12.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy kamiennej 0/31,5 gr 20 cm / 6,0*(1,6 + 1,8)= 20,4 m²– na przepuście / 0,5*(0,5+1,6)*30,0*2= 63,0 m² – dojazd / 0,5*(0,5+1,8)*30,0*2= 69,0 m² – dojazd	m²	152,4
13.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm / na podsypce piaskowej. / (0,8+0,8) * 7,0 = 11,2 m²	m²	11,2
14.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej. / 100*30 *20 na moście i na dojazdach do mostu. / 2*20 m = 40 m	m.b.	40 mb
15.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W gr 4 cm KR 1-2 / na poszerzeniach. / 2*(0.6+0,8)*30,0*2st = 168 m² – poszerzenia	m²	168
16.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążąco profilującej na dojazdach do przepustu i na przepuście AC 11 W gr 4 cm średnio KR 1-2 / 0,5*(3,5+5,0)*2*30,0= 255,0 m²– dojazdy / 6,0*5,0= 30 m²– na przepuście / 285,0 m²* 100 kg/m2 m²28,5 T	T	28,5
17.	D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S gr 4 cm KR 1-2 / Dojazdy i przepust. / 0,5*(3,5+5,0)*2*30,0= 255,0 m²– dojazdy / 6,0*5,0= 30 m²– na przepuście	m²	285,0
18.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy, wraz z uporządkowaniem terenu poza poboczami gr 10 cm / 0,5 * 2 * 30,0 *2 str. = 60,0 m²	m²	60
19.	D-07.05.02	Ustawienie barier drogowych / 2 * 6,0 m = 12,0 m.b. – barieroporęcz mostowa / 3 * 12,0 = 36 m.b. – bariera drogowa N2W4	m.b.	48,0
20.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome tj. ciągła krawędziowa na moście i na dojazdach P7b / 2*70,0*0,12 = 16,8 m²	m²	16,8

Wartość netto
Podatek Vat 23 %
Wartość brutto