Załącznik nr 4g do Regulaminu konkursu

WYTYCZNE DO PROJEKTU ARANŻACJI WYSTAW STAŁYCH “Exotica?” oraz „Kreacje. Stroje ludowe rysowane na miarę.”

w Muzeum Etnograficznym (docelowo Muzeum Kultur Świata), Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

OCHRONA ZBIORÓW

W trakcie dotychczasowych prac remontowych w Muzeum Kultur Świata zostały wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z NIMiOZ, instalacje SSWiN, SSP i CCTV. Są to instalacje  przewodowe, które są położone pod tynkiem w związku z czym jeżeli zajdzie konieczność zmiany miejsca instalacji poszczególnych czujek konieczne będzie wkuwanie przewodów w tynki. System telewizji przemysłowej został tak zaprojektowany tak, że w poszczególnych pomieszczeniach znajduje się kilka punktów kamerowych co daje pewną elastyczność przy montażu kamer bez ingerencji w instalacje. Czujki systemu sygnalizacji pożaru są zamontowane centralnie na sufitach co nie powinno stanowić ograniczenia dla aranżacji przestrzeni wystawowej. W przypadku zasłonięcia elementami aranżacji czujek systemu sygnalizacji włamania i napadu i potrzeby  ich przesunięcia zajdzie konieczność ingerencji w tynki lub położeni instalacji natynkowej. Rozmieszczenie elementów systemów bezpieczeństwa jest w dyspozycji projektanta P. Staszewskiego. Jeżeli chodzi o wybór sposobów i elementów aranżacji przestrzeni wystawowej przez projektanta musi on być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

Załącznik NR 1 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. (poz. 1240):

"6.  Bezpieczne gabloty przeznaczone do eksponowania zbiorów posiadają:

1) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność;

2) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia;

3) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A zgodnie z PN-EN 356;

4) zamknięcia w systemie klucza centralnego mające certyfikaty potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209;

5) możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem.

﻿7. Szklane osłony i przegrody zabezpieczające zbiory powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego minimum w klasie P2A zgodnie z PN-EN 356 albo tworzyw o parametrach zbliżonych do tych właściwości.

8. Konieczność stosowania do eksponowania zbiorów bezpiecznych gablot lub szklanych osłon zabezpieczających zbiory wynika z analizy stanu potencjalnych zagrożeń zawartej w planie ochrony muzeum lub odrębnej analizy zagrożeń sporządzanej dla zbiorów eksponowanych na wystawach czasowych."

Wojciech Smokowski

Szef Ochrony MNP