Opis przedmiotu zamówienia:

System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi z akcesoriami

Nazwa urządzenia:	……………………………………

Typ urządzenia:		……………………………………

Rok produkcji:		……………………………………

Kraj pochodzenia:	……………………………………

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość parametru | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi – 1 sztuka |
| 1. | Oprogramowanie do odczytu i analizy danych z rejestratorów | Tak |  |
| 2. | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak |  |
| 3. | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria | Tak |  |
| 4. | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak |  |
| 5. | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak |  |
| 6. | Możliwość podziału okresu badań na 4 podokresy i ich programowanie | Tak |  |
| 7. | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem | Tak |  |
| 8. | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów (z dokładnością do 1 min) | Tak |  |
| 9. | Programowalne interwały pomiarowe w zakresie 5-90 min | Tak/podać |  |
| 10. | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | Tak |  |
| 11. | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | Tak |  |
| 12. | Menu i raporty w języku polskim | Tak |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 14. | Zawiera algorytm zatwierdzony przez BHS i AAMI | Tak |  |
| 15. | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | Tak |  |
| 16. | Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych | Tak |  |
| 17. | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | Tak |  |
| 18. | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru | Tak |  |
| 19. | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego | Tak |  |
| 20. | Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu | Tak |  |
| 21. | Min. 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary | Tak/podać |  |
| 22. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych | Tak |  |
| 23. | Konfigurowalny interfejs użytkownika | Tak |  |
| 24. | Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32) | Tak |  |
| 25. | Możliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM | Tak |  |
| 26. | Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów | Tak |  |
| 27. | Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych | Tak |  |
| 28. | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie | Tak |  |
| 29. | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie | Tak |  |
| 30. | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników | Tak |  |
| 31. | Kabel optyczny / USB | Tak |  |
| 32. | W zestawie z rejestratorem możliwość dostarczenia: futerał z paskiem, mankiet (różne rodzaje), akumulatorki, ładowarka, walizka, etui | Tak |  |
| 33. | Możliwość wyposażenia w stację roboczą | Tak |  |
| Rejestrator ciśnieniowy – 5 sztuk |
| 34. | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Tak |  |
| 35. | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin | Tak |  |
| 36. | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak |  |
| 37. | Pojemność pamięci min. 500 pomiarów | Tak |  |
| 38. | Czas ciągłego zapisu min. do 50 godz. | Tak |  |
| 39. | Zakres pomiaru ciśnienia krwi min. 20-260 mmHg | Tak |  |
| 40. | Zakres pomiaru pulsu min. 40-200 uderzeń/min. | Tak |  |
| 41. | Dokładność pomiaru +/- 3 mmHg lub +/- 2% uzyskanego wyniku | Tak |  |
| 42. | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | Tak |  |
| 43. | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS i AAMI | Tak |  |
| 44. | Automatycznie kontrolowana pompa w mankiecie max. 300 mmHg | Tak |  |
| 45. | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny/USB | Tak |  |
| 46. | Pomiar na żądanie | Tak |  |
| 47. | Możliwość zastosowania różnych średnic rękawów min. 3 rodzaje | Tak/podać |  |
| 48. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | Tak |  |
| 49. | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | Tak |  |
| 50. | Waga bez akumulatorów max. 190 g | Tak |  |
| 51. | Maksymalne rozmiary rejestratora: 100x70x30 mm | Tak |  |
| 52. | Krokowe wypuszczanie powietrza | Tak |  |
| 53. | Wyposażenie rejestratora: - futerał z paskiem - 3 rodzaje mankietów po min. 2 szt. - ładowarka do akumulatorów - walizka - etui - akumulatorki | Tak |  |
| Stacja robocza – 1 sztuka |
| 54. | Stacja robocza kompatybilna z zaproponowanym systemem długotrwałego mierzenia ciśnienia krwi | Tak |  |
| 55. | Procesor: Intel Core i5 lub równoważny | Tak/podać |  |
| 56. | Pamięć: min. 8 GB RAM | Tak/podać |  |
| 57. | Dysk: min. 1 TB | Tak/podać |  |
| 58. | Ekran: min 21", rozdzielczość: 1920x1080 | Tak/podać |  |
| 59. | Min. 6 portów USB | Tak/podać |  |
| 60. | Drukarka: - laserowa A4 - druk dwustronny duplex | Tak/podać |  |
| 61. | Klawiatura, mysz | Tak |  |
| 62. | System operacyjny: min. Windows 11 w wersji Professional | Tak/podać |  |
| 63. | Gwarancja na cały system min. 24 miesiące | Tak/podać |  |

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

…………………………………………………………………………………

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową