PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego w Krośnie”.

Adres obiektu budowlanego:

Gmina Miasto: Krosno

Powiat: krośnieński

Województwo: podkarpackie

Krosno, wrzesień 2023

Spis treści

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej:	4

3. Warunki realizacji zamówienia	5

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	8

# 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa nowych ekranów akustycznych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 235+560 do 235+600 (ok. 30m), strona prawa w celu ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 28 zlokalizowanej na terenie woj. podkarpackiego, na terenie miasta Krosna.

Rys. 1. Lokalizacja ekranów akustycznych przy DK 28

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej nr 28 w zakresie zabezpieczeń akustycznych (ekranów), jakie należy wykonać celem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko akustyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz wykonać roboty budowalne.

W ramach kwoty zaakceptowanej umownej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

- przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej,

- pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,

- wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego),

- uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień,

- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu, niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- przygotowanie dokumentów wymaganych dla odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót,

- pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowalnych.

W ramach projektu oraz robót budowlanych należy uwzględnić w kalkulacji konieczność:

- przebudowy (w razie konieczności) kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej – elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej itp.,

- przełożenia (w razie konieczności) będących w kolizji znaków drogowych,

- wycinki drzew i krzewów w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącą zielenią - należy złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska o zgodę na wycinkę drzew i krzewów oraz uzyskać decyzję na wycinkę,

- wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia obiektów – w razie konieczności wynikającej z uwarunkowań gruntowo-wodnych,

- wykonania niezbędnych zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego wynikających z obowiązujących przepisów,

- wykonanie innych robót, jakie okażą się niezbędne dla wykonania zamówienia.

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych ekranów akustycznych z oświetleniem drogowym, należy zaprojektować i wykonać oświetlenie drogowe zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z późn. zm.). Oświetlenie projektować w sposób umożliwiający możliwość dobrania długości wysięgników, aby linia opraw była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linia świetlną.

Ekrany należy projektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z pozostałymi istniejącymi obiektami. Projektowane ekrany muszą spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. w zakresie trudno zapalności, niezbędnych atestów, aprobat technicznych. Ekrany należy zaprojektować w sposób zapewniający właściwą ochronę akustyczną terenów przyległych. Prawidłowe określenia parametrów ekranów akustycznych (ich rodzaj, parametry) należy do Wykonawcy. Minimalna wysokość ekranu wynosi 5 m.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowalnych ponosi Wykonawca.

# 2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej:

- W ramach wynagrodzenia należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie projektów technicznych / wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stan kompletności dokumentacji projektowej dla właściwości celu, któremu ma służyć, spełniać musi wymogi związane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robót.

- W szczególności należy opracować w miarę potrzeby niżej wymienione projekty i dokumenty:

- Projekt wykonawczy / techniczny spełniający warunki Programu Funcjonalno-Użytkowego; projekt powinien zawierać rysunki wraz z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym planowanych robót budowlanych, umożliwiających weryfikację pod kontem zgodności z PFU – 3 egz.,

- projekt zagospodarowania terenu – 3 egz.;

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – 2 egz.;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego / technicznego – 3 egz.;

- przedmiary robót – 3 egz.;

- dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną – 3 egz.;

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych obejmującą cały niezbędny teren;

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;

- dokumentację niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych (w razie potrzeby);

- mapę powykonawczą - mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez właściwy miejscowo Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

Wykonawca na każdym etapie, na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym w formie pisemnych notatek, proponowane rozwiązania projektowe.

Po uzyskaniu akceptacji projektu wykonawczego / technicznego, Wykonawca przystąpi do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Każdy egzemplarz Wykonawca sporządzi w wersji elektronicznej edytowalnej (dxf, dwg, doc) oraz pdf w 2 egzemplarzach.

Wykonawca złoży do Zamawiającego kompletną dokumentację (łącznie z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami).

Po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy i Wykonawca przystąpi do robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem.

# 3. Warunki realizacji zamówienia

1. Roboty będą realizowane w oparciu o wykonane i uzgodnioną dokumentację projektową,

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia kompleksowo, koordynując wszelkie działania związane z jego wykonaniem.

3. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonywania robot budowlano - montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych (certyfikaty, atesty).

4. Wykonawca zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiającego.

5. Wykonawca wykona we własnym zakresie, przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację (w tym fotograficzną) przyległego terenu, by oddalić roszczenia właścicieli dotyczące ewentualnych uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami, powstałe szkody w trakcie robot Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją zadania w tym wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy.

7. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

a) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,

b) opracuje niezbędne rozwiązania wykonawcze,

c) urządzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi właścicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach i wezwie nadzór specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, którą przekaże Zamawiającemu w 2 egz. w postaci pełnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej (plik typu *.dgn), wykonaną przez uprawnione służby geodezyjne.

g) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizację robót i ruchu na czas budowy z bieżącym utrzymaniem oznakowania i jego likwidację po zakończeniu robót wraz z utrzymaniem dojść i dojazdów do przyległych posesji. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca poda Zamawiającemu osoby/podmiot odpowiedzialny za całodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komórkowego. Organizacja robot i ruchu powinna wprowadzać jak najmniej utrudnień w ruchu kołowym i pieszym.

9. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek miasta nie podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem.

10. Prowadzone roboty nie mogą powodować przerw w funkcjonowaniu oświetlenia Miasta Krosna oraz ruchu samochodowego.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

12. Wykonawca w dniu odbioru poszczególnych części robot dostarczy Zamawiającemu:

a) oświadczenia od każdego podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił podwykonawcom w należytej wysokości i terminie,

b) kopie umów z podwykonawcami (potwierdzone za zgodność z oryginałem). Nieuzyskanie stosownego oświadczenia od podwykonawcy oraz niedostarczenie kopii umów spowoduje odmowy wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robot.

14. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych deklaracji właściwości użytkowych (atestów). W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do wbudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.

15. Należy zgłosić każdorazowo do odbioru prace zanikające.

16. W przypadku robot ziemnych uwzględnić badania zagęszczenia gruntu i ewentualną wymiany gruntu.

# 4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Ekrany akustyczne odbijające przezroczyste należy zaprojektować i wykonać z polimetakrylanu metylu (szkło akrylowe), z płyt bezbarwnych, całkowicie przezroczystych. Płyty te muszą posiadać nadruki zapobiegające kolizjom z awifauną. Nadruki te powinny być naniesiono techniką sitodruku i zalaminowane w strukturze płyty.

Ekrany winny zostać zaprojektowane i wykonane jako skutecznie chroniące tereny chronione akustycznie. Winny być wykonane jako ściany wysokości min. 5 [m] od poziomu nawierzchni jezdni, w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 na przedmiotowym odcinku. Konstrukcja nośna ekranów winna zapewniać stabilność i nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Ekrany muszą być odpowiednio wkomponowane w otoczenie.

Ekrany powinny być tak zaprojektowane, aby ograniczyć do minimum konieczność przebudowy sieci istniejącego uzbrojenia terenu. Odległość linii ekranu od krawędzi jezdni powinna zapewniać zachowanie wymagań określonych w przepisach dotyczących obiektów drogowych oraz inżynierskich.

Ekrany nie mogą ograniczać spływu wód opadowych z korony i skarp drogi krajowej. W celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych należy przewidzieć budowę / przebudowę odwodnienia w zakresie niezbędnym do zachowania poprawnego funkcjonowania istniejącego systemu odwodnienia drogi. Nie dopuszcza się odstępu między podwaliną betonową, a powierzchnią gruntu.

Ekrany należy przewidzieć jako ekrany pionowe; konstrukcja części naziemnej w postaci paneli aluminiowych lekkich jednostronnie perforowanych. Materiały zastosowane do wykonania paneli ekranów winny posiadać deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą i Aprobatę Techniczną oraz posiadać Atest Akustyczny.

Minimalne wymagane parametry akustyczne: wymagana izolacyjność akustyczna ekranów DLR > 24 dB (klasa B3 zgodnie z PN-EN 173-2).

W szczególności parametry ekranów winny być zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach:

- PN - EN ISO 717-1: 1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej element6w budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

- PN-EN 1793-1 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metody badania w celu wyznaczania właściwości akustycznej. Cz. l: Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku.

- PN-EN 1793-2 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metody badania w celu wyznaczania właściwości akustycznej.  Cz.2:  Właściwa charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych.

- PN-EN 1794-1:2005 - Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Cz. 1: Właściwości mechaniczne i stateczność.

- PN-EN 1794-2:2005 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne - Cz. 2: Ogólne bezpieczeństwo ubezpieczeń wymagania ekologiczne.

Posadowienie ekranów wykonać na fundamentach palowych żelbetowych, w postaci słupów kotwionych w fundamencie. Materiały zastosowane do wykonania konstrukcji nośnej winny posiadać deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Norma, Aprobatę Techniczną oraz Atest Akustyczny .

Ekrany mają skutecznie chronić tereny, dla których wskazano potrzebę ich zastosowania.

Zamawiający zastrzega minimalny 5 letni okres gwarancji ekranów akustycznych. Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot. Projekt organizacji ruchu winien być uzgodniony z Zamawiającym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac poza pasem drogowym drogi krajowej Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę na czasowe zajęcie terenu od właściciela nieruchomości.

# 5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1. Badania materiałów

Przed przystąpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Aprobaty Techniczne lub deklaracje zgodności na materiały, które będą służyły do realizacji inwestycji.

Każda dostawa paneli dźwiękochłonnych zostanie zbadana wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych tzn. zostanie zbadana prawidłowość kształtu, grubość w przekroju w najcieńszym i najgrubszym miejscu, jednorodność faktury i barwy.

5.2. Kontrolny pomiar hałasu

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów hałasu i opracowania protokołów z pomiarów hałasu niezbędnych do określenia skuteczności wykonanych ekranów za pomocą metody bezpośredniej określonej w Polskiej Normie PN-IS0 10847 ,,Akustyka. Wyznaczanie ,,in situ" skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów" i opracowanie sprawozdań z tych pomiarów.

Wyniki badań należy przekazać Zamawiającemu w postaci opracowania. Należy przekazać dwa egzemplarze opracowania w wersji elektronicznej i papierowej.

Opracowanie winno zawierać:

• cel i zakres opracowania,

• opis lokalizacji i ekranów,

• opis zagospodarowania terenu,

• wskazanie obszarów podlegających ochronie akustycznej,

• opis zastosowanej metodyki pomiarów hałasu,

• lokalizacje punktów pomiarowych,

• określenie dopuszczalnego poziomu dźwięku dla pory dnia i nocy,

• zestawienie wyników pomiarów hałasu w podziale na pomiary prowadzone w ramach metody ,,In situ",

• określenie	skuteczności	,In situ" zastosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych,

• wnioski końcowe,

• sprawozdania z pomiarów hałasu,

• oświadczenia o kompletności opracowania,

• dokumentacja fotograficzna wykonana w miejscu i czasie wykonywania każdego pomiaru.