Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ulicy Kapitulnej 8/10 we Włocławku

- Przedmiot zamówienia.

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego

do budynku przy ulicy Kapitulnej 8/10

we Włocławku

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny, Włocławek ul. Kapitulna 8/10, dz. Nr 20/5, 20/6 KM 41, Przyłącze cieplne, Branża sanitarna”.

W/w dokument stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

a)	przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego 2xDn65/140 w części podziemnej, a wewnątrz budynku w technologii tradycyjnej, które zasilać będzie w ciepło nowo realizowany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce Nr 20/6 KM 41 obręb Włocławek przy ulicy Kapitulna 8/10 we Włocławku.

- spięcie wybudowanego przyłącza cieplnego z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą zlokalizowaną w pasie drogowym ulicy Kapitulna

– działka Nr 20/5 KM 41

b)	przyłącze cieplne wykonać w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową

c)	w miejscach skrzyżowań przyłącza cieplnego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zamontować dwudzielne rury osłonowe typu AROT w kolorze właściwym do osłanianego medium

Przyłącze cieplne – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego przyłącza cieplnego z istniejącą wysokoparametrową osiedlową siecią ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych wykonać poprzez wcinkę na gorąco – nawiertkę pod ciśnieniem,                      z zastosowaniem zaworów typ Ballomax Dn65, p=2,4MPa i t=150stC – pełno przelotowych.

Istniejąca wysokoparametrowa osiedlowa sieć ciepłownicza Dn400/560 zlokalizowana jest na działce Nr 20/5 KM 41.

a)	punkt włączenia

  - nowo realizowane przyłącze cieplne połączyć z istniejącą już na działce                     Nr 20/5 KM 41 osiedlową siecią ciepłowniczą Dn400/560 wykonaną                         w technologii rur preizolowanych

  - włączenie wykonać za pomocą:

    - zaworów do wcinki na gorąco typ Ballomax Dn65, p=2,4MPa i t=150stC – pełno przelotowych

    - kolana odgałęźnego K-65/45st

  - w celu właściwego zabezpieczenia osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn400/560 w miejscu włączenia przyłącza w sieć należy zamontować trójniki TPG-400x65 po czym uzupełnić izolację termiczną

b)	przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

c)	na przyłączu zamontować zawory preizolowane ZK-65 – miejsce wbudowania określa PB

d)	przyłącze cieplne realizowane będzie na terenie działek:

- Nr 20/5 KM 41

- Nr 20/6 KM 41

e)	teren po którym przebiegać będzie przyłącze cieplne to teren:

- teren nieutwardzony

  - trawnik

  - nawierzchnia gruntowa

f)	rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 20/5 KM 41 – pas drogowy ulicy Kapitulnej

- trawnik

- działka Nr 20/6 KM 41 – teren posesji Kapitulna 8/10

- teren nieutwardzony – plac budowy budynku Kapitulna 8/10

g)	długość przyłącza cieplnego

- długość całkowita przyłącza cieplnego wynosi około 33,60mb                   z czego w części podziemnej około 37,60mb

h)	długość przyłącza cieplnego na poszczególnych działkach:

- Nr 20/5 KM 41		–	około 1,10mb

- Nr 20/6 KM 41		– 	około 36,50mb z czego                 w preizolacji około 33,40mb, a reszta w technologii tradycyjnej                  z rury stalowej czarnej bez szwu wewnątrz pomieszczenia węzła cieplnego

i)	zagłębienie przyłącza cieplnego zmienne od 0,80m do 1,29m (mierzone jako dno wykopu)

j)	po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Struktura własności działek w obszarze inwestycji:

- struktura własności działek w obszarze inwestycji jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

- działka Nr 20/5 KM 41 – to pasy drogowy ulicy Kapitulnej – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej                      i Transportu z ulicy Zielnej we Włocławku

- działka Nr 20/6 KM 41 – budynek oraz teren posesji Kapitulna 8/10                   – własność „Majster – Atlas Kujawy” P. Świec Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Barskiej 7/9 we Włocławku

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Do budowy przyłącza cieplnego zastosować materiały zgodnie z opracowanym w tym celu przez Dział Inwestycji i Rozwoju Projektem Budowlanym datowanym na dzień                   12 stycznia 2021 roku

  - projekt ten opisuje szczegółowo między innymi: sposób prowadzenia robót ziemnych, montażu rurociągów preizolowanych, rozwiązywanie kolizji               z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie próby szczelności, płukania, wytyczne do montażu rur preizolowanych, itd.

- Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009.

- Do hermetyzacji (mufowania) złącz spawanych używać tylko kielichowych muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnianych (klej + mastik) z korkami                        do wtopienia

- Certyfikat z testu skrzyniowego mufy na 1000 lub więcej cykli dołączyć do dokumentów odbiorowych.

- Zakończenie przyłącza cieplnego w budynku należy wykonać poprzez: zastosowanie rur czarnych bez szwu, zaworów kulowych kołnierzowych o średnicy przyłącza, spinką cyrkulacyjną Dn15 z zaworami kulowymi kołnierzowymi i punktem pomiaru ciśnienia

wraz z kurkiem manometrycznym cieczowym i manometrem R100 w zakresie              od 0 do 2,1MPa, naczyniami odpowietrzającymi wraz z odpowietrzeniami rurą stalową Dn15 bez szwu i zaworami kulowymi kołnierzowymi.

- Przed naczyniami odpowietrzającymi wstawić trójnik stalowy kuty równoprzelotowy                   o średnicy przyłącza, przedłużając jego odejście króciakiem z rury stalowej czarnej b/s o długości 15 – 20cm, który służyć będzie do spięcia przyłącza cieplnego z węzłem cieplnym.

- Armatura kulowa kołnierzowa na parametry t=150stC i p=2,4MPa.

- Izolacja termiczna rur czarnych przyłącza cieplnego w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej w osłonie z PCV wraz                  z oznaczeniem kierunków przepływu.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania i odbioru instalacji alarmowej rur preizolowanych

- Zamawiający uznaje, że prawidłowa wartość rezystancji izolacji dla odbioru nowej sieci wynosi minimum 30 MΩ/km.

- W przypadku rezystancji izolacji w przedziale 10 MΩ/km do 29 MΩ/km Zamawiający dokona odbioru warunkowego – w takim przypadku Wykonawca mieć będzie (na czas udzielonej gwarancji) obowiązek prowadzenia pomiarów i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji – pomiary wykonywane będą raz na kwartał z przekazaniem wyników Zamawiającemu.

- W przypadku rezystancji izolacji poniżej 9 MΩ/km Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego podejmuje działania naprawcze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie monitorował na bieżąco instalację alarmową wykonanego przyłącza cieplnego i tak w przypadku stwierdzenia:

- spadku rezystancji izolacji poniżej 20 MΩ/km – nastąpi zgłoszenie reklamacyjne                  do Wykonawcy, który ma wynikający z zapisów powyżej, obowiązek prowadzenia pomiarów

i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji z przekazywaniem wyników Zamawiającemu.

- spadku rezystancji izolacji poniżej 1 MΩ/km –  nastąpi zgłoszenie reklamacyjne               do Wykonawcy, który ma obowiązek zlokalizowania i usunięcia nieszczelności.

- Wykonawcy sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych powinni na bieżąco w trakcie prac montażowych dokonywać pomiarów rezystancji izolacji przy użyciu miernika dedykowanego         do pomiarów instalacji alarmowych sieci preizolowanych np. LEVR LX-9024.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:

- stronę tytułową.

- spis treści zawartości zgodny z naniesionymi numerami na poszczególnych dokumentach.

- powykonawczy projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- dokumenty jakości na użyte do budowy materiały (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki          i inne zgodne z wymogami i przepisami  prawa).

- opracowania i protokoły z badań i sprawdzeń (stopnia zagęszczenia gruntu w pasie drogowym z mapką poglądową z zaznaczonymi miejscami badań, z badań nieniszczących złącz spawanych ze schematem i numerologią spoin, z pomiarów instalacji alarmowej).

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

- oświadczenia Kierownika Budowy plus kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB.

- oświadczenia właścicieli lub zarządców terenów.

- protokół z odbioru pasa drogowego.

- uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

- Dziennik Budowy z zapisami chronologicznymi z przebiegu budowy wykonywanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony zgłoszeniem                     do odbioru końcowego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- inne dokumenty których dostarczenie poparte zostało wpisem do Dziennika Budowy.

- Każda strona dokumentacji powykonawczej (z wyłączeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i opracowań zleconych) winna mieć pieczątkę „Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczątkę i podpis Kierownika Budowy.

- Dokumenty będące kopią powinny być ostemplowane pieczątką „Za zgodność z oryginałem” oraz obdarzone podpisem i pieczęcią Kierownika Budowy.

- Wymagana ilość egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz. (z zastrzeżeniem iż, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przedłożyć w 4 egz., natomiast opracowanie z badań nieniszczących złącz spawanych w 3 egz., a protokół z pomiarów instalacji alarmowej w 2 egz.)

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- użyte do budowy materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w 100% z materiałów Wykonawcy, to przed         ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  – w przeciwnym razie materiał taki zostanie uznany za niezgodny z wymogami Zamawiającego i podlegać będzie wymianie na właściwy.

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego w miejsce Wykonawcy na etapie realizacji zadania będą refakturowane na Wykonawcę fakturą do której załącznikiem będzie kopia dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów lub kary.

- brak uwierzytelnienia przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny       na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej elementem dokumentacji odbiorowej nie będzie stanowić zastrzeżenia Zamawiającego, uprawniającego  do odmowy odbioru bądź też naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu egzemplarzy uwierzytelnionych                   w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

- w przypadku usytuowania obiektu budowlanego niezgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu z winy Wykonawcy, obiekt taki nie zostanie odebrany przez Zamawiającego do czasu jego poprawnego wykonania, bądź też zalegalizowania wprowadzonych zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane – wszelkie koszty z tego tytułu ponosi  Wykonawca.

Załączniki do SOPZ::

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny, Włocławek ul. Kapitulna 8/10, dz. Nr 20/5, 20/6 KM 41, Przyłącze cieplne, Branża sanitarna” – opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień  12 stycznia 2021 roku

Link dostępu do w/w załączników: http://77.91.62.65:8080/share.cgi?ssid=0Timcka