Załącznik nr 1 do SIWZ

Zam. 0142/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja i renowacja zabytkowych drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy Pl. Łódzkim 2 UWM w Olsztynie

Konserwacja i renowacja zabytkowych drzwi zewnętrznych wejściowych (2szt) do budynku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy Pl. Łódzkim 2 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem tj:

- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

- Wykonanie zabezpieczenia otworu drzwiowego na czas prowadzenia renowacji

- Oczyszczenie drzwi z powłok malarskich

- Wzmocnienie strukturalne powierzchni drewna poprzez powlekanie preparatami wzmacniającymi

- Dezynfekcja poprzez powlekanie preparatami biobójczymi

- Impregnacja poprzez powleczenie preparatami zwalczającymi insekty

- Wymiana zdegradowanych elementów z drewna dobranego do oryginału

- Uzupełnienie większych ubytków z drewna dobranego do oryginału

- Uzupełnienie mniejszych ubytków szpachlą na bazie żywicy poliestrowej

- Naprawy ślusarskie stalowych okuć

- Wymiana szklenia naświetla na pakiet szybowy

- Wykonanie podkładowej warstwy malarskiej

- Wykonanie ozdobnego mazerowania stolarki drzwiowej

- Wymiana zdegradowanych cegieł w obrębie glifu drzwiowego od strony zewnętrznej elewacji