Załącznik 2 A PAKIET NR .7

Dostawa  odczynników do posiadanego na własność zamkniętego systemu DiaMed do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej wraz dzierżawą oprogramowania do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi     na okres 36 miesięcy. CPV:33696500-0

| PARAMETRY GRANICZNE JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE |
| --- |
|  | Odczynniki | Odpowiedź TAK lub NIE |
| 1 | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań podanych w arkuszu kalkulacyjnym |  |
| 2 | Badanie grupy krwi dorosłych (I-sza seria z bad, izoaglutynin grupowych) mikrometodą kolumnową z użyciem odczynników anty-A, anty-B oraz anty-D – każdy pochodzący z 2 różnych klonów. Odczynnik monoklonalne umieszczone w kolumnach. Karta składa się z 6 mikrokolumn |  |
| 3. | Badanie grupy krwi noworodka (anty-A, anty-B, anty- D, kontrola, BTA) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 4. | Potwierdzenie grupy krwi dorosłych i noworodka AB0 RhD (anty-A, anty-B, anty-DVI mikrometodą kolumnową. Wymagane są odczynniki anty-A, anty-B i anty-D z innych klonów niż wymienione w pkt.2 i 3. Odczynnik monoklonalne umieszczone w kolumnach. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 5. | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 6. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. |  |
| 7. | Odczynnik do potwierdzania słabych odmian/ekspresji antygenu D mikrometodą. |  |
| 8. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia, surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta |  |
| 9. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% |  |
| 10. | Wymagane jest, aby pipeta, odczynniki i krwinki wzorcowe pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn. |  |
| 11. | Wymagane są dostawy odczynników krwinkowych (wg harmonogramu) transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (krwinki 2-8 st. C), a wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. | załączyć |
| 12. | Wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) |  |
| 13. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej oraz krajowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości – po 2 razy do roku potwierdzonej certyfikatem |  |
| 14. | Zestaw do codziennej kontroli jakości zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya |  |
| 13. | Wszystkie odczynniki od jednego producenta, tego samego co posiadany na własność sprzęt. |  |
| 14. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności |  |
| 15. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów – załączyć do oferty. |  |
| 16. | Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty będące wyrobami medycznymi były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowanie tj. 2 wirówki ID-Centrifuge 6S, ID-Incubator 37S |  |
| 17. | Do oferty załączyć oświadczenie Producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu o możności stosowania oferowanych odczynników z tym sprzętem. |  |
| 18. | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych. |  |
| 19. | Oferent na własny koszt w ramach umowy zapewnia bezpłatny autoryzowany serwis i walidację posiadanej przez Zamawiającego na własność aparatury produkcji DiaMed w czasie trwania umowy (załączyć kopie autoryzacji producenta do oferty). |  |
| 20 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy stanowisko operatora ( biurko , fotel obrotowy |  |
| 21. | Dzierżawa polskojęzycznego oprogramowania do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi wraz z niezbędnym zestawem komputerowym, drukarką laserową, czytnikiem kodów kreskowych, drukarką kodów |  |
| 22 | Aktualizacja oprogramowania i związane z tym szkolenie personelu minimum raz w roku nieodpłatnie. |  |
| 23 | Dzierżawa niezbędnego sprzętu do wykonania badań tj. wirówki laboratoryjnej z wirnikiem horyzontalnym (4x )z wymiennymi wkładami na 2 rodzaje probówek 12x5 ml (75 mm ) i 7x10 ml (100 mm ) z regulacją obrotów od 300 do 4000 . |  |

PARAMETRY OCENIANE :

| 1. | Metoda mikrokolumnowa posiadająca pozytywną opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. | Tak – 15 pkt. NIE – 0 pkt. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Termin ważności mikrokart od daty dostawy | Najdłuższy – 10 pkt. Najkrótszy – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
| 3. | Zestaw do codziennej kontroli jakości zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya | TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt. |