Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 3

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Demineralizator | TAK |  |  |
|  | Zasilanie – woda wodociągowa pod wpływem ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Praca automatyczna demineralizatora | TAK |  |  |
|  | Etapy oczyszczania wody: filtracja na filtrach osadowych filtracja na filtrach węglowych odwrócona osmoza demineralizacja jonowymienna | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wydajności oczyszczania co najmniej 4 l/godz. | TAK |  |  |
|  | Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 l do magazynowania wody oczyszczonej | TAK |  |  |
|  | Parametry wody oczyszczonej spełniającej standardy normy PN-EN ISO 3696:1999: co najmniej druga klasa czystości | TAK |  |  |
|  | możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody dla pierwszej klasy czystości z dodatkowym filtrem | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody dla trzeciej klasy czystości przeznaczonej do mycia szkła, zasilania zmywarki, autoklawu | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm | TAK |  |  |
|  | Adaptery / złącza, umożliwiające podłączenie do zmywarki, autoklawu | TAK |  |  |
|  | Mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy zawierający : wyświetlacz LCD konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej zegar wyświetlający datę i godzinę alarm informujący o konieczności wymiany modułu/modułów podgląd terminów serwisowych złącze do komunikacji z komputerem | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | menu w języku polskim | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zabezpieczenia: przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody przerwanie pracy pompy przy pełnym zbiorniku | TAK TAK |  |  |
|  | Obudowa systemu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/50 Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sterylizator UV | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Pobór mocy urządzenia poniżej 10 W | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość samodzielnego montażu urządzenia | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość samodzielnej wymiany filtrów | TAK |  |  |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | Podać |  |  |