OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia są ,,Naprawy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowo kanalizacyjnych, gazowych i wentylacji mechanicznej wewnątrz budynków na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063”.

II. OGÓLNY ZAKRES PRAC Z PODZIAŁEM NA OBSZARY DZIAŁANIA.

1. Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w zakresie napraw                   i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania w tym ciepłej wody użytkowej, ciepła  technologicznego ( dla potrzeb wentylacji):

1) naprawa i konserwacja wymienników ciepła zainstalowanych w węźle ciepłowniczym tj.  płytowych i rurowych typu JAD na instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego (wentylacji);

2) naprawa pomp obiegowych w węźle centralnego ogrzewania,  na instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego (wentylacji);

3) programowanie i naprawa automatyki sterującej centralnym ogrzewaniem, temperaturą ciepłej wody użytkowej i ciepłem technologicznym  ( na potrzeby wentylacji ) oraz wymiana czujek,  sond,  zabezpieczeń instalacji przed przegrzewem na instalacji co i ccw i ct (wentylacja);

5) naprawa manometrów tarczowych wraz z kurkami manometrycznymi                           i manometrów zabezpieczających pompy przed suchobiegiem oraz naprawa termometrów wraz z gniazdami instalacyjnymi;

4) naprawa kolektorów, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, podgrzewu powietrza, wykonanych z rur  stalowych, z metali kolorowych  z tworzyw  sztucznych  w technologii dostępnej na rynku polskim.

5) wykonywanie prac naprawczych wymagających spawania gazami technicznymi   i elektrycznie;

6) naprawa, wymiana zaworów bezpieczeństwa, naczyń przeponowych typu Reflex;

7) naprawa, elementów instalacji co, cwu, ct (wentylacji) wymiana przewodów rurowych,  armatury typu zawory, odmulacze, filtry itp.

8) naprawa grzejników, zaworów, zaworów termostatycznych, odpowietrzników grzejnikowych i pionowych;

9) płukanie instalacji co, cwu, ct (wentylacji);

10) wykonywanie prób ciśnieniowych  naprawie instalacji co, cwu, ct (wentylacji);

11) naprawa instalacji elektrycznej służącej do zasilania automatyki sterującej, pomp obiegowych;

12) zapewnienie prawidłowych parametrów pracy instalacji co, cwu, ct. (wentylacji) przy maksymalnym wykorzystaniu parametrów czynnika grzewczego dostarczanego do węzła cieplnego;

13) odzyskiwanie w czasie  napraw wody uzdatnionej z instalacji cieplnych tj. co      i ct. oraz powtórne jej wykorzystywanie;

14) regulacja instalacji centralnego ogrzewania w zakresie równomiernego ogrzewania pomieszczeń we wszystkich częściach budynku i na wszystkich kondygnacjach.

15) zabezpieczania ww. instalacji przed korozją poprzez nanoszenie powłok malarskich antykorozyjnych.

16) uzupełnianie i wykonywanie otulin termoizolacyjnych na instalacjach co, cwu, ct (wentylacji).

2. Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w zakresie  napraw                    i konserwacji instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej wewnątrz budynku.

1) wykonywanie  napraw instalacji wodociągowej wewnątrz budynków wykonanych w technologii  dostępnej na rynku polskim;

2) naprawa instalacji hydrantowej p.poż; wraz z armaturą tj. zworami, nasadami hydrantowymi, reduktorami ciśnienia;

3) naprawa zaworów czerpalnych, baterii, natrysków, przewodów elastycznych, zaworów odcinających, filtrów;

4) wykonywanie napraw zestawów pompowych służących do podnoszenia ciśnienia i wydajności wody w instalacjach hydrantowych wodnych oraz zastawów hydroforowych;

5) naprawa instalacji kanalizacyjnych wykonanych z rur dostępnych na rynku polskim, naprawa syfonów, osadników, odpowietrzników;

6) naprawa umywalek, kompaktów, muszli sedesowych, muszli typu Geberit, brodzików, kabin natryskowych, wanien, bidetów, pisuarów itp.;

7) usuwanie niedrożności instalacji kanalizacyjnych;

8)  naprawa rozdrabniaczy nieczystości i pomp.

3. Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w zakresie  napraw                   i konserwacji instalacji   gazowej wewnątrz budynku:

1) usuwanie nieszczelności w instalacji gazowej, naprawa rur gazowych w tym spawanie gazami technicznymi;

2) naprawa odbiorników gazu typu kotły warzelne, trzony kuchenne, taborety gazowe;

3) mocowanie odbiorników gazu o których mowa w pkt 2 do podłoża;

4) naprawa zaworów gazowych;

5) wykonywanie prób ciśnieniowych po naprawach oraz odpowietrzanie instalacji.

4.Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w zakresie napraw                     i konserwacji instalacji   wentylacji mechanicznej:

1) wykonywanie napraw kanałów wentylacyjnych, ich izolacji, wentylatorów, żaluzji z  napędem mechanicznym, regulacja nawiewu i wyciągu oraz temperatury nawiewanego powietrza;

2) naprawa instalacji elektrycznej służącej do napędu urządzeń instalacji wentylacji;

3)  czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych;

5. Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w zakresie  napraw  pomieszczeń w których były realizowane pracze naprawcze instalacji sanitarnych o których mowa była powyżej :

1) kucie i zamurowywanie bruzd, kanałów w których przebiegają instalacje sanitarne;

2)  malowanie pomieszczeń w których naprawiane były instalacje sanitarne oraz wymiana, uzupełnianie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze;

3)  w uzasadnionych wypadkach wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;

4) wykonywanie prac porządkowych po remoncie, naprawie instalacji sanitarnych.

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej Wykonawca powinien  podjąć  działania naprawcze w celu  usunięcia  przyczyny awarii w terminie  nie dłuższym iż 2, 3 lub 4 (kryteria oceny ofert) godziny od chwili powiadomienia dotyczy to  także  dni  ustawowo wolnych od pracy.

III. ZASADY ROZLICZANIA ROBOT MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1. Podstawą rozliczenia ww. robót będą Katalogi Nakładów Rzeczowych, Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych,  a w przypadku braku nakładu – kalkulacje własne do uzgodnienia     z Zamawiającym przed wykonaniem pracy.

2. Jednostkowe ceny materiałów (M) i pracy sprzętu (S) nie stanowiącego własności Zamawiającego – nie mogą przekraczać średniej ceny publikowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja"       w ramach systemu „SEKOCENBUD" dla obszaru m. st. Warszawy i okresu realizacji, w przypadku braku publikacji cen w tym wydawnictwie określonej pozycji materiałowej – wartość będzie ustalana na podstawie przedłożonych faktur nabycia poszczególnych materiałów, pod warunkiem dołożenia należytej staranności w zakresie zakupu. Dopuszcza się dla elementów/materiałów wytworzonych przez Zamawiającego lub zakupionych przed podpisaniem umowy na rozliczenie go na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego wartości ustalonej w drodze negocjacji z Wykonawcą. Zatwierdzenie wartości następuje poprzez zatwierdzenie kosztorysu ofertowego lub powykonawczego.

3. Wykonawca   zlecone   roboty   realizował   będzie   w   następujących   miejscach                        (obiektach):

| L.p | Nr kompleksu | Adres kompleksu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0054 | Warszawa ul. K. Leskiego 5/7 |
| 2 | 0188 | Warszawa ul. Sękocińska 8 |
| 3 | 0803 | Warszawa ul. Złota 5 |
| 4 | 1039 | Warszawa ul. Ostroroga 35 |
| 5 | 3516 | Warszawa ul. Długa 13/15 |
| 6 | 3541 | Warszawa ul. Królewska 1/7 |
| 7 | 3545 | Warszawa ul. Banacha 2 |
| 8 | 3586 | Warszawa . Al. Jerozolimskie 97 |
| 9 | 3598 | Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 |
| 10 | 3800 | Warszawa . Al. Niepodległości 141 A |
| 11 | 3619 | Warszawa ul. Nowowiejska 26-28A , Krzywickiego 34, |
| 12 | 3656 | Warszawa ul. Żwirki i Wigury 103/105 |
| 13 | 4535 | Warszawa ul. Kaliskiego 49 |
| 14 | 7276 | Warszawa ul. Kredytowa 5/7 |
| 15 | 7316 | Warszawa ul. Pirenejska 5 |
| 16 | 6045 i 8639 | Warszawa ul. Radiowa 2 |
| 17 | 7046 | Warszawa ul. Radiowa 27 |
| 18 | 8689 | Warszawa ul. Winnicka 1 |
| 19 | 1021 | Warszawa ul. Koszykowa 78 |
| 20 | 8717 i 8718 | Warszawa Pl. Piłsudskiego |

### 4. Ustalenia  wykonawcze:

Podstawą merytoryczną wykonywania  robót sanitarnych są zatwierdzone przez

Zamawiającego następujące dokumenty:

- zamówienie - zlecenie,

- opis przedmiotu zamówienia lub protokół konieczności ( awarii);

- przedmiar robót  wraz z ewentualnym opisem sporządzony przez

Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego,

- kosztorys ofertowy, który winien sporządzić Wykonawca własnym staraniem

i    na   własny   koszt   na   podstawie   przedmiaru –  opisu   zakresu   robót

dostarczonego   przez    Zamawiającego    lub    wykonanego   samodzielnie

i sprawdzeniu jego przez Zamawiającego z zachowaniem stawki

roboczogodziny,  i wskaźników narzutów  z oferty ( Kosztów pośrednich,

Zysku, Kosztów zakupu)  przed przystąpieniem do robót. Koszty

jednostkowe pracy sprzętu, zakupu materiałów muszą spełniać warunki jak

określono powyżej.

5. Ustalenia wykonawcze w przypadku awarii:

W przypadku  awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowo-, kanalizacyjnych, gazowych Wykonawca przystępuje do ich usunięcia na podstawie otrzymanego zlecenia/zamówienia wystawionego przez Zamawiającego. Wykonawca nie  sporządza  kosztorysu ofertowego wraz 
z przedmiarem a jedynie kosztorys powykonawczy z obmiarem powykonawczym. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu wstępnej szacunkowej wyceny robót. Wykonawca  zobowiązuje się do przestrzegania wymagań z zakresu ochrony środowiska. Użyte materiały do wykonania niniejszej naprawy muszą dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia powyższych dokumentów na żądanie Zamawiającego.

6. Ze względu na charakter obiektów, sposób realizacji ma zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i wokół niego zgodnie z wymogami bhp. i p.poż.

7. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), w związku z powyższym zagospodarowanie odpadów i ich utylizacja jest po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie metalowe elementy jakie zdemontował oraz materiały kwalifikujące się do ponownego wbudowania chyba że strony postanowią inaczej.

9.  Wykonawca pokryje koszty zużytej do realizacji zamówienia energii elektrycznej, wody, energii cieplnej.

IV. WYMAGANIA  Z  ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenach zamkniętych,  Wykonawca/Dostawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy.

- Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem Zamawiającego (wyznaczonym w umowie) w zakresie zagadnień środowiskowych,  administracyjnych  i bieżących.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenach zamkniętych do:

1) realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

2)   właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania;

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych 
               i zabezpieczonych miejscach;

3)  nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady.

- Za  wszelkie odpady wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe         w czasie  realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w  tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów  powstałych w czasie realizacji umowy (w celu zachowania  porządku  i estetyki budynków i terenów zamkniętych) oraz po zakończeniu działalności.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP     i Prawa o Ruchu Drogowego i UDT.

- Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów 
lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób  nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla  użytkowników obiektów.

- Na terenach zamkniętych, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

1) bezpieczeństwo swoich pracowników,

2) skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń i materiałów, środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy  w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności  od  rodzaju zdarzenia).

- W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną                              i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

- W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku  w obszarze swojej działalności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

V.  WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA PRZY REALIZACJI WW. ROBÓT BUDOWLANYCH – SANITARNYCH.

        - Winien posiadać pracowników mogących samodzielnie realizować następujące roboty budowlane – sanitarne:

- wykonywanie robót w zakresie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania,

ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego ( wentylacji).

- montaż i demontaż elementów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

oraz urządzeń wewnątrz budynków,

- montaż i  demontaż instalacji gazowej wewnątrz budynków oraz odbiorników

gazu typu trzony kuchenne, taborety gazowe, podgrzewacze wody.

        - Winien posiadać w stałej dyspozycji elektryka posiadającego uprawnienia do           wykonywania robót elektrycznych w zakresie do 1 kV. w celu obsługi własnego agregatu prądotwórczego, wykonywania wewnętrznych linii zasilających , naprawy automatyki sterującej, itp. Osobę posiadającą uprawnienia typu „E” do obsługi instalacji gazowych, Osobę posiadającą uprawnienia typu „E” obsługi instalacji ciepłowniczych.

        - Wykonawca winien dysponować  potencjałem ludzkim, sprzętowym, gwarantującym przerób w terminie obowiązywania mowy w zakresie robót budowlanych- instalacyjnych  wymienionych w pkt. 1 i 2 na poziomie nie mniejszym w zakresie ilości roboczogodzin niż określono to w Arkuszu ofertowym.  Wykonawca może zlecać do wykonania podwykonawcom za zgodą Zamawiającego  roboty polegające na naprawie posadzek, ścian i sufitów po naprawie instalacji objętych przedmiotem zamówienia.

        - Roboty wymienione w pkt. 1 i 2 mogą być realizowane w godzinach 730 – 1830 ( nie dotyczy  usuwania awarii) w dni powszednie i uznaniowo soboty z wyłączeniem świąt państwowych i dni ustawowo uznanych jako wolne od pracy.

        - Zamawiający określił ilość roboczogodzin, wartość materiałów i koszt pracy sprzętu jedynie dla oszacowania wartości oferty. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do  niewykorzystania wszystkich środków finansowych określonych w ofercie Wykonawcy na dany rok a z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie.

6.  W  przypadku zamiaru zatrudniania obcokrajowców do robót na terenie obiektów budowlanych administrowanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  do powiadomienia  o tym fakcie Zamawiającego na piśmie                   z podaniem  danych personalnych z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. Zamawiający zastrzegą sobie prawo odmowy (bez podania przyczyny) wpuszczenia tych osób do czasu ich weryfikacji przez organy wojskowe.

7.  Zamawiający za zgodą Wykonawcy może zlecić do wykonania same roboty budowlane bez robót instalacyjnych.

# Footnotes

W przypadku powstania odpadów typu złomy metaliczne oraz stopów metali, drewno Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury JW. 2063 oraz postępować wg jego wytycznych