# ZESTAW  FABRYCZNIE  NOWY

# młot wyburzeniowy Milwaukee K 2628 H 64 J 2400 W +  Milwaukee wózek na młot K2000H lub K2500H

# + dłuta do młota

Parametry techniczne

- częstotliwość uderzeń przy pełnym obciążeniu (ud./min): 1200

- energia udaru (EPTA) (J): 64

- moc wejściowa (W): 2400

- poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 6.2

- uchwyt narzędzia: K-Hex

- waga (kg):  25.7

- wózek na młot i 4 dłuta z uchwytem na kabel

- 100 kg udźwigu

- powierzchnia malowana proszkowo

- dłuta do młota 2 płaskie i 1 szpic ( minimalna długość dłut 410 mm )

Termin dostawy: do 27 grudnia 2021 r.  ( Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy )