- Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego i  konserwacji instalacji przeciwpożarowej wodnej w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP z siedzibą                      w Sułkowicach, wyposażonej w 13 hydrantów zewnętrznych oraz 10 hydrantów wewnętrznych (pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów).

Przegląd i konserwację należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. nr 109 poz. 719) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                               i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia             w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Badanie wydajności hydrantów należy wykonać odpowiednimi urządzeniami specjalistycznymi.

- Termin realizacji zamówienia:

14 dni od chwili otrzymania zlecenia.

- Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego:

- protokołu odbioru wykonanych prac,

- raportu z badania instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej,

- autoryzacji – certyfikatu na urządzenia, którymi wykonano badanie wydajności hydrantów,

- faktury VAT.

- W cenę złożonej oferty powinny być wliczone koszty transportu Wykonawcy                  do siedziby Zleceniodawcy, koszty zużycia narzędzi i urządzeń wykorzystanych                 do przeprowadzenia ww. czynności.