Formularz cenowy dla cz. 5– załącznik nr 3E do SWZ
L.p.	Nazwa wyrobu	Ilość	Proponowany asortyment równoważny / (nazwa producenta, pełna nazwa, symbol, model produktu)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
Kolumna 1		Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7
KATEDRA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA – PRACOWNIA BIOKLIMATOLOGII
1	Dygestorium ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo mieszanką poliestrowo-epoksydową. / Dygestorium z filtrem węglowym i wentylatorem – ze względu na specyfikę pomieszczenia, brak możliwości podłączenia do wentylacji; / Dygestorium przejezdne (na kółkach); / Wymiary: 1000 x 700 h =2000 mm ± 20 mm; / Komora robocza musi być oświetlona lampą typu LED; / W górnej części zabudowy wentylator z filtrem węglowym; / Dygestorium musi być zaopatrzone w czujnik zaniku ciągu z ekranem dotykowym sterującym; / Blat wykonany ze stali nie gorszej niż stal kwasoodporna ze zlewikiem połączonym z pojemnikiem na zlewki o pojemności min. 10 L; / Pod blatem szafka zamykana z płyty laminowanej o szerokości 1000 mm z dwiema komorami; / Jedna komora szafki przeznaczona jest na pojemnik na zlewki; / Druga komora szafki wyłożona polipropylenem i wentylowana na podręczną ilość odczynników chemicznych; / Okno ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo z blokadą okna na wysokości 500mm od blatu - teleskopowe, dwu członowe. / Dygestorium wykonane zgodnie z normą PN EN 14175-2 lub równoważną.	1 szt.
RAZEM ∑

Wartość z żółtych pól należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.