Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową DOSTAWĘ wraz z MONTAŻEM, systemów mikroinstalacji OZE opartych o panele fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i okablowaniem, inwerterem, a także układem pomiaru energii pozwalającym na monitorowanie uzysku instalacji.

- Zakres zamówienia obejmuje 14 mikroinstalacji OZE położonych na obiektach/ działkach gminnych terenie gminy wiejskiej Wejherowo

- Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działanie 13.3 Odnawialne źródła energii- REACT-EU.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z kompletną dokumentacją projektową wraz z opinią techniczną stanu technicznego i nośności dachu, na potrzeby montażu paneli fotowoltaicznych oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzgodnieniami z rzeczoznawcą ppoż dla obiektów gminnych o projektowanej mocy OZE powyżej 6,5kWp.

- Zamawiający informuje, że moc modułu wynosząca 380W, dobraną dla panelu fotowoltaicznego na potrzeby opracowania projektów technicznych, stanowiących załączniki do SWZ, należy traktować jako minimalną. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o parametrach określonych w projektach technicznych, jednak o mocy nie mniejszej niż 380W. Natomiast moc sumaryczna dla obiektu, nie może być mniejsza niż sumaryczna moc wyliczona w projekcie. Z uwagi na powyższe dopuszcza się wykonanie instalacji o mniejszej powierzchni, niż przewidziana w projekcie, przy zastosowaniu modułów o większej mocy. Zamawiający dopuszcza zmianę ułożenia paneli fotowoltaicznych względem dokumentacji projektowej, przy czym każda zmiana musi być uzgodniona z użytkownikiem instalacji, projektantem oraz Zamawiającym. Dla zaprojektowanej instalacji do 6,5 kWp, Zamawiający nie wyraża zgody na montaż instalacji powyżej 6,5 kWp, z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ppoż. Dla pozostałych zaprojektowanych instalacji (pow. 6,5 kWp) Zamawiający nie wyraża zgody na montaż instalacji powyżej 50 kWp.

- Zamawiający dla każdej instalacji fotowoltaicznej objętej przedmiotem zamówienia dopuszcza użycie jednego zbiorczego falownika wraz z optymalizatorem mocy pod warunkiem zachowania liczby punktów MPPT, zgodnie z projektem.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji w przypadku dachów płaskich pokrytych papą na dedykowaną konstrukcję PV zgrzewaną do papy. Zamocowania należy wykonać za pomocą kotew. Miejsce montażu kotew powinno być uszczelnione, zabezpieczone przed wnikaniem wody i warunkami atmosferycznymi. Konstrukcje wsporcze powinny być dedykowane przez producenta do instalacji fotowoltaicznej. Moduły fotowoltaiczne muszą być ustawione pod kątem wskazanym w projekcie.

- Zamawiający dopuszcza konstrukcję wbijaną w grunt dla instalacji wolnostojących za pomocą kafara/palownicy dedykowanej do wbijania konstrukcji pod panele fotowoltaiczne. Głębokość  kotwienia jest uzależniona od warunków gruntowych, ustalana indywidualnie w zależności od jakości gruntu w miejscu instalacji oraz od warunków wiatrowych i śniegowych, lecz nie mniej niż na głębokość 2,1 m. Wykonawca sam musi dokonać inwentaryzacji przebiegu instalacji w gruncie i odpowiada za wszelkie spowodowane szkody wyrządzone poprzez wbijanie konstrukcji w grunt. Wibracje spowodowane przez kafar/palownice nie mogą przenosić się na żadne pobliskie budynki w celu wykluczenia spowodowania spękań i innych uszkodzeń.

- Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji falowników i skrzynek AC oraz DC. Każda zmiana musi być uzgodniona z użytkownikiem instalacji, projektantem oraz Zamawiającym.

- Zamawiający dopuszcza umiejscowienie falowników wraz ze skrzynkami AC i DC na konstrukcji pod panelami przy zachowaniu odpowiedniego stopnia ochrony IP dla skrzynek rozdzielczych i falownika min. IP 65. Falownik i skrzynki AC i DC muszą być zadaszone.

- Zamawiający informuje, że obiekty/działki objęte przedmiotem zamówienia na są objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną

- Zamawiający informuje dla 6 lokalizacji tj. (G5) NZOZ Gościno, (G10) Kąpino -SUW , (G11) ND Wejherowski – Szkoła, (G14) Pętkowice – SUW, (D01) Sopieszyno SUW, , (D03) Gościcino Stacja Zlewna – Zamawiający jest w trakcie zwiększania mocy umownej/przyłączeniowej. Stosowny wniosek został złożony do Energa Operator S.A. w Wejherowie w dniu w dniu 06.04.2023 roku. W związku z powyższym  Wykonawca musi przygotować kompletne wnioski wraz z załącznikami o przyłączenie wszystkich 14 mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, a złożenie wniosku i doprowadzenie do przyłączenia wraz z uzyskaniem certyfikatu Zamawiający wykona we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiadał w przypadku, jeżeli Energa Operator S.A. stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, lub Energa Operator S.A. po kontroli instalacji fotowoltaicznej odmówi przyłączenia i odmówi wydania certyfikatu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. W każdym przypadku Wykonawca będzie musiał niezwłocznie w ciągu 5 dni roboczych uzupełnić niekompletny wniosek i poprawić usterki zgłoszone przez Energa Operator przy instalacji fotrowoltaicznej.

- Dla obiektów które nie posiadają łącza internetowego Wykonawca dostarczy modem GSM z funkcją Wi-Fi wraz z kartą SIM oraz abonamentem na cały okres trwania gwarancji:

- G06 GOPS, Gościcino, ul. Wejherowska 24;

- G10 SUW Kąpino, ul. Wiejska dz. nr 672;

- G13 Świetlica Ustarbowo, ul. Lipowa 25;

- G14 SUW Pętkowice, dz. nr 154;

- D02 SUW Łężyce, ul. Fiołkowa 8;

- D01 SUW Sopieszyno, ul. Narcyzowa 8;

- D03 Stacja zlewna Gościcino, ul. Limbowa dz. nr 488/26.

- Wykonawca przedstawi w ciągu 5 dni roboczych od akceptacji wniosków materiałowych o których mowa w § 3 ust. 29 Projektowanych Postanowień Umowy, zestawienia rzeczywistej mocy instalacji jaką Wykonawca zamierza dostarczyć i zamontować dla każdego obiektu objętego przedmiotem Umowy. Rzeczywista moc każdej instalacji objętej przedmiotem Umowy powinna być wyliczona jako iloczyn ilości modułów planowanych do montażu przez Wykonawcę i mocy szczytowej modułów fotowoltaicznych osiąganej w warunkach STC, zaproponowanych we  wniosku materiałowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Moc rzeczywista dla obiektu, nie może być mniejsza niż sumaryczna moc wyliczona w projekcie. Dla zaprojektowanej instalacji do 6,5 kWp, Zamawiający nie wyraża zgody na montaż instalacji powyżej 6,5 kWp, z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ppoż. Dla pozostałych zaprojektowanych instalacji (pow. 6,5 kWp) Zamawiający nie wyraża zgody na montaż instalacji powyżej 50 kWp.

- Dodatkowo Wykonawca po zakończeniu dostawy z montażem przedstawi:

- Weryfikację wskaźników redukcji CO2 łącznej dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz każdego obiektu oddzielnie,

- Weryfikację efektu ekologicznego, tj. rocznego uzysku energii łącznej dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz każdego obiektu oddzielnie – średnia łączna dla wszystkich obiektów minimum 900 kWh/kWe,

- Weryfikację łącznej mocy wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz każdego obiektu oddzielnie.

- Wykaz załączników opisujących przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 7 | Projekty techniczne wraz z opinią techniczną dotyczącą stanu technicznego i nośności dachu na potrzeby montażu paneli fotowoltaicznych dla 14 obiektów gminnych. |
| Załącznik nr 7 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla obiektów gminnych |
| Załącznik nr 7 | Uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż dla 12 obiektów gminnych o projektowanej mocy OZE powyżej 6,5 kWp. |

- Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług i robót budowlanych. Jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób lub wyłącznie w celu doszczegółowienia właściwego zastosowania materiału lub urządzenia, Zamawiający wskazał przykładowe produkty, podając jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 ustawy PZP, do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SWZ, tj. w szczególności:

- zapewnienia spełnienia tych samych funkcji;

- zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.

- Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 ustawy PZP złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji, których dotyczy.

- Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie prac zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany WYKAZAĆ, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy PZP, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

- Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych należy dołączyć do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów, oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

- Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie, że przewiduje zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i w trakcie realizacji ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.