Część 2

Opis wymagań granicznych

Dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym oraz przeciwciał przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) w surowicy metodą typu IMMUNOBLOT, wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi   przeznaczonymi do tych oznaczeń.

| Lp. | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wykaz i rodzaj oferowanych testów i materiałów kontrolnych: |
| 1 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot |  |
| 2 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot |  |
| 3 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgG anty Borrelia burgdorferi (sensu lato) |  |
| 4 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgM anty Borrelia burgdorferi (sensu lato) |  |
| 5 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot |  |
| 6 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot |  |
| 7 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgG anty HEV |  |
| 8 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgM anty HEV |  |
| Wymagania wspólne dla wszystkich zestawów odczynnikowych i materiałów kontrolnych: |
| 9 | Wymagana technika oznaczeń: testy typu „line immunoblot”, z linijnie naniesionymi na pasek testowy antygenami w układzie oddzielnych prążków. |  |
| 10 | Indywidualne oznakowanie pasków testowych obejmujące identyfikator rodzaju wykonywanego testu oraz numer. |  |
| 11 | W przypadku pasków uniwersalnych IgG/IgM obecność na pasku testowym prążka pozwalającego na identyfikację wzrokową klasy wykrytych w trakcie oznaczenia przeciwciał IgM/IgG (prążek klasy przeciwciał). |  |
| 12 | Obecność na każdym pasku testowym prążka wskazującego na prawidłowość przebiegu oznaczenia (prążek kontroli reakcji). |  |
| 13 | Dedykowany dla każdego analitu materiał kontrolny pozwalający na wykonywanie oznaczeń na minimum dwóch poziomach (przynajmniej kontrola ujemna i kontrola dodatnia). |  |
| 14 | Ilość materiału kontrolnego dedykowanego dla oferowanych zestawów IgG oraz IgM wyznaczona zgodnie z wymaganiami producenta zestawów odczynnikowych, z uwzględnieniem ich okresu przydatności do użycia, ale nie mniej niż jedno oznaczenie dla kontroli ujemnej i jedno oznaczenie dla kontroli dodatniej na każde opakowanie testów. |  |
| 15 | Oficjalne polskojęzyczne ulotki/instrukcje metodyczne zestawów odczynnikowych oraz materiałów kontrolnych ( instrukcja obejmuje procedurę wykonania oznaczenia, walidacji testu, interpretacje wyników oraz ograniczenia metody) |  |
| 16 | Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD. |  |
| 17 | Data ważności dla zestawów odczynnikowych przynajmniej niż 6 miesięcy od dnia dostawy. |  |
| 18 | Wykonawca dołączy aktualne (zgodne z obowiązującymi przepisami)karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników w wersji papierowej i elektronicznej wraz z pierwszą dostawą oraz na każde żądanie Zamawiającego |  |
| 19 | Wykonawca zapewni i dostarczy raz do roku kontrole zewnątrzlaboratoryjne dla oznaczenia przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) IgG i IgM oraz dla przeciwciał anty-HEV przez cały okres trwania umowy przetargowej. |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi: |
| 20 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot.ze wszystkimi niezbędnymi odczynnikami i elementami zużywalnymi. |  |
| 21 | Zastosowanie na paskach testowych rekombinowanych antygenów OspC i VlsE dla testu w klasie IgM oraz rekombinowanych antygenów VlsE dla testu w klasie IgG (warunek minimum). |  |
| 22 | Możliwość wykonywania badań w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym. |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko HEV: |
| 23 | Kompletne zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot. |  |
| 24 | Zastosowanie na paskach testowych rekombinowanych antygenów HEV (dotyczy prążków służących do wykrywania przeciwciał). |  |
| 25 | Możliwość wykonywania badań surowicy. |  |

#### *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora* | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 26 | Automatyczny analizator przeznaczony do wykonywania oznaczeń przeciwciał techniką immunoblot w surowicy oraz płynie mózgowo-rdzeniowym. |  |
| 27 | Analizator przeprowadzający cały proces diagnostyczny, od pobrania materiału z probówki pierwotnej/wtórnej, poprzez automatyczną procedurę blottingu i suszenia do końcowego skanowania pasków testowych, analizy danych i generowania wyników przekazywanych do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej (LSI). |  |
| 28 | Komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) pozwalająca na zlecanie badań i odbiór wyników z analizatora przez LSI. |  |
| 29 | Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń przeciwciał klasy IgG oraz IgM (w trakcie jednoczasowej inkubacji w sąsiednich rynienkach). |  |
| 30 | Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń przeciwciał klasy IgG oraz IgM (w trakcie jednoczasowej inkubacji w sąsiednich rynienkach)dla wykrywania przeciwciał : przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) i przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV). |  |
| 31 | Ilość dodatkowych materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych (wymaganych, ale nie wchodzących w skład samych zestawów odczynnikowych) odpowiadająca realizacji badań przy założeniu dwóch serii oznaczeń na tydzień |  |
| 32 | Możliwość jednoczesnego wykonywania minimum 40 oznaczeń. |  |
| 33 | Analizator wyposażony w zautomatyzowany system pobierania/próbkowania materiału z możliwością wykonywania badań (pobrań materiału) bezpośrednio z próbówek pierwotnych zawierających materiał biologiczny pacjentów. |  |
| 34 | Podajnik próbek pozwalający na jednoczesne umieszczenie w aparacie przynajmniej 40 próbówek pierwotnych lub wtórnych, zawierających materiał biologiczny pacjentów. |  |
| 35 | Detekcja poziomu cieczy . |  |
| 36 | System identyfikujący umieszczone w podajniku próbki za pomocą kodów kreskowych, wykorzystujący zintegrowany z aparatem skaner kodów. |  |
| 37 | Obsługa za pomocą monitora dotykowego będącego częścią własną analizatora lub za pomocą dodatkowego komputera dostarczonego i podłączonego na koszt Wykonawcy |  |
| 38 | Oprogramowanie pozwalające na automatyczne skanowanie i interpretację wyników oznaczania zgodnie z procedurami określonymi przez producenta testów |  |
| 39 | Możliwość wydruku wyników, dokumentacji badań i kontroli jakości w celach archiwizacyjnych bezpośrednio z poziomu analizatora. |  |
| 40 | Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego. |  |
| 41 | Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących. |  |
| 42 | Wykonawca do celów instalacji wymaganego analizatora zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne niezbędne materiały do uruchomienia analizatora i wykonania oznaczeń na materiałach kontrolnych. |  |
| 43 | Serwis na czas trwania umowy obejmujący naprawy, przeglądy, konserwacje( potwierdzone w paszporcie urządzenia). Dostawa części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych po stronie Wykonawcy w ramach kwoty wynagrodzenie. |  |
| 44 | Wykonawca zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury. |  |
| 45 | System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce. |  |
| 46 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy. |  |
| 47 | Analizator fabrycznie nowy (rok produkcji 2021 lub 2022) |  |

#### *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.