OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim, ul. Słubicka 10,

66-600 Krosno Odrzańskie.

- Przedmiot zamówienia: CPV 50721000 – 5

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie obsługi i konserwacji kotłowni całorocznych na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni celem zapewnienia dostawy energii cieplnej, ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej do odbiorców przyłączonych do tych sieci na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w miejscowościach:

- Czerwieńsk – kotłownia nr 1, ul. Składowa 10 (paliwo: miał węglowy)

- Krosno Odrzańskie  – kotłownia nr 4, ul. Słubicka 10 (paliwo: koks).

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Okres obowiązywania umowy: od  01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

- Czasowa obsługa kotłów wodnych w okresie od  01.01.2022 r. do  15.04.2022 r. oraz od 14.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

- Termin  uruchomienia  i  wygaszenia  kotłowni   określi  przedstawiciel  Zamawiającego,  odpowiednio  do  występujących  temperatur zewnętrznych, poprzez wpis do książki obsługi kotłowni.

- Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego zgłoszenia uruchomienia lub późniejszego wygaszenia kotłowni czasowych, w przypadku, gdy przez kolejne       3 dni temperatura zewnętrzna o godz. 19:00 będzie niższa niż 10°C. Wówczas Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do uruchomienia lub wygaszenia kotłowni w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia wcześniejszego wygaszenia lub późniejszego uruchomienia kotłowni czasowych, w przypadku, gdy przez kolejne    3 dni  temperatura zewnętrzna o godz. 19:00 będzie wyższa niż 16°C. Wówczas Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do wygaszenia lub uruchomienia  kotłowni w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje  możliwość zmiany wartości umowy zamówienia  publicznego  w przypadku:

- wcześniejszego  uruchomienia lub późniejszego wygaszenia kotłowni                                   w stosunku do terminów, o których mowa w ust. 3 niniejszej umowy . Podstawą do podwyższenia szacunkowej wartości umowy będą ceny jednostkowe zawarte             w ofercie, na podstawie aneksu do umowy, poprzez podzielenie ceny jednostkowej netto za jeden miesiąc obsługi przez 30 dni i przemnożenie przez liczbę dodatkowych dni wykonywania usługi.

- późniejszego uruchomienia lub wcześniejszego wygaszenia kotłowni                                 w stosunku do terminów, o których mowa w ust. 3 niniejszej umowy . Podstawą do obniżenia szacunkowej wartości umowy będą ceny jednostkowe zawarte              w ofercie, na podstawie aneksu do umowy, poprzez podzielenie ceny jednostkowej netto za jeden miesiąc obsługi przez 30 dni  i przemnożenie przez liczbę dni niewykonywania usługi.

- wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności polegających   na konieczności dokonania napraw, remontów kotłów znajdujących się w kotłowniach, co będzie wiązało się ze wstrzymaniem funkcjonowania kotłowni (postojem kotłowni), Wykonawca protokolarnie wyrazi zgodę na udostępnienie Zamawiającemu kotłowni na czas przeprowadzenia koniecznych napraw lub remontów                         a Zamawiający za okres postoju zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie art. 81 Kodeksu Pracy  (Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.) określone jako sumę wynagrodzeń pracowników wykazanych w wykazach osób oddelegowanych do realizacji usługi w okresie obejmującym czas postoju podzieloną przez 30 dni i przemnożoną przez liczbę dni postoju.

- W sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt. 3 Wykonawca za kalendarzowy miesiąc rozliczeniowy wystawi fakturę zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie, pomniejszoną proporcjonalnie o liczbę dni postoju, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i uwzględniającą rozliczenie wskazane        w ust. 6 pkt. 3.

- Informacje o zamówieniu:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje  zamówienia uzupełniającego.

- Opis przedmiotu zamówienia: CPV 50721000 – 5

Świadczenie usługi w zakresie obsługi i konserwacji kotłów wodnych i parowych zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR), instrukcją obsługi kotłowni, aktualnymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych podlegających dozorowi technicznemu.

Obsługa z użyciem paliwa stałego (miał węglowy i koks) dostarczanego przez Zamawiającego.

- Zakres obsługi kotłowni nr 1 w Czerwieńsku obejmuje:

1.1.bieżący nadzór i kierowanie pracą zatrudnionych i delegowanych do wykonywania czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia pracowników – osobę  sprawującą nadzór wyznaczy Wykonawca.

1.2.Dozór w zakresie obsługi urządzeń i instalacji służących do wytwarzania energii cieplnej, ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej dla celów własnych Zamawiającego.

1.3.Zapewnienie gotowości urządzeń, instalacji i elementów kotłowni do ciągłej  dostawy energii cieplnej, cieplej wody użytkowej i pary technologicznej.

1.4.Obsługę urządzeń kotłowni w zakresie prowadzenia prawidłowego procesu spalania opału, celem użytecznego wykorzystania energii zawartej w paliwie          i dostarczenia jej do odbiorców.

1.5.Obsługę, konserwację i przeglądy urządzeń ciepłowniczych, w tym:

- pompy obiegowe c.o. i c.w.u., uzupełniające wodę z kondensatu do kotłów wodnych i parowych, pompy wody brudnej, silniki, wentylatory, napędy rusztów, odpylacze cyklonowe spalin, wymienniki ciepła,  urządzenie zmiękczania wody kotłowej, bieżące utrzymywanie soli tabletkowej w jonitowym zmiękczaczu wody, sprężarkę powietrza do obsługi kotłów c.o.

- Serwisowanie jonitowego zmiękczacza wody co najmniej raz w roku                              - wykonanego przez uprawnionego serwisanta, dostarczenie do SOI Czerwieńsk dokumentów potwierdzających wykonanie serwisowania,

- obsługę i konserwację taśmociągu nawęglania,

- obsługę i konserwację mechanicznego odżużlacza zgrzebłowego do usuwania  szlaki,

- obsługę i konserwację szaf sterowniczych i aparatury kontrolno-pomiarowej,

- w okresie sezonu grzewczego (termin ustalony przez Komendanta           44 WOG) utrzymanie  parametrów kotłów zgodnie z grafikiem temperatur znajdującym   się w instrukcji   obsługi  kotłowni,

- dostarczanie pary technologicznej na potrzeby kuchni należy prowadzić zgodnie z grafikiem dostarczania pary,

- racjonalna gospodarka powierzonym opałem, w tym rozliczanie jego zużycia w cyklach  miesięcznych, odpowiedzialność materialna za powierzony opał będący własnością Zamawiającego.

- prowadzenie na bieżąco wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji   pracy kotłowni.

- prowadzenie w książce pracy kotłowni szczegółowego rozliczenia zużycia materiałów opałowych w okresach miesięcznych i przekazanie do Sekcji Obsługi Infrastruktury Czerwieńsk wraz z protokołem odbioru wykonania usługi za dany miesiąc oraz po zakończeniu poszczególnych okresów palenia. Dokument powinien zawierać także informacje o ilości zużytego opału i wielkości zapasów opałowych.  W przypadku stwierdzenia jego ponadnormatywnego zużycia lub utraty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (komisyjnie stwierdzonych) Wykonawca jest zobowiązany do jego uzupełnienia w naturze (z zachowaniem parametrów ilościowych           i jakościowych opału dostarczonego przez Zamawiającego),

- nawęglanie wsypów opałowych w okresie letnim i zimowym,

- dowóz opału powierzonego przez Zamawiającego z poszczególnych magazynów wewnętrznych SOI do kotłowni własnym transportem,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami  dotyczącymi ochrony środowiska wywóz zgromadzonej szlaki uzyskanej w procesie spalania opału na właściwe zewnętrzne składowisko, z dostarczeniem karty odpadu do SOI Czerwieńsk.

1.6.Usuwanie we własnym zakresie i na własny koszt – skutków awarii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, spowodowanej z winy Wykonawcy podczas wytwarzania, dostawy ciepła, ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej do obiektów.

1.7.W przypadku zaistnienia awarii kotła, armatury lub rurociągów kotłowni  powstałej w wyniku normalnej eksploatacji urządzeń lub stwierdzonej przez Wykonawcę      w ramach prowadzonych bieżących przeglądów i konserwacji, zgodnie                 z wymogami technologicznymi, skutki awarii usuwane będą na koszt Zamawiającego i przez Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu awarii odpowiedniemu Kierownikowi SOI.

1.8.Utrzymanie  w  ruchu  ciągłym   obsługiwanej   kotłowni   poprzez   wykonanie czynności zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni, instrukcją eksploatacji urządzeń     i instalacji energetycznych i zakresem obowiązków obsługi.

1.9.Przestrzeganie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

- Zakres konserwacji kotłowni nr 1 w Czerwieńsku obejmuje:

2.1. Likwidację przecieków na zaworach, sieci wewnętrznej kotłowni i urządzeniach zewnętrznych kotłowni.

2.2. Utrzymanie urządzeń wytwarzających parę w pełnej sprawności, w tym kontrolę działania gwizdawek informujących o niskim poziomie wody i aparatów wyrzutowych pod względem przepływu wody (drożność).

2.3. Czyszczenie szkieł wodowskazowych przy kotłach i zbiornikach.

2.4. Czyszczenie cykliczne płomieniówek w kotłach pod nadzorem przedstawiciela Zleceniobiorcy, potwierdzane wpisem w książce pracy kotłowni.

2.5. Wymianę zużytych źródeł światła sztucznego (żarówek) w pomieszczeniach kotłowni i bezpieczników w tablicach rozdzielczych.

2.6. Sprawdzenie poprawności działania napędów rusztu.

2.7. Uzupełnianie zużytych rusztowin (łusek) w ruszcie ruchomym.

2.8.  Uzupełnianie oleju w przekładniach napędu rusztów kotłów.

2.9. Smarowanie bębnów oraz pozostałych części posiadających punkty do smarowania.

2.10.Sprawdzanie i przywracanie działania rolek taśmociągu nawęglania

2.11.Przegląd odżużlacza zgrzebłowego (sprawdzanie naciągu łańcucha, wymiana zerwanych zabezpieczeń przy odżużlaczu).

2.12.Stałe uzdatnianie wody kotłowej i konserwacja zestawu dozującego (solanka).

2.13.Po sezonie grzewczym czyszczenie zaworów, płukanie kotłów z kamienia kotłowego.

2.14.Naprawa kotła lub jego elementów wynikająca z niewłaściwej obsługi.

2.15.Naprawa  silników,  pomp  oraz  innych  urządzeń  będących na wyposażeniu kotłowni, które zostały uszkodzone z winy  Wykonawcy.

2.16.Wymianę zużytych w trakcie obowiązywania przedmiotu umowy urządzeń sanitarnych, takich jak: sedesy, baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, zlewozmywaki, baterie natryskowe.

2.17.Wykonawca wykona harmonogram z planowanych w danym miesiącu czynności  konserwacyjnych oraz  przeglądów, 1 egz. dostarczy Kierownikowi SOI Czerwieńsk.

Granice  obsługi  stanowią  zawory  zainstalowane  na  rozdzielaczach  budynku kotłowni.

Dane   dotyczące   obsługi  zamontowanych   kotłów   wodnych  i  parowych  w  kotłowni  nr  1 
w Czerwieńsku:

- kocioł parowy PPW 840, pow. ogrzew. 60 m2 – szt.2  (c.w.u., para),

(obsługa całoroczna),

- kocioł parowy PCO 60, pow. ogrzew. 60 m2 –  szt.1  (c.w.u., para),

(obsługa całoroczna),

- kocioł  wodny WWCW 1200, pow. ogrzew. 68,9 m2 – szt.1,

(obsługa  czasowa) tj. od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. i od 14.10.2022 r. do 31.12.2022r.

- kocioł  wodny WCO 80 M5, pow. ogrzew. 80  m2 – szt.1,

(obsługa  czasowa) tj. od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. i od 14.10.2022 r.do  31.12.2022r.

- kocioł  wodny WCO 60, pow. ogrzew. 60  m2 – szt.1,

(obsługa  czasowa) tj. od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. i od 14.10.2022 r.do 31.12.2022r.

Informacje dodatkowe:

- średnio miesięczne zużycie opału (miał węglowy): 120 T,

- odległość składu opału do kotłowni: ok. 30m,

- miejsce składowania szlaki – przy kotłowni,

- do kotłowni przynależna jest  wiata opałowa oraz budynek

wraz z taśmociągiem do  nawęglania,

- sposób podawania opału do kotła: mechaniczny – taśmociąg nawęglania.

Należy również uwzględnić możliwość wystąpienia konieczności przetransportowania opału         z miejsca oddalonego od danej kotłowni w odległości do 1 km (z czasowo zastępczego miejsca składowania opału).

- Zakres obsługi kotłowni nr 4 w Krośnie Odrzańskim obejmuje :

  - Bieżący  nadzór i kierowanie pracą zatrudnionych i delegowanych do wykonywania czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia pracowników – osobę  sprawującą nadzór wyznaczy Wykonawca.

  - Dozór w zakresie obsługi urządzeń i instalacji służących do wytwarzania energii cieplnej, cieplej wody użytkowej i pary technologicznej dla celów własnych Zamawiającego.

  - Zapewnienie gotowości urządzeń, instalacji i elementów kotłowni do ciągłej dostawy energii cieplnej, cieplej wody użytkowej i pary technologicznej.

  - Obsługę urządzeń kotłowni w zakresie prowadzenia prawidłowego procesu spalania opału, celem użytecznego wykorzystania energii zawartej w paliwie 
i dostarczenia jej do odbiorców.

  - Dostarczanie opału ze składu do kotłów, rozliczanie zużycia opału w cyklach  miesięcznych oraz odpowiedzialność materialną za powierzony opał będący własnością Zamawiającego.

  - Racjonalne i oszczędne spalanie opału zgodnie z normą należności na kotłownię, pod nadzorem osoby sprawującej bezpośredni nadzór z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego.

  - Prowadzenie na bieżąco wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji  pracy kotłowni.

  - Prowadzenie w książce pracy kotłowni szczegółowego rozliczenia zużycia materiałów opałowych w okresach miesięcznych i przekazanie do Sekcji Obsługi Infrastruktury Krosno Odrzańskie wraz z protokołem odbioru wykonania usługi za dany miesiąc oraz po zakończeniu sezonu grzewczego. Dokument powinien zawierać także informacje   o ilości zużytego opału i wielkości zapasów  opałowych. W przypadku stwierdzenia jego ponadnormatywnego zużycia lub utraty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (komisyjnie stwierdzonych) Wykonawca jest zobowiązany do jego uzupełnienia w naturze (z zachowaniem parametrów ilościowych i jakościowych opału dostarczonego przez Zamawiającego),

  - W okresie sezonu grzewczego (termin ustalony przez Komendanta 44 WOG) utrzymanie  parametrów kotłów zgodnie z grafikiem temperatur znajdującym się          w instrukcji   obsługi  kotłowni,

3.10 Dostarczanie pary technologicznej na potrzeby kuchni należy prowadzić zgodnie 
          z grafikiem dostarczania pary,

3.11 Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony  środowiska wywóz (na własny koszt) zgromadzonej szlaki uzyskanej  w  procesie spalania opału,  na właściwe zewnętrzne składowisko z  dostarczeniem karty odpadu do SOI Krosno Odrzańskie.

3.12  Usuwanie we własnym zakresie i na własny koszt – skutków awarii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, spowodowanej z winy Wykonawcy podczas wytwarzania dostawy ciepła, ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej do obiektów.

3.13 W przypadku zaistnienia awarii kotła, armatury lub rurociągów kotłowni  powstałej 
w wyniku normalnej eksploatacji urządzeń lub stwierdzonej przez Wykonawcę                  w ramach prowadzonych bieżących przeglądów, zgodnie z wymogami technologicznymi, skutki awarii usuwane będą na koszt Zamawiającego i przez Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu awarii odpowiedniemu Kierownikowi SOI.

3.14 Utrzymanie  w  ruchu  ciągłym   obsługiwanej   kotłowni   poprzez   wykonanie czynności  zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni, instrukcją eksploatacji urządzeń           i instalacji energetycznych i zakresem obowiązków obsługi.

3.15 Obsługa jonitowego zmiękczacza wody polegająca na bieżącym utrzymywaniu ilości soli tabletkowej zgodnie z instrukcją urządzenia.

3.16 Serwisowanie jonitowego zmiękczacza wody  co  najmniej  raz w roku                       - wykonanego przez uprawnionego serwisanta, dostarczenie do SOI Krosno Odrz. dokumentów potwierdzających  wykonanie serwisowania.

3.17 Przestrzeganie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

4.   Zakres konserwacji kotłowni nr 4 w Krośnie Odrzańskim obejmuje:

4.1. Naprawa kotła lub jego elementów wynikająca z  niewłaściwej obsługi.

4.2. Bieżące utrzymanie sprawności technicznej pomp obiegowych i uzupełniających kotły parowe (np.; wymiana łożysk, dławic uszczelniających i innych podzespołów w/w pomp).

4.3.Utrzymanie urządzeń wytwarzających parę w pełnej sprawności, w tym kontrolę działania gwizdawek informujących o niskim poziomie wody i aparatów wyrzutowych pod względem przepływu wody (drożność).

4.4. Czyszczenie szkieł wodowskazowych przy kotłach i zbiornikach.

4.5. Czyszczenie cykliczne płomieniówek w kotłach pod nadzorem przedstawiciela Zleceniobiorcy, potwierdzane wpisem w książce pracy kotłowni.

4.6. Wymianę zużytych źródeł światła sztucznego w pomieszczeniach kotłowni                     i bezpieczników  w tablicach rozdzielczych oraz dokonywanie bieżących napraw związanych z usuwaniem przecieków i nieszczelności w osprzęcie kotła rozdzielaczy  i pomp.

4.7. Wykonawca wykona harmonogram z planowanych w danym miesiącu czynności     konserwacyjnych oraz  przeglądów, 1 egz. dostarczy Kierownikowi SOI Krosno Odrz.

4.8.	 Wymianę zużytych w trakcie obowiązywania przedmiotu umowy urządzeń sanitarnych, takich jak: sedesy, baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, zlewozmywaki, baterie natryskowe.

Granice  obsługi   stanowią   zawory   zainstalowane   na    rozdzielaczach   budynku kotłowni.

Dane  dotyczące     obsługi    zamontowanych    kotłów  wodnych   i  parowych  w kotłowni nr 4 w Krośnie Odrzańskim:

- kocioł wodny E-ca IV o pow. ogrzew. 53 m2  i  mocy 492 kW – szt. 4

(obsługa  czasowa ) tj. od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. i od 14.10.2022 r. do  31.12.2022 r.

- kocioł wodny E-ca IV o pow. ogrzew. 50 m2  i mocy 465 kW – szt. 1

(obsługa czasowa  ) tj. od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. i od 14.10.2022 r. do  31.12.2022 r.

- kocioł parowy E-ca IV opow. ogrzew.  53m2  i mocy 430 kW - szt. 1

(obsługa całoroczna) + 1 kocioł zapasowy (rezerwa).

Informacje dodatkowe:

- średnio miesięczne zużycie opału:  ok. 70 T,

- odległość składu opału do kotłowni:  ok. 40 m,

- miejsce składowania szlaki: przy kotłowni,

- sposób podawania opału do kotła:  ręczny.

Należy również uwzględnić możliwość wystąpienia konieczności przetransportowania opału        z miejsca oddalonego od danej kotłowni w odległości do 1 km (z czasowo zastępczego miejsca składowania opału).

5. Zakres przeglądów i konserwacji kotłowni obejmuje:

- Likwidację przecieków na zaworach, sieci wewnętrznej kotłowni i urządzeniach zewnętrznych kotłowni.

- Utrzymanie urządzeń wytwarzających parę w pełnej sprawności, w tym kontrolę działania gwizdawek informujących o niskim poziomie wody i aparatów wyrzutowych pod względem przepływu wody ( drożność ).

- Czyszczenie szkieł wodowskazowych przy kotłach i zbiornikach

- Czyszczenie cykliczne kanałów bocznych kotłów i konserwacja drzwiczek głównych       i bocznych kotłów.

- Przegląd źródeł światła sztucznego w pomieszczeniach kotłowni i bezpieczników           w   tablicach elektrycznych.

- Przegląd szczelności osprzętu kotłów, rozdzielaczy i pomp.

- Przegląd urządzeń sanitarnych takich jak sedesy, baterie umywalkowe                            i zlewozmywakowe, zlewozmywaki, baterie natryskowe.

- Wykonawca wykona harmonogram z planowanych w danym miesiącu czynności konserwacyjnych oraz przeglądów, zgodny z treścią złożonej oferty i 1 egz. dostarczy właściwemu Kierownikowi SOI.

VI. Zatrudnienie osób realizujących zamówienie na podstawie  umowy o pracę
             –   art. 95 ust.  1 Ustawy pzp.

- Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy w czasie ich wykonywania w okresie trwania umowy                            z wyłączeniem osób sprawujących nadzór.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego                       w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę              i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                   i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania - - komunikat Prezesa UZP                 i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28.04.2017r.) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej                 w wysokości określonej w postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę                   w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez właściwą dla siedziby Wykonawcy lub Podwykonawcy Państwową Inspekcję Pracy.

VII. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania obsługi

kotłowni wraz z instalacjami i urządzeniami należy :

- Przyjęcie urządzeń  kotłowni protokołem przekazania (zał. nr 3 do umowy), jednocześnie przejmując całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami jej funkcjonowanie w okresie objętym niniejszą umową.

- Ciągła dostawa energii cieplnej siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci, ciągła dostawa ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej. Wykonanie przedmiotu zamówienia osobami zdolnymi do wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, obowiązkowo posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii D, grupa II, pkt. 1, 2, 10  dla osób nadzorujących obsługę kotłowni, aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii E, grupa II, pkt. 1, 2, 10  dla osób  wykonujących obsługę kotłowni.

- Zatrudnienie co najmniej:

- 1 osoby nadzorującej obsługę kotłowni posiadającej świadectwo kwalifikacyjne seria D grupa II pkt. 1,2,10,

- zatrudnienie i delegowanie  jednej osoby na każdą zmianę, na każdą kotłownię dla obsługi czasowej oraz jednej osoby na każdą zmianę na każdą kotłownię dla obsługi całorocznej - wykonującą obsługę kotłowni, posiadającą świadectwa kwalifikacyjne serii E grupa II pkt. 1,2,10, oraz   co najmniej 2 osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego, wydane zgodnie                              z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r.            w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze                     i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, będących na wyposażeniu kotłowni.  Zatrudnienie                 i delegowanie przez Wykonawcę osób posiadających zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego jest fakultatywne  i wymagane jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z tych urządzeń, pozostających na  wyposażeniu każdej kotłowni.

Wykonawca zatrudni w/w osoby zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320 z póżn.zm.).

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przez osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą lub na umowy zlecenie do prac doraźnych (wywóz szlaki, naprawa, transport opału, konserwacja kotłów, prace wykonywane okresowo bądź incydentalnie), przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadaniu uprawnień, o których mowa powyżej, zachowaniu systemu pracy zmianowej jaka obowiązuje w stosunku do osób zatrudnionych na umowę o pracę, przestrzeganiu ochrony informacji niejawnych,  zapewnieniem realizacji obowiązków o których mowa ust. 4-18.

Powyższe zapisy mają zastosowanie również w sytuacji realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą Podwykonawców. Wszystkie świadczenia wynikające z tych postanowień obciążają Wykonawcę, który jest zobowiązany zawrzeć w umowach                                             z Podwykonawcami stosowne postanowienia umożliwiające realizację tych obowiązków.

Wykonawca w terminie 5 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego wykaz osób delegowanych dla każdej kotłowni. Wykaz powinien zawierać nazwisko i imię osoby na każdej zmianie w okresie miesiąca.

W przypadku konieczności zmian danych w wykazie, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ( 24 h/ 7 dni )  je w ciągu 1 godziny -  w formie elektronicznej na wybrany adres    e-mail:

1. ka.troscianko@ron.mil.pl  - dotyczy kotłowni całorocznej nr 4 w Krośnie Odrzańskim,

2. l.zimnicki@ron.mil.pl – dotyczy kotłowni całorocznej nr 1 w Czerwieńsku                                  i równocześnie telefonicznie  pod nr tel. 508 060 080  (kier. SOI Krosno Odrzańskie          p. Cezary Śniadecki - dotyczy kotłowni całorocznej nr 4 w Krośnie Odrzańskim), pod               nr  785 204 785 (kier. SOI Czerwieńsk  p. Leszek Zimnicki - dotyczy kotłowni całorocznej nr 1 w Czerwieńsku).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w sposób skuteczny wykonał połączenie na podane  jw. numery. Po pięciu  bezskutecznych próbach połączenia (każda próba do połączenia ze skrzynką pocztową) należy wysłać dwukrotnie SMS o treści  informującej o zmianach, zachowując ich treść w pamięci telefonu. W przypadku braku  zwrotnego SMS lub telefonu od ww. osób w ciągu 10 minut od wysłania drugiego SMS Wykonawca  ponowi  ww. procedurę zawiadomienia do Kierownika Sekcji Gospodarki Komunalnej                 i Energetycznej  44 WOG tel. 785 907 233.

Wykonawca dokona fizycznie  oddelegowania innego pracownika  w miejsce pracownika niedysponowanego w ciągu 5 godzin od momentu stwierdzenia konieczności takiej zmiany.

Nie dostarczenie wykazów w terminie lub praca obsługi kotłowni niezgodnie                           z dostarczonymi wykazami (bez zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu) będzie podstawą do naliczenia kar umownych.

- Utrzymanie w ruchu ciągłym obsługiwanej kotłowni poprzez wykonanie czynności zgodnie      z instrukcją obsługi dla danej kotłowni:

4.1. Kotłownia nr 1 w Czerwieńsku

- przewiezienie opału ze składu zewnętrznego przy kotłowni pod wiatę opałową,

- załadunek zasobników węgla za pomocą taśmociągu do nawęglania,

- prowadzenia prawidłowego procesu spalania opału celem użytecznego wykorzystania energii zawartej w paliwie, zgodnie z tabelą temperatur, w zależności od temperatury zewnętrznej,

- racjonalne i oszczędne spalanie opału Zamawiającego  oraz w sposób ciągły prowadzenie kontroli nad ekonomicznym procesem spalania,

- odżużlanie kotłów,

- wywóz szlaki na właściwe składowisko zewnętrzne, zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami   dotyczącymi  ochrony  środowiska,

- odmulanie kotłów parowych i wodnych zgodnie z dokumentacją techniczno-                - ruchową (DTR),

- bieżące, zgodne z instrukcją obsługi urządzenia utrzymywanie soli tabletkowej 
w jonitowym zmiękczaczu wody,

- bieżące, (zgodne z instrukcją obsługi kotła) czyszczenie kanałów spalinowych kotłów,

- zmianowe rozpisanie zużycia opału w książce pracy kotłowni, prowadzenie zapisu stanu temperatury czynnika grzewczego na wyjściu z kotłowni oraz wartości ciśnienia pary, zgodnie z raportem dziennym kotłowni.

4.2.  Kotłownia nr 4 w Krośnie Odrzańskim

- przewiezienie opału ze składu przy kotłowni do boksów kotłowni w celu rozmrożenia 
i wysuszenia,

- załadunek kotłów paliwem,

- wytwarzanie ciepła spalając opał zamawiającego zgodnie z tabelą temperatur, w zależności od temperatury zewnętrznej,

- racjonalne i oszczędne spalanie opału Zamawiającego  oraz w sposób ciągły prowadzenie kontroli nad ekonomicznym procesem spalania,

- odżużlanie kotłów,

- wywóz szlaki na właściwe składowisko zewnętrzne, zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami   dotyczącymi  ochrony  środowiska,

- odmulanie kotłów parowych i wodnych zgodnie z  dokumentacją techniczno                      - ruchową,

- bieżące utrzymywanie soli tabletkowej w jonitowym zmiękczaczu wody,

- bieżące (zgodne z instrukcją obsługi kotła) czyszczenie kanałów spalinowych kotłów,

- zmianowe rozpisanie zużycia opału w książce pracy kotłowni, prowadzenie zapisu temperatury czynnika grzewczego na wyjściu z kotłowni oraz ciśnieniu pary zgodnie z raportem dziennym kotłowni.

- Przeprowadzenie i udokumentowanie odbycia instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego na stanowisku palacza c.o. przez osobę uprawnioną. Szkolenia winno być odzwierciedlone  w „karcie szkolenia wstępnego” w dziedzinie bezpieczeństwa                                 i higieny  pracy:

- szkolenie z zakresu ochrony ppoż.,

- badania lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku palacza c.o.,

- zapoznanie pracowników z oceną ryzyka na stanowisku palacza c.o.,

- wyposażenie obsługi w środki ochrony indywidualnej.

- Udostępnienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego do kontroli powierzonego mienia oraz dokumentów osób wykonujących czynności obsługowe (uprawnienia do obsługi,  szkolenia bhp i ppoż.).

- Dbałość o właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia oraz utrzymanie porządku 
w kotłowni i terenie przynależnym do kotłowni.

- Przestrzeganie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska, ponieważ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników.

- Informowanie każdorazowo pisemnie przedstawiciela Zamawiającego o kończącym się zapasie paliwa na 30 dni przed jego końcem.

- Sporządzenie protokołu odbioru wykonywanej usługi (zał. nr 4 do umowy), dołączenie do  faktury protokołu zatwierdzonego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy.

- Udział przedstawiciela Wykonawcy w odbiorze usługi, podpisanie protokołu odbioru usługi (załącznik nr 5 do umowy) sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego                         i  dołączenie go do faktury.

- Prowadzenie w sposób ciągły książki pracy kotłowni z wpisami o usterkach, uszkodzeniach, awariach i jednoczesne powiadamianie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego o ich wystąpieniu.

- Wyposażenie osób obsługujących kotłownie w sprzęt i materiały potrzebne do pracy, 
a także niezbędne do obsługi kotłowni: taczki, łopaty, zapasowe źródła światła (latarki), odzież ochronną i roboczą, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, środki  do  utrzymania czystości w pomieszczeniach kotłowni, narzędzia do przeprowadzenia bieżącej konserwacji (szczotki do czyszczenia kanałów spalinowych kotła, klucze, itp.).

- Rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego na polecenie Zamawiającego.

- Prowadzenie czynności związanych z obsługą całości kotłowni w trakcie obowiązywania umowy:

- wykonywanie (pod nadzorem i w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego) prac konserwacyjnych w kotłowni i terenie przynależnym do kotłowni,

- obsługa posezonowa polegająca na porządkowaniu składu opału, pryzmowaniu opału,

- oczyszczenie boksu ze szlaki i zgodnie z obowiązującymi przepisami  dotyczącymi ochrony środowiska wywóz (na własny koszt) zgromadzonej szlaki uzyskanej              w procesie spalania opału, na właściwe  zewnętrzne składowisko, z dostarczeniem karty odpadu  do właściwego Kierownika SOI. Kierownik SOI dostarczy kartę przekazania odpadu do komórki Ochrony Środowiska w 44 WOG.

- Wykonywanie obsługi serwisowej urządzeń, w tym wykonywanie codziennych   przeglądów roboczych i na bieżąco usuwanie usterek.

- Przekazanie Zamawiającemu wykazu zatrudnionego i delegowanego  personelu, celem wydania przepustek upoważniających do wstępu na teren  kompleksu  wojskowego – zgodnie z rozdziałem IX ust. 2.

- Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie opału na składowisku oraz pod wiatą opałową.

VIII.  Do obowiązków Zamawiającego należy :

  - Przekazanie i odbiór kotłowni (wraz z wyposażeniem i pomieszczeniami pomocniczymi) i sporządzenie z tych czynności protokołu przekazania (wg zał. nr 3 do umowy),

  - Dostarczenie dokumentacji technicznej do prawidłowego prowadzenia eksploatacji kotłowni:

- książek pracy kotłowni,

- dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) - do wglądu,

- instrukcji eksploatacji kotłowni,

- protokołów z badań instalacji elektrycznej  - do wglądu,

- protokołów z przeglądów kominiarskich  - do wglądu,

- dopuszczenie kotłów do eksploatacji przez Wojskowy Dozór Techniczny (dotyczy kotłów parowych)  - do wglądu.

  - Prowadzenie nadzoru nad ekonomicznym procesem spalania opału,

  - Zapewnienie dostaw opału, energii elektrycznej, wody z pokryciem ich kosztów,

  - Zapewnienie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy obsługujących kotłownie.

  - Zapewnienie udziału personelu SOI w procesie rozliczenia comiesięcznego zużycia opału (sprawdzenie prawidłowości sporządzenia rozliczenia przez Wykonawcę na podstawie prowadzonych wpisów w książce pracy kotłowni).

  - Udział osoby wskazanej w ppkt.9 w odbiorze wykonywanej usługi, podpisanie protokołu odbioru wykonywanej usługi (załącznik nr 4 do umowy) sporządzonego przez Wykonawcę.

  - Sporządzenie protokołu odbioru usługi (załącznik nr 5 do umowy) przy udziale przedstawiciela Wykonawcy wskazanego § 6 ust. 3 umowy.

  - Do współpracy przy wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza przedstawicieli:

- kotłownia nr 1 w Czerwieńsku:

- Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury

- p. ………………......., tel. …………..     kom. ………….…….

- kotłownia nr 4 w Krośnie Odrzańskim:

- Kierownika  Sekcji  Obsługi  Infrastruktury

- p. ……………………,  tel. .…………… kom. ………………..

lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie (zmiana nie wymaga sporządzania aneksu).

IX.  Wymogi ochrony fizycznej i ochrony informacji niejawnych

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z Ustawa o OIN
z dnia 5 sierpnia  2010r. ( Dz. U. 2019 r. poz. 742 t.j.), przestrzegania przepisów wewnętrznych danej Jednostki, instytucji.

- Wykonawca oświadczy, że wie iż umowa na świadczenie usługi jest dokonywana na obiekcie/terenie (obiekcie wojskowym).

- Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca (w zakresie bezpieczeństwa ochrony fizycznej) wystąpi z 7dniowym wyprzedzeniem o wydanie przepustek na wejście ludzi i wjazd pojazdem na teren obiektu 44 WOG Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 10 oraz JW 1517 Czerwieńsk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r.  w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1720 ze zm.)      § 15 ust. 1, 5, 6, informując  o fakcie   44 WOG - Infrastruktura podając:

- imienny wykaz osób wykonujących usługę wraz z numerami dowodu osobistego,

- markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania usługi,

- terminy wykonania usługi,

- cel wejścia z numerem umowy.

- Wykonawca     zobowiązuje    się     z   wyprzedzeniem,   co    najmniej    7 dniowym  uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania   niniejszej  umowy oraz  uaktualniać  wykaz  pracowników  realizujących przedmiot zamówienia.

- Na terenie obiektów obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń do przetwarzania  obrazu 
i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych ( w  tym telefonów komórkowych,  laptopów, tabletów, samochodowych rejestratorów wideo i innych tego typu urządzeń  oraz aparatów latających typu dron).

- Zgodę na wniesienie urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych oraz wykonywanie zdjęć niezbędnych do wykonania usługi wydaje        w każdym przypadku, Komendant 44  WOG lub Kierownik danej Jednostki Wojskowej,

a fotografowanie może odbywać się wyłącznie w obecności przedstawiciela Sekcji

Ochrony Informacji Niejawnych danej Jednostki Wojskowej, Instytucji Wojskowej lub innej

wyznaczonej osoby.

- Wykonawca podpisując umowę oświadczy, że osoby biorące udział w  realizacji  umowy  posiadają  obywatelstwo  polskie,  a  w  przypadku braku polskiego obywatelstwa przedstawi pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej ( Dz. Urz. MON. 2017,poz. 18)                   a następnie na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi przekaże w/w pozwolenia potwierdzone za zgodność z oryginałem Zamawiającemu.

- Wykonawca skieruje osoby biorące udział w realizacji umowy na szkolenie/instruktaż              w zakresie Ochrony Obiektów i Ochrony Informacji Niejawnych przed przystąpieniem do realizacji umowy.

- W trakcie realizacji umowy za jej realizację w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych danej jednostki, na terenie której jest realizowana umowa.

X. Zasady kontroli i jakości usług

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę parametrów techniczno-eksploatacyjnych 
i zapewni odpowiedni system kontroli.

Usługa – parametry pracy kotłowni - winna być realizowana zgodnie z ustalonymi wymogami tabeli temperatur zewnętrznych – tzw. „Tabela temperatur”.

Ocena jakości powinna obejmować w szczególności:

      - sprawdzenie zgodności parametrów pracy (temperatura na rurociągu zasilającym 
i  temperatura na rurociągu powrotnym) z tabelą temperatur kotłowni.

      - zapewnienie temperatury obliczeniowej dla danego odbiornika

( w przypadku istniejącego opomiarowania budynku).

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaistniały przepał w trakcie eksploatacji kotłowni,
i w przypadku jego powstania zostanie zobowiązany do jego uzupełnienia w naturze.

XI. Rozliczenie usługi

Potwierdzenie wykonania usługi odbywać się będzie w terminie do 5-go dnia po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.

Dokumentami rozliczeniowymi miesięcznego wykonania usługi jest:

- Wypełniona książka pracy kotłowni – sprawdzona przez wyznaczonego pracownika SOI Czerwieńsk / SOI Krosno Odrzańskie,

- Karta rozchodu opału za miesiąc rozliczeniowy – sporządzona i rozliczona przez wyznaczonego pracownika SOI Czerwieńsk / SOI Krosno Odrzańskie,

- Protokół odbioru wykonywanej usługi sporządzony przez Wykonawcę, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego SOI Czerwieńsk / SOI Krosno Odrzańskie,

- Protokół odbioru usługi – spisany z udziałem przedstawicieli SOI Czerwieńsk / SOI Krosno Odrzańskie i Wykonawcę.

- Karta przekazania odpadów ze statusem karty „potwierdzenie przyjęcia odpadów”              - w przypadku przekazania w danym miesiącu odpadów.

Faktury częściowe wystawiane będą po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, po protokolarnym odbiorze dokonanym przez pracowników SOI Czerwieńsk / SOI Krosno Odrzańskie.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Do dnia podpisania umowy Wykonawca wpłaci   zabezpieczenie   należytego     wykonania

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej   w   ofercie    w    formie     zgodnej

z art. 450 ust.1 ustawy Pzp.   Zabezpieczenie  należytego    wykonania    umowy     złożone

w formie gwarancji,   poręczeń   winno   być   bezwarunkowo   płatne na pierwsze   żądanie

Zamawiającego. Zabezpieczenie   należytego    wykonania   umowy     złożone  w     formie

pieniężnej winno  być wniesione  przelewem   na   konto Zamawiającego .  Zabezpieczenie

zostanie zwrócone :

100 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez    Zamawiającego

na wykonane należycie po końcowym bezusterkowym   odbiorze   przedmiotu zamówienia.

XIII.   Wymagania dotyczące wniesienia wadium:

Wykonawca wniesie wadium w wysokości 29.500,00 zł dla całości zamówienia.

XIV. Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca składający ofertę

- Dysponować osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne serii D grupa II pkt. 1, 2, 10    - osoby nadzorujące obsługę kotłowni  –  zgodnie z rozdziałem VII ust.3.

- Dysponować osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne serii E grupa II pkt. 1, 2, 10 - osoby  wykonujące obsługę kotłowni – zgodnie z rozdziałem VII ust.3.

- Dysponować osobami posiadającymi zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego, wydane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze   i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, będących na wyposażeniu kotłowni.  Zatrudnienie i delegowanie przez Wykonawcę osób posiadających zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego jest fakultatywne i wymagane jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z tych urządzeń, pozostających na  wyposażeniu każdej kotłowni – zgodnie z rozdziałem VII ust.3

- Przedstawi wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie obsługi kotłowni, kotłów wodnych i parowych z urządzeniami w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – min. 2 usługi w tym okresie, o wartości                    min. 350 000,00 zł brutto każda, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Przedstawi     Oświadczenie   o    spełnianiu   warunków   udziału  w  postępowaniu  i   nie

podleganiu wykluczeniu.

- Przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,                         w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją

o  podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Przedstawi  aktualny  odpis  z   właściwego  rejestru, jeżeli odrębne   przepisy  wymagają

wpisu do rejestru, wystawionego   nie   wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem terminu

składania ofert.

- Przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Przedstawi aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne                               i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Przedstawi dowód wniesienia wadium.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Obowiązkiem  składającego  ofertę   jest wypełnić formularz  ofertowy  dokonując  obliczeń

wg    instrukcji   zamieszczonych   i    zasadach   uznanych  w  rachunkowości.  Cena  ma

obejmować   wszystkie   możliwe  składniki  kosztów  leżące  po  stronie  Wykonawcy  tj. ;

koszty  pracownicze,  koszty  sprzętu  i  materiałów,  koszty transportu,  podatek  VAT  itp.

Cena  oferty  musi być podana w złotych polskich brutto cyfrowo i słownie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku,   z   wyodrębnieniem   podatku  VAT  naliczonym   zgodnie         z  obowiązującymi   w  terminie składania oferty przepisami.

XVI. Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 450 000,00 zł. (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany  do zapewnienia  ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii  polisy Zamawiającemu.                     W przypadku konsorcjum/spółki cywilnej polisa musi zostać wystawiona na rzecz konsorcjum/spółki cywilnej z wyszczególnieniem w polisie jego członków/ Wspólników.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia polisy lub aktualnej składki w przypadku opłacania polisy w formach ratalnych.

W przypadku konsorcjum/spółki cywilnej  Zamawiający dopuszcza dostarczenie kopii polis ubezpieczeniowych wystawionych na rzecz każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na kwotę min. 450 000,00 złotych każda.

XVII. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

XVIII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym postępowaniu. Maksymalna liczba punktów ( P ) w kryterium równa jest określonej wadze danego  kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Ocenie będą podlegać wyłącznie ważne  oferty, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym Wykonawcom odbywać się będzie wg następującej zasady:

- Cena – 60 % – 60 pkt.

Kc

- Liczba dodatkowych przeglądów konserwacyjnych w miesiącu – 40% – 40 pkt.

Liczba dodatkowych przeglądów oferty badanej

Lp =								    x 40 pkt
 	         Największa liczba dodatkowych przeglądów spośród ofert badanych

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowana liczba dodatkowych przeglądów będzie większa niż 4, Zamawiający do oceny ofert przyjmie 4 przeglądy, natomiast w treści umowy zostanie uwzględniona liczba przeglądów faktycznie zaoferowana przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca nie określi liczby dodatkowych przeglądów Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje dodatkowych przeglądów i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznaną w kryterium Kc i Lp:

P = Kc + Lp

XIX. Podpisanie umowy

Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu podpisania umowy przez obie strony.

Zamawiający przewiduje korespondencyjne podpisanie umowy tylko i wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, wskazujący okoliczności utrudniające podpisanie umowy       w siedzibie Zamawiającego.