Nazwa Firmy Wykonawcy
 adres, REGON, NIP

Zamawiający:
Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz
# FORMULARZ CENOWY
# w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, pn.:
# „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem specjalistycznym”
PROSIMY O UZUPEŁNIENIE WSZYSTKICH WIERSZY W KOLUMNIE NR 3 ZGODNIE Z OFEROWANYMI PARAMETRAMI!!!
l.p	Opis przedmiotu zamówienia - wymagane minimalne parametry	Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy precyzyjnie odnieść się do minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w kolumnie nr 2), prosimy potwierdzić minimalne wymagania Zamawiającego
1.	2	3
I	CIĄGNIK ROLNICZY
1.	rok produkcji/nazwa/producent/model
2.	silnik czterocylindrowy chłodzony cieczą o pojemności od 3600 m3 do 3900 m3
3.	silnik o mocy znamionowej min. 110 KM - max. 115 KM, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 5
4.	pojazd wyposażony w trójpunktowe układy zawieszenia (dalej: TUZ)
5.	pojazd wyposażony w wały odbioru mocy (dalej: WOM) tył + przód
6.	mechaniczna skrzynia biegów synchronizowana min. 37P x 24R, wyposażona w biegi pełzające w zakresie od 0,2 km/h do 0,5 km/h przy obrotach WOM 540 obr/min
7.	rewers elektrohydrauliczny z regulowanym startem, sprzęgło główne w kąpieli olejowej
8.	hydraulika zewnętrzna: szybkozłącza hydrauliczne – minimum 3 pary
9.	wydatek pompy hydraulicznej głównej minimum 60 l/min
10.	WOM tylny – minimum 540/540E/1000/obr/min, wymagane jest załączanie na błotniku
11.	WOM przedni – minimum 1000 obr/min
12.	udźwig przedniego TUZ minimum 1700 kg + balast minimum 400 kg
13.	tylny TUZ sterowany elektronicznie, udźwig tylnego TUZ minimum 4400 kg, 4x4 (4WD)
14.	zbiornik paliwa o pojemności minimum 120 litrów
15.	hamulce tarczowe niezależne dla każdego z kół przedniej i tylnej osi
16.	ogumienie nisko profilowe szerokie, przednie min 420/65 R24, tylne min 540 /65 R 34
17.	pojazd wyposażony w błotniki dynamiczne kół przednich
18.	dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy do przyczepy
19.	dolny zaczep rolniczy ze sworzniem do przyczepy regulowany, przesuwny, górny zaczep transportowy przesuwny
20.	kabina operatora pojazdu ogrzewana, klimatyzowana, fotel operatora pneumatyczny, z pasem bezpieczeństwa
21.	pojazd wyposażony w siedzenie dla pasażera z pasami bezpieczeństwa
22.	wysokość transportowa i garażowa ciągnika maksymalnie max 2,6 metra
I	Cena jednostkowa brutto CIĄGNIKA ROLNICZEGO:	____________________ PLN brutto
II	WYSIĘGNIK WIELOFUNKCYJNY (ramię hydrauliczne)
23.	rok produkcji/nazwa/producent/model
24.	zasięg roboczy poziomy 5,9 - 6,5 metra (z głowicą koszącą minimum 1,2 metra)
25.	moc na pompie głównej minimum 70 KM, pompa główna i przekładnia żeliwne, minimum 540 obr/min
26.	zbiornik oleju o pojemności minimum 200 litrów, wraz z chłodnicą oleju załączaną automatycznie
27.	wskaźnik poziomu oleju, wskaźnik temperatury oleju, licznik godzin pracy
28.	bezpiecznik najazdowy hydro – pneumatyczny obrotu ramienia min 90°
29.	bezpiecznik hydro – pneumatyczny podnoszenia i opuszczania I-go ramienia (pływające ramie +/- 20 cm)
30.	ciśnienie pracy minimum 210 Bar
31.	przepływ oleju 120 - 140 litrów/min
32.	sterowanie funkcjami ramienia 100 % elektroniczne proporcjonalne – joystick zamontowany w kabinie operatora
33.	dodatkowy wysuw drugiego ramienia minimum 70 cm
34.	rama i zbiornik - połączenie nierozłączne, spawane
35.	ramiona główne z profilu minimum 120 mm x 120 mm x 7 mm
36.	pozycja transportowa i garażowa w gabarycie ciągnika maksymalnie 2,6 metra
37.	ciężar ramienia maksymalnie 1000 kg
II	Cena jednostkowa brutto WYSIĘGNIKA WIELOFUNKCYJNEGO:	____________________ PLN brutto
III	GŁOWICA KOSZĄCA (głowica bijakowa do koszenia krzaków i traw)
38.	rok produkcji/nazwa/producent/model
39.	głowica kosząca szerokość robocza minimum 120 cm
40.	noże bijakowe H, obrotowe 360° wokół punktu mocowania
41.	średnica cięcia i rozdrabniania minimum 10 cm
42.	wymagany przepływ od 120 litrów/min do 140 litrów/min
43.	dwa kierunki koszenia sterowane z kabiny operatora
44.	rolka podporowa regulowana, wysokość koszenia od 5,0 cm do 10,0 cm
45.	system głowicy pływającej
46.	moc na rotorze koszącym minimum 55 KM, napęd pasowy
47.	obroty wału roboczego minimum 3100 obr/min
48.	łożyska wału roboczego i rolki podporowej baryłkowe wahliwe, dwurzędowe
49.	ciężar głowicy 320-350 kg
III	Cena jednostkowa brutto GŁOWICY KOSZĄCEJ:	____________________ PLN brutto
IV	PIŁA DO GAŁĘZI (głowica do wycinki krzaków i gałęzi)
50.	rok produkcji/nazwa/producent/model
51.	szerokość robocza od 160 cm do 180 cm
52.	średnica ciętych gałęzi minimum 15 cm
53.	średnica tarcz tnących minimum 600 mm
54.	głowica bezobsługowa, bez pasków, bez napinaczy, bez punktów smarowania
55.	wyposażony w minimum 3 silniki hydrauliczne, każdy silnik hydrauliczny o mocy minimum 14 KM
56.	regulowany kąt natarcia pił w zakresie od 0° - 20°
57.	ciśnienie pracy minimum 220 Bar
58.	ciężar głowicy maksymalnie 250 kg
59.	sprzęt wyposażony w obudowę transportową
60.	głowica przystosowana do pracy z nośnikiem wyposażonym w biegi pełzające
IV	Cena jednostkowa brutto PIŁY DO GAŁĘZI:	____________________ PLN brutto
V	GŁOWICA NOŻYCOWA (głowica do cięcia krzaków i gałęzi drzew tzn. gilotyna)
61.	rok produkcji/nazwa/producent/model
62.	szerokość robocza od 150 cm do 170 cm
63.	moc zmiennika hydraulicznego minimum 28 KM
64.	obrót głowicy minimum 240°
65.	średnica cięcia minimum 10 cm
66.	ilość cykli pracy minimum 50
67.	sprzęt wyposażony w obudowę transportową
68.	ciężar głowicy maksymalnie 250 kg
69.	głowica przystosowana do pracy z nośnikiem wyposażonym w biegi pełzające
V	Cena jednostkowa brutto GŁOWICY NOŻYCOWEJ:	____________________ PLN brutto
VI	KOSIARKO – ROZDRABNIACZ TYLNO – BOCZNY
70.	rok produkcji/nazwa/producent/model
71.	szerokość robocza od 150 cm do 170 cm
72.	kąt nachylenia podczas pracy: +90°/ - 65°
73.	obroty WOM wymagane 540 obr/min
74.	przekładnia zewnętrzna z wolnym kołem
75.	zasięg roboczy minimum 280 cm (od środka ciągnika do końca głowicy)
76.	rolka podporowa o średnicy minimum 190 mm, co najmniej 4 – łożyskowa
77.	łożyska wału głównego i rolki podporowej baryłkowe wahliwe, dwurzędowe
78.	czopy na wale głównym średnicy minimum 60 mm
79.	noże tnące w systemie „L” w ilości minimum 14 sztuk, z możliwością wymiany na noże „Y”
80.	wyposażony w amortyzator hydrauliczno – gazowy
81.	rozdrabnianie traw i krzaków minimum Ø 6 cm
82.	wymienne płozy o regulowanej wysokości od 6cm do 11cm
83.	bezpiecznik najazdowy automatyczny
84.	zapotrzebowanie mocy od 80 KM do 120 KM
85.	ciężar minimum 750 kg
86.	wyposażony w wał przekaźnika mocy
VI	Cena jednostkowa brutto KOSIARKO – ROZDRABNIACZA:	____________________ PLN brutto
VII	PRZYCZEPA TRANSPORTOWA (przyczepa rolnicza jednoosiowa)
87.	rok produkcji/nazwa/producent/model
88.	jednoosiowa
89.	ładowność: minimalna 5 ton, maksymalna 6,5 tony
90.	wywrót trójstronny
91.	masa własna przyczepy maksymalnie 1750 kg
92.	wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: / długość od 3,8 - 4,2 metra, szerokość od 2,0- 2,3 metra
93.	kąt wysypu minimum 50°
94.	rozmiar ogumienia: od 400/60 – 15,5 do 500/500-17,0
95.	układ hamulcowy dwuobwodowy
96.	stopa podporowa składana
97.	plandeka wraz ze stelażem
98.	szuflada do zsypu materiałów sypkich burty tylnej
99.	wyposażona w koło zapasowe z wieszakiem
100.	wyposażona w zaczep tylny
101.	wyposażona w gniazdo hydrauliczne tylne
102.	wyposażona w złącze pneumatyczne tylne i złącze elektryczne tylne
VII	Cena jednostkowa brutto PRZYCZEPY TRANSPORTOWEJ:	____________________ PLN brutto
	ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO٭ / (suma pozycji I+II+III+IV+V+VI+VII):	……………………………………PLN

٭ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO NALEŻY PRZENIEŚĆ DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Uwaga: Niniejszy Formularz cenowy należy dołączyć do oferty

Dokument należy uzupełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym!