OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont nawierzchni ulic dojazdowych w Trzciance”

Zadanie składa się z 2 części.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni ulic dojazdowych w Trzciance w następującym zakresie prac :

część 1 :

ulica Herberta, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, jezdnie odpowiednio :256,23 m, 486,17 mb, 451 mb  i szerokości od 4 do 5,5 mb: dwa rzędy płyt Jomb  zbrojonych ułożonych symetrycznie wzdłuż osi jezdni. Płyty o wymiarach 100x75x12 na podsypce piaskowej gr. 10 cm i oddalonych od siebie o 100 cm.

- pozostała część nawierzchni jezdni wykonać z mieszanki żwirowo-piaskowej gr.12 cm

Mijanki i skrzyżowania należy umocnić płytami Jomb na całej szerokości

część 2 :

ulica Chrobrego i Batorego jezdnie odpowiednio : 351,90 m, 267,67 mb  i szerokości od 4 do 5,5 mb: dwa rzędy płyt Jomb  zbrojonych ułożonych symetrycznie wzdłuż osi jezdni. Płyty o wymiarach 100x75x12 na podsypce piaskowej gr. 10 cm i oddalonych od siebie o 100 cm.

- pozostała część nawierzchni jezdni wykonać z mieszanki żwirowo-piaskowej gr.12 cm

Mijanki i skrzyżowania należy umocnić płytami Jomb na całej szerokości

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

I. Część pierwsza :

1. Projekt budowlany: „Remont nawierzchni ulic dojazdowych – Herberta, Sienkiewicza i Marii Skłodowskiej w Trzciance”, opracowanie z maja 2022 roku,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, KOD - 45233220-7

Pomocniczo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót z dnia 16 maja 2022 r.

II. Część druga :

1. Projekt budowlany: „Remont nawierzchni ulic dojazdowych – Chrobrego i Batorego w Trzciance”, opracowanie z maja 2022 roku,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, KOD - 45233220-7

Pomocniczo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót z dnia 16.05 2022 r.