Oznaczenie sprawy: TP-24/21

Załącznik Nr 1 do  SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje zakup  i dostawę podłoży hodowlanych  (wraz z dzierżawą analizatora  do wykrywania  bakterii i grzybów  we krwi i innych płynach ustrojowych)  oraz odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej, kalibrowanych krążków i pasków z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości  drobnoustrojów  do Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

# Część nr 1.

# Dzierżawa analizatora do wykrywania bakterii i grzybów we krwi i innych płynach ustrojowych oraz dostawa podłoży hodowlanych do tego analizatora.

- Opis techniczny analizatorów – wymagania Zamawiającego wraz z parametrami stanowiącymi kryterium oceny ofert

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, wcześniej nieeksploatowany, nie starszy niż 2021r |  |
| 5. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| 6. | Aparat do hodowli i detekcji drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych z wbudowanym komputerem i panelem dotykowym. | TAK |  |
| 7. | Komputer wewnętrzny z oprogramowaniem w wersji graficznej, posługujący się ikonami. | TAK |  |
| 8. | Aparat o najnowszej technologii z oferty aparatów danego producenta. | TAK |  |
| 9. | Liczba miejsc w aparacie nie więcej niż 150 miejsc pomiarowych | TAK |  |
| 10. | Swobodny dostęp do celek pomiarowych według potrzeb użytkownika. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyłączenia pojedynczej celki pomiarowej w razie awarii. | TAK |  |
| 12. | Wprowadzanie danych czytnikiem kodów kreskowych. | TAK |  |
| 13. | Rejestracja podstawowych danych badanej próbki: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu, wynik i czas uzyskania wyniku. | TAK |  |
| 14. | Podgląd wykresu wzrostu drobnoustrojów w badanej próbce w trakcie inkubacji wraz z możliwością wydruku wykresu. | TAK |  |
| 15. | Alarm wizualny i dźwiękowy informujący o dodatnim wyniku wzrostu drobnoustrojów w badanej próbce. | TAK |  |
| 16. | Zabezpieczenie danych przed utratą poprzez zgrywanie na nośnik zewnętrzny. | TAK |  |
| 17. | Detekcja wzrostu metodą kolorymetryczną | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 19. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego. | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT w ramach kryterium OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru minimalnego | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| 20 | Metodyki producenta dotyczące posiewów różnych płynów ustrojowych (krew, PMR, płyny z jam ciała) w języku polskim, potwierdzające fakt zwalidowania aparatu i podłoży do płynów ustrojowych (krwi, PMR i płynów z jam ciała) | TAK - 15 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 21 | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie wyraźnej zmiany zabarwienia sensora | TAK – 15 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 22. | Możliwości posiewu małych objętości | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 23. | Okres gwarancji obejmujący okres realizacji umowy | TAK |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24h | TAK, podać dane punktu serwisowego |  |
| Instalacja i szkolenie |
| 25. | Po uruchomieniu urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru szkolenie poinstalacyjne w siedzibie Zamawiającego dla personelu dzierżawcy w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia oraz procedury badawczej w siedzibie zamawiającego | TAK |  |

B.Dostawa podłoży  hodowlanych do analizatora  do wykrywania bakterii i grzybów we krwi i innych płynach ustrojowych

| Lp. | Opis parametrów | Rodzaj podłoża | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podłoża hodowlane do analizatora do wykrywania bakterii i grzybów we krwi i innych płynach ustrojowych spełniające warunki: Podłoża hodowlane są jednocześnie podłożami transportowymi – nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych Podłoża wzrostowe są podłożami kompletnymi bez konieczności dodawania substancji wzbogacających. Podłoża umożliwiają detekcję drobnoustrojów w próbkach pobranych od pacjentów będących w trakcie antybiotykoterapii. Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu. Podłoża powinny hamować działanie antybiotyków. Butelki podłożami plastikowe, odporne na stłuczenie, uniemożliwiające wyciek materiału zakaźnego. | dla dorosłych zapewniające warunki tlenowe | 30 op. a 100 szt. |
|  |  | dla dorosłych zapewniające warunki beztlenowe | 30 op. a 100 szt. |
|  |  | podłoże pediatryczne. | 60 op. a 100 szt. |

Wymagania dotyczące odczynników

- Certyfikat ISO 13485

- Do każdej dostawy odczynników należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego

- Wyroby zawierające substancje niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych.

Część nr 2-  Dostawa testów lateksowych i immunochromatograficznych do identyfikacji drobnoustrojów.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test lateksowy do identyfikacji S.aureus 1 op. a 100 badań Termin ważności 6 miesięcy | 20 op. |
| 2. | Test lateksowy do typowania paciorkowców beta-hemolizujących grup A-G 1 op. a 50 badań Termin ważności 6 miesięcy | 8 op. |
| 3. | Test lateksowy do typowania paciorkowców grupy B 1 op. a 50 badań Termin ważności 6 miesięcy | 8 op. |
| 4. | Test lateksowy do typowania paciorkowców grupy D 1 op. a 50 badań Termin ważności 6 miesięcy | 4 op. |
| 5. | Test lateksowy do identyfikacji pneumokoków 1 op. a 60 badań. Test zawierający suche karty reakcyjne, opłaszczone przeciwciałami przeciw antygenom otoczkowym Str. Pneumoniae. Termin ważności 6 miesięcy | 4 op. |
| 6. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału 1 op. a 20 badań Termin ważności 12 miesięcy | 1 op. |
| 7. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusów grypy typu A i typu B w próbkach z nosogardzieli 1 op. a 10 badań Termin ważności 12 miesięcy | 1 op. |

Wymagania dotyczące odczynników

- Certyfikat ISO 13485

- Do każdej dostawy odczynników należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego

- Wyroby zawierające substancje niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych.

Część nr 3

Dostawa testów aglutynacyjnych do wykrywania antygenów bakterii w płynach ustrojowych

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test aglutynacyjny do wykrywania antygenów bakterii: Haemophilus influenzae typ b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitidis grupy A, C, Y/W135,B/E.coli w PMR 1 op. a 25 badań Termin ważności 6 miesięcy | 6 op. |

#### Wymagania dotyczące odczynników

- Certyfikat ISO 13485

- Do każdej dostawy odczynników należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego.

- Wyroby zawierające substancje niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych.

Część nr 4

Dostawa krążków diagnostycznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem wzrostowym X do różnicowania Haemophilus spp. 1 op a 50 szt Termin ważności 12 miesięcy | 200 szt |
| 2 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem wzrostowym V do różnicowania Haemophilus spp. 1 op a 50 szt Termin ważności 12 miesięcy | 250 szt |
| 3 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem wzrostowym XV do różnicowania Haemophilus spp. 1 op a 50 szt Termin ważności 12 miesięcy | 200 szt |
| 4 | Krążki diagnostyczne BC do identyfikacji Moraxella catarrhalis 1 op a 50 szt Termin ważności 12 miesięcy | 200 szt |

#### Wymagania dotyczące odczynników

- Certyfikat ISO 13485

- Do każdej dostawy odczynników należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego.

- Wyroby zawierające substancje niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych.

# Część nr 5

Dostawa  pasków nasyconych gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania MIC

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalibrowane paski z ampicyliną | 3 op a 30 pasków |
| 2 | Kalibrowane paski z penicyliną (wysoki zakres) | 3 op a 30 pasków |
| 3 | Kalibrowane paski z penicyliną (niski zakres) | 3 op a 30 pasków |
| 4 | Kalibrowane paski z amoksycyliną i kwasem klawulanowym | 3 op a 30 pasków |
| 5 | Kalibrowane paski z piperacyliną i tazobaktamem | 3 op a 30 pasków |
| 6 | Kalibrowane paski z tikarcyliną i kwasem klawulanowym | 3 op a 30 pasków |
| 7 | Kalibrowane paski z ceftazydymem | 10 op a 30 pasków |
| 8 | Kalibrowane paski z cefuroksymem | 1 op a 30 pasków |
| 9 | Kalibrowane paski z ceftriaksonem (wysoki zakres) | 10 op a 30 pasków |
| 10 | Kalibrowane paski z cefotaksymem | 10 op a 30 pasków |
| 11 | Kalibrowane paski z imipenemem | 17 op a 30 pasków |
| 12 | Kalibrowane paski z meropenemem | 17 op a 30 pasków |
| 13 | Kalibrowane paski z aztreonamem | 3 op a 10 pasków |
| 14 | Kalibrowane paski z amikacyną | 1 op a 30 pasków |
| 15 | Kalibrowane paski z gentamicyną (niski zakres) | 10 op a 30 pasków |
| 16 | Kalibrowane paski z wankomycyną | 50 op a 30 pasków |
| 17 | Kalibrowane paski z teikoplaniną | 50 op a 30 pasków |
| 18 | Kalibrowane paski z linezolidem | 3 op a 10 pasków |
| 19 | Kalibrowane paski z klindamycyną | 3 op a 30 pasków |
| 20 | Kalibrowane paski z ciprofloksacyną | 10 op 30 pasków |
| 21 | Kalibrowane paski MBL: meropenem / meropenem + EDTA | 3 op a 10 pasków |
| 22 | Kalibrowane paski MBL: imipenem / imipenem + EDTA | 3 op a 10 pasków |
| 23 | Kalibrowane paski ESBL: ceftazydym / ceftazydym + kwas klawulan. | 6 op a 10 pasków |
| 24 | Kalibrowane paski ESBL: cefotaksym / cefotaksym + kwas klawulan. | 6 op a 10 pasków |
| 25 | Kalibrowane paski ESBL: cefepim / cefepim + kwas klawulan. | 6 op a 10 pasków |
| 26 | Paski z chinupristiną / dalfipristiną | 3 op a 10 pasków |
| 27 | Kalibrowane paski z trimetoprimem i sulfametoksazolem | 3 op a 10 pasków |
| 28 | Kalibrowane paski z kolistyną | 3 op a 10 pasków |
| 29 | Kalibrowane paski z amfoterycyną B | 3 op a 10 pasków |
| 30 | Kalibrowane paski z flukonazolem | 3 op a 10 pasków |
| 31 | Kalibrowane paski z ketokonazolem | 3 op a 10 pasków |
| 32 | Kalibrowane paski z itrakonazolem | 3 op a 10 pasków |
| 33 | Kalibrowane paski z worikonazolem | 3 op a 10 pasków |
| 34 | Kalibrowane paski z kaspofunginą | 3 op a 10 pasków |

# Paski pakowane pojedynczo.

Pozytywna opinia KORLD dołączona do oferty.

Na skali wszystkich wymienionych pasków zaznaczone stężenie podwójne oraz stężenie pośrednie. Termin ważności wszystkich pasków nie krótszy niż 30 miesięcy.

Wymagania dotyczące odczynników

- Certyfikat ISO 13485

- Do każdej dostawy odczynników należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego

- Wyroby zawierające substancje niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych.

# Część nr 6

# Dostawa  krążków z antybiotykami pasującymi do posiadanych przez nas dyspenserów firmy Oxoid oraz pochłaniaczy wilgoci do tych dyspenserów lub dostawa równoważnych krążków razem z pasującymi do nich dyspenserami w liczbie 15 sztuk oraz pochłaniaczy wilgoci do tych dyspenserów.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Ampicylina 2 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Ampicylina 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 25 op. |
|  | Ampicylina+sulbaktam (10/10) 20 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 25 op. |
|  | Amoksycylina 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 3 op. |
|  | Amoksycylina + kwas klawulanowy (20/10) 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 40 op. |
|  | Amoksycylina + kwas klawulanowy (2/1) 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 3 op. |
|  | Amikacyna 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Aztreonam 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 40 op. |
|  | Cefadroksyl 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 7op. |
|  | Cefaklor 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Cefazolina 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 3 op. |
|  | Cefepim 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 20 op. |
|  | Cefpodoksym 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Cefotaksym 5 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 20 op. |
|  | Cefotaksym 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 40 op. |
|  | Cefotaksym/kwas klawulanowy (30/10) 40 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 3 op. |
|  | Cefoksytyna 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 40 op. |
|  | Ceftazydym 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 20 op. |
|  | Ceftazydym 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 40 op. |
|  | Ceftazydym/kwas klawulanowy (30/10) 40 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 3 op. |
|  | Ceftriakson 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 15 op. |
|  | Cefuroksym 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 25op. |
|  | Chloramfenikol 30 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Chinupristina/dalfopristina 15 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 15 op. |
|  | Ciprofloksacyna 5 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 30 op. |
|  | Doripenem 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Doksycyklina 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 7op |
|  | Ertapenem 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 40 op. |
|  | Erytromycyna 15 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 30 op. |
|  | Gentamicyna 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 30 op. |
|  | Gentamicyna 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 7 op. |
|  | Imipenem 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 40 op. |
|  | Klindamycyna 2 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 30 op. |
|  | Kwas fusydowy 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Kwas nalidyksowy 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 15 op. |
|  | Lewofloksacyna 5 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Linezolid 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Meropenem 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 40 op. |
|  | Minocyklina 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Moksifloksacyna 5 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Netilmycyna 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Nitrofurantoina 100 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Norfloksacyna 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Ofloksacyna 5 µg | 5 op. |
|  | Oksacylina 1 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Penicylina G 1 UI (penicylina benzylowa) 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 20 op. |
|  | Penicylina V 10 µg (fenoksymetylopenicylina) 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 1 op. |
|  | Piperacylina 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Piperacylina/tazobaktam (30/6) 36 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 15 op. |
|  | Rifampicyna 5 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Teikoplanina 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 15 op. |
|  | Temocylina 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 3 op. |
|  | Tetracyklina 30 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Tigecyklina 15 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Tikarcylina 75 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Tikarcylina/kwas klawulanowy (75/10) 85 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 15 op. |
|  | Tobramycyna 10 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 10 op. |
|  | Trimetoprim 5 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Trimetoprim/sulfametoksazol (1:19) 25 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 30 op. |
|  | Wankomycyna 5 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 20 op. |
|  | Trometamol fosfomycyny 200 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Mupirocyna 200 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 5 op. |
|  | Streptomycyna 300 µg 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 7 op. |
|  | Pochłaniacze wilgoci do dyspenserów antybiotykowych 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 20sztuk |
|  | Jałowe krążki bibułowe o średnicy 6 mm 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | 20 op. |

#### Wymagania dotyczące odczynników:

- Fiolki pakowane pojedynczo w hermetycznych opakowaniach typu blister, wraz z pochłaniaczem wilgoci

- Certyfikat ISO 13485

- Do każdej dostawy krążków należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego.

- Ważność: minimum 6 miesięcy.