Tom II SWZ

Usługa pn.: Oczyszczanie letnie oraz zimowe utrzymanie jezdni i placów na terenie miasta Pruszcz Gdański, w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2024 r.

Znak sprawy:	ZP.271.17.2021

# CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES PRAC I TERMINY PRAC

## I  - Oczyszczanie letnie od 15 kwietnia do 30 października w danym roku kalendarzowym

Jednokrotne, pozimowe oczyszczanie mechaniczne strefy przykrawężnikowej jezdni 
i placów sprzętem specjalistycznym do zbierania z powierzchni jezdni ziemi i piasku. Zebraną ziemię, i śmieci należy wywieźć na wysypisko. Prace należy wykonać do dnia 15 kwietnia.

Sprzątanie i zmywanie mechaniczne strefy przykrawężnikowej jezdni i placów (w tym usuwanie wszelkich nieczystości i chwastów) z wywozem zebranych nieczystości na wysypisko. Dla oczyszczania letniego ulice zostały zakwalifikowane do trzech stref. Przedstawia to załącznik nr 2 do specyfikacji.

Przyjmuje się następującą częstotliwość oczyszczania dla poszczególnych stref:

I strefa			co   14 dni

II strefa		co   21 dni

III strefa		co   30 dni

Mechaniczne zmycie strefy przykrawężnikowej jezdni i placów – według potrzeb 
na zlecenie Zamawiającego.

## II  - Zimowe  utrzymanie od 16 października  do 31 marca następnego roku kalendarzowego

- Zapobieganie i zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie prowadzone będzie głównie 
przy użyciu soli drogowej (NaCl) oraz piasku  w dawkach określonych w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z dnia 24 listopada 2005 r.).

- Na wąskich ulicach, ze względu na szkody powodowane przez zbyt szeroko rozsypywaną sól stosowany będzie tylko piasek. Ulice te zostały oznaczone w wykazie ulic – załącznik do SWZ.

Zapobieganie i zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie i posypywanie jezdni na ulicach Pruszcza Gdańskiego prowadzone będzie zgodnie z podziałem na strefy utrzymania zimowego ulic przedstawionym w załączniku do SWZ.

Prace te powinny być zakończone w następującym czasie od chwili powstania warunków utrudniających przejezdność:
I strefa		po 2 godzinach
II strefa	po 4 godzinach
III strefa	po 6 godzinach na zlecenie
IV strefa	po 24 godzinach na zlecenie

Uwaga:

- W trakcie realizacji zamówienia, powierzchnie w poszczególnych strefach określonych dla oczyszczania letniego i utrzymania zimowego mogą ulec zmianie.

- W przypadku wcześniejszego zakończenia zimy i braku opadów śniegu w drugiej połowie marca Zamawiający może zlecić wcześniejsze przystąpienie do oczyszczania pozimowego. Jeżeli do końca marca zajdzie potrzeba posypywania ulic i dodatkowego sprzątania piasku, wówczas zostanie ono wykonane w ramach oczyszczania letniego.

- Strefy  III i IV będą odśnieżane na telefoniczne zlecenie zamawiającego.

Ze względu na warunki pogodowe i wielkość dobowego opadu śniegu wyróżniono trzy stopnie trudności wykonywania prac:

| Zima lekka - Zima średnia - Zima ciężka - | Jednokrotny opad śniegu do 5 cm w ciągu doby, wystąpienie śliskości bez opadu śniegu, np. marznący deszcz lub zalodzenie powstałe w wyniku roztopów lub gołoledź powodująca konieczność posypywania jezdni. Dwukrotny opad śniegu w ciągu doby, niezależnie od wielkości każdego opadu, lub opad ciągły dający pokrywę o grubości powyżej 5 cm do 15 cm. Gołoledź połączona z opadami śniegu, zamiecie, więcej niż dwukrotny opad śniegu w ciągu doby, niezależnie od wielkości jednokrotnego opadu lub opad ciągły dający pokrywę śniegu o grubości powyżej 15 cm |
| --- | --- |

Dla określenia wartości zamówienia przyjmuje się następujące ilości dni poszczególnych rodzajów zimy w czasie jednego sezonu zimowego:

### Zima lekka       - 80 dni

- Zima średnia    - 20 dni

- Zima ciężka     - 10 dni

W przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu Zamawiający może zlecić załadunek oraz wywóz zgarniętego śniegu z wybranych miejsc na terenie miasta do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Pruszcz Gdański.

III. Pozostałe warunki realizacji umowy

- Wykonawca będzie zobowiązany wykonać usługę z należytą starannością, w sposób kompleksowy i zaangażować do tego celu przedstawiony w ofercie sprzęt i wyposażenie oraz oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym oraz środki łączności bezprzewodowej gwarantujące stały kontakt z ośrodkiem dyspozycyjnym.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania się do trudnych warunków wykonywania robót z uwagi na konieczność ich realizacji przy odbywającym się ruchu kołowym i pieszym jak również w bliskości parkujących pojazdów.

- Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania w całym okresie trwania umowy warunków pogodowych z wykorzystaniem dla potrzeb prowadzenia akcji zimowej informacji pozyskiwanych z następujących źródeł:

- prognoz pogody oraz ostrzeżeń IMiGW,

- prognoz pogody dostępnych na stronach internetowych,

- służb dyżurnych akcji zimowej sieci dróg krajowych i wojewódzkich w ośrodkach ościennych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej kontroli stanu nawierzchni jezdni pod kątem śliskości. W celu pozyskania informacji o stanie śliskości dróg na obszarze całego miasta i ich przejezdności oraz występujących utrudnieniach w ruchu (zatorach) Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z ZTM w Gdańsku oraz Sekcją Ruchu Drogowego KP Policji w Pruszczu Gdańskim. W przypadku powzięcia informacji o pojawieniu się śliskości na drogach, Wykonawca podejmie niezwłocznie działania w celu jej usunięcia realizując je w pierwszej kolejności na drogach prowadzących komunikację zbiorową.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki zdarzeń wynikających z realizacji umowy lub za brak podjęcia działań, do których był zobowiązany umową - i załączy do umowy polisę ubezpieczeniową dot. odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w przedmiocie umowy.

- Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać zamawiającemu codziennie do godz. 1000 faksem lub innym kanałem komunikacji np. mailem, uzgodnionym przez strony, meldunek z prowadzonych działań z poprzedniej doby, (doba rozliczeniowa rozpoczyna się o godz. 8:00 a kończy się o godz. 8:00 dnia następnego), zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do wzoru umowy.

- Zamawiający ma prawo do wprowadzania zakazu chemicznego zwalczania śliskości 
na wskazanych przez siebie ulicach.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w urządzenia monitorujące ich pracę w zakresie danych wymaganych, na własny koszt. Strona internetowa, pozwalająca na odczyt danych aktualnych w czasie rzeczywistym (w tym pozycjonowanie sprzętu na mapie) oraz danych archiwalnych z systemu, a także generowanie raportów z przebiegu realizacji usługi, będzie dostępna dla Zamawiającego celem weryfikacji realizacji usługi przez cały czas trwania Umowy. Wykonawca przekaże dane dostępowe do strony internetowej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Wszelkie koszty działania systemu, transmisji danych, mapy, Wykonawca uwzględni w ramach zaproponowanej kwoty umownej realizacji usługi zimowego utrzymania dróg. Raport musi zawierać numer rejestracyjny pojazdu lub numer boczny pojazdu, datę, godzinę, sekundę – realizacji usługi, ulice na której realizowane były usługi, informację o położeniu pługa oraz o posypywaniu, wizualizację trasy przejazdu pojazdu na wygenerowanym obrazie, np. w formacie „jpg”.

Dane monitorowanych usług:

- Wykonawca dostarczy w cyklu miesięcznym dane w zakresie monitorowania usługi realizowanej przy użyciu pojazdów w sposób pozwalający na monitorowanie pracy urządzeń tylko w czasie realizacji usługi. Plik zawierający dane należy przesyłać 
na adres  utrzymaniemiasta@pruszcz-gdanski.pl. Dane należy opatrzyć podpisem elektronicznym. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia cyklu przesyłania danych na cotygodniowy, o czym poinformuje Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania Umowy dostarczy dokumentację zawierającą opis struktury dostarczanych plików z danymi.

- Dane monitorowania pojazdu:

- Nazwa firmy realizującej usługę (Nazwa krótka) - 20 znaków,

- Numer rejestracyjny pojazdu - 8 znaków,

- Pozycja pojazdu X (szerokość geograficzna w formacie PL2000),

- Pozycja pojazdu Y (długość geograficzna pojazdu w formacie PL2000),

- Położenie pługa (0 - podniesiony, 1- praca) - 1 znak,

- Posypywanie (0 - brak posypu, 1 - praca) - 1 znak,

- Data pomiaru zgodna z zegarem NTP dla Polski (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda).

W przypadku innego standardu należy dostarczyć algorytm przeliczania współrzędnych.

Wykonawca przedstawia wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi podając dane do monitorowania usługi:

- Numer rejestracyjny,

- Rok produkcji pojazdu.

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w rejestratory obrazu (dotyczy również pojazdów wykorzystywanych w celu monitorowania i kontrolowania stanu nawierzchni). 
Kamera i jej obiektyw winny umożliwić uzyskanie dobrej jakości obrazu w różnych warunkach pogodowych oraz o różnych porach doby, zarówno w ostrym słońcu jak i po zmierzchu, a także w świetle reflektorów pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do archiwizacji danych z monitoringu każdej doby w okresie 30 dni. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do zasadności podjęcia działań przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przedstawienia danych, w tym m.in. nagrań z kamer, uzasadniających konieczność wyjazdu.