Opis przedmiotu zamówienia

Kajdanki szczękowe na ręce muszą:

- umożliwiać łatwe, skuteczne i szybkie skrępowanie, poprzez ich założenie i zamknięcie na nadgarstkach osoby obezwładnianej,

- uniemożliwiać osobie skrępowanej uwolnienie się za pomocą siły własnej lub przy pomocy prostych podręcznych przedmiotów,

- składać się z dwóch jednakowych uchwytów połączonych łańcuszkiem typu pancerka mocowanym za pomocą obrotowych zaczepów do korpusu obejm nadgarstka,

- posiadać na obu obejmach stałych mechanizm zamykająco – blokujący oraz obejmy ruchome z zębatką z mechanizmem zaczepowym,

- posiadać, po zamknięciu się chwytów, możliwość blokowania zębatki mechanizmu zamykającego kluczykiem w dowolnym miejscu,

- uniemożliwiać, w przypadku ich prawidłowego założenia, powstawania u skrępowanej osoby otarć i okaleczeń,

- w komplecie dwa kluczyki (kluczyk musi blokować kajdanki przed otwarciem oraz otwierać kajdanki zablokowane),

- kajdanki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, nie oddziałującej toksycznie na organizm ludzki.

Wymagania wytrzymałościowe:

- kajdanki muszą wytrzymywać działanie przyłożonej statycznie siły rozrywającej o wartości 2300 [N] (siła przyłożona w płaszczyźnie klamry, druga klamra zamocowana w uchwycie). Po ustaniu działania siły kajdanki muszą zachować swoje właściwości użytkowe,

- kajdanki muszą wytrzymywać działanie przyłożonej statycznej siły zginającej klamrę o wartości 500 [N] (klamra zamocowana w uchwycie od strony mocowania łańcuszka łączącego klamry, siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny klamry na końcu klamry przeciwległym do miejsca jej mocowania w uchwycie). Siła nie może powodować odkształcenia trwałego klamry.