OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP POJAZDU ELEKTRYCZNEGO O ŁADOWNOŚCI POWYŻEJ 900 kg.

Zakres zamówienia:

Dostawa 1 sztuki pojazdu elektrycznego o ładowności powyżej 900 kg z 2-osobową kabiną zamkniętą (drzwiami 2 szt.) do siedziby Zamawiającego: ul. Czajkowskiego 109, Wrocław.

- Instalacja, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.

- Przeszkolenie 3 pracowników z obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

- 24 miesiące gwarancji.

- Termin realizacji zamówienia:  60 dni od dnia podpisania umowy..

Specyfikacja techniczna:

- silnik prądu przemiennego min. 5.0 kW AC;
- 2-osobowa kabina zamknięta (2 szt. drzwi);
- 8 szt. akumulatorów o pojemności min. 260 Ah;
- prostownik pokładowy;
- skrzynia aluminiowa o ładowności powyżej 900 kg z opuszczanymi burtami na trzy strony;
- pełne oświetlenie pojazdu;
- system zintegrowanych wskaźników (m.in. stan rozładowania baterii; prędkościomierz; ilość przejechanych km; dystans do przejechania);
- zawieszenie przednie z hamulcami tarczowymi;
- pasy bezpieczeństwa;
- daszek;
- szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem;
- koła min. 13";