| Nazwa środka ochrony indywidualne lub odzieży roboczej i obuwia roboczego | Opis przedmiotu |
| --- | --- |
| Ubranie całoroczne, tkanina z membraną oddychającą | Ubranie wielosezonowe z tkaniny z membraną oddychającą. Kurtka i spodnie muszą tworzyć komplet. Materiał musi posiadać właściwości pozwalające na pranie w warunkach domowych bez wykorzystania pralni chemicznych. Pożądany kolor oliwkowy lub zielony. Kurtka z wytrzymałej tkaniny z membraną poliuretanową o parametrach: wodoodporność co najmniej 10 000mm/m2/24h, oddychalność co najmniej 8 000g/m2/24h podklejane szwy. Kurtka posiadająca co najmniej 2 kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną. W komplecie kaptur z regulacją obwodu. Regulacja szerokości dołu kurtki. Zamek przykryty listwą wiatrochronną. Mankiety regulowane. Wysoki kołnierz chroniący szyję. Kurtka powinna zawierać warstwę termiczną odpinaną. Spodnie – Parametry: wodoodporność co najmniej 10 000 mm/24h, oddychalność co najmniej 8 000g/m2/24h, podklejane szwy. Spodnie posiadające, co najmniej 2 kieszenie. Osobny krój męski i damski. Parametry tkaniny wierzchniej – tkanina wytrzymała, przebadana na zerwanie, spełniająca normę PN-EN ISO 13934-1:2013-07. |
| Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe | Kurtka i spodnie wodoodporne z membraną tworzące komplet. Materiał musi posiadać właściwości pozwalające na pranie w warunkach domowych. Kurtka i spodnie o parametrach wg PE-EN 343, wodoodporność co najmniej 10 000 mm, współczynnik oporu pary wodnej poniżej 15 m2* Pa/W, podklejane szwy. Kurtka posiadająca co najmniej 2 kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną. Regulacja szerokości dołu kurtki. Zamek przykryty listwą wiatrochronną, wysoki kołnierz, stójka – chroniące szyję. Spodnie posiadające co najmniej 4 kieszenie ( z przodu spodni lub na bokach). Pożądany kolor oliwkowy lub zielony. |
| Ubranie letnie ( w tym 2 pary spodni) | Wytrzymała tkanina składająca się z: nylonu, wiskozy, poliamid, spandex. Tkanina kompletu musi być wiatroszczelna oraz oddychająca. Kurtka zapinana na zamek. Dwie kieszenie zewnętrzne plus kieszeń wewnętrzna. Spodnie z dwoma kieszeniami na ręce i dwoma kieszeniami naszytymi na nogawkach. Łączna ilość kieszeni na spodniach – 5. Tkanina musi być wytrzymałą i odporna na zaciągnie. Wzmocnienia szczególnie w miejscach narażonych na uszkodzenia. Komplet musi być swobodny w ruchu. Tkanina kompletu musi być szybkoschnąca. Gumka w pasie spodni. |
| Koszula robocza, długi rękaw | Koszula zapinana na guziki. Co najmniej jedna kieszeń zapinana z przodu. Materiał bawełna 100% bawełna. Pożądany kolor oliwkowy lub zielony dopasowany do ubrania ocieplanego. Zapinane kieszenie z patkami na piersi. Gramatura min. 180g/m2 |
| Koszulka krótki rękaw – polo | Koszula polo krótki rękaw, wykonana z wysokiej jakości 100% bawełny. Pożądany kolor oliwkowy lub zielony – dopasowany. Gramatura min. 180g/m2 |
| Bielizna | Koszulka termoaktywna, krótki rękaw | Lekka i szybko schnąca bielizna, zatrzymująca ciepło w chłodne dni ora dająca efekt w ciepłe dni (całoroczna). Materiał zapewniający szybkie odprowadzenie wilgoci z powierzchni skóry oraz dopasowujący się do kształtu ciała. Tkanina posiadająca właściwości bakteriostatyczne. Pożądany kolor oliwkowy lub ciemno oliwkowy |
|  | Koszulka termoaktywna, długi rękaw | Koszulka termoaktywna, długi rękaw- lekka i szybko schnąca bielizna, zatrzymująca ciepło w chłodne dni oraz dająca efekt chłodzenia w ciepłe dni (całoroczna). Materiał zapewniający szybkie odprowadzanie wilgoci z powierzchni skóry oraz dopasowujący się do kształtu ciała. Tkanina posiadająca właściwości bakteriostatyczne. Pożądany kolor oliwkowy lub ciemno oliwkowy. |
|  | Kalesony męskie termoaktywne /leginsy damskie termoaktywne | Bielizna na chłodne dni. Dzianina odprowadzająca wilgoć, o wysokich walorach ciepłochronności posiadająca zdolność dopasowywania się do ciała. Pożądane właściwości bakteriostatyczne. Pożądany kolor oliwkowy lub ciemno oliwkowy. |
| Buty terenowe, wodochronne, z membraną oddychającą | Buty sznurowane, chroniące kostkę. Skóra wodoodporna oraz membrana oddychająca; przepuszczalność pary wodnej nie mniej niż 2,0 mg/(cm2h) ( PN-EN ISO 20344), podeszwa antypoślizgowa. Kolor brązowy lub oliwkowy. Wyściółka wymienna formowana anatomicznie. Podeszwy powinny zapewniać dobrą przyczepność na mokrych i śliskich powierzchniach. Buty muszą spełniać wymagania normy EN ISO 20347:2012 w zakresie WR – odporność na wodę, E – absorbcja energii w części piętowej, CI- izolacja spodu zimna, SRB, SRA – odporność na poślizg. |
| Buty (gumowe) wodoodporne i ciepłochronne | Buty z wyjmowanym wkładem ciepłochronnym, kołnierzem wiązanym zabezpieczającym przed wsypywaniem się śniegu, igliwia, itp. Do środka buta. Podeszwa antypoślizgowa. Pożądany kolor oliwkowy, lub zielony. |
| Skarpety letnie, termoaktywne | Skarpety letnie termoaktywne z połączenia włókien bawełny, Colmaxu i Lycry. Pożądane właściwości antybakteryjne i antyzapachowe. Pożądany kolor brązowy, oliwkowy lub zielony. |
| Skarpety zimowe, termoaktywne | Skarpety zimowe termoaktywne zapewniające utrzymywanie ciepła oraz absorbcję nadmiaru wilgoci. Właściwości antybakteryjne i antyzapachowe. Pożądany kolor brązowy, oliwkowy lub zielony. |
| Hełm ochronny | Kask odporny na działanie promieniu UV. Powinien posiadać sensor. Więźba z płynną regulacją, na śrubę, z wentylacją oraz opaską przeciwpotną. Kolor biały. Hełm musi spełniać normę EN 397. Produkt posiada certyfikat CE. Odporny na działanie niskiej temperatury -30 oC. |
| Czepek pod hełm ochronny | Czepek wykonany z trwałej dzianiny osłaniający uszy i kark przed zimnem. |
| Kamizelka ostrzegawcza z napisem Służba Leśna | Pożądany maksymalny udział materiału oddychającego (typu siatkowego) z dwoma taśmami odblaskowymi, spełniająca normę EN-471. Z nadrukiem „ Służba leśna” – szt, a z nadrukiem „Straż Leśna” – 3 szt. Dostępny we wszystkich rozmiarach. |
| Okulary przeciwsłoneczne (polaryzacyjne) / | Okulary / nakładki przeciwsłoneczne polaryzacyjne przeznaczone do kierowania pojazdem. Ochrona przed promieniowaniem: Filtr UV 400. Kategoria przyciemnienia: kat. 3; 8%-18% przepuszczalności. Soczewki polaryzacyjne + filtr UV. |
| Rękawice robocze | Rękawice robocze z wytrzymałej powlekanej dzianiny. Nalężące do klasy osobistego sprzętu ochronnego, opisanego w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG. Zgodnie z normami EN420 i EN388. Certyfikat CE. |