Załącznik nr 1.10

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI - CKZ (DAWNIEJ ZPKZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

2. Termin realizacji zamówienia: do  31.08.2020 roku.

3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w  XIV specyfikacji).

7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych

8. Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33- 300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 1-17)

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CZĘŚĆ X:

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI - ODDZIAŁ CKZ (DAWNIEJ ZPKZ)

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Oscyloskop 4-kanałowy | pasmo 70 MHz, 4 kanały; częstotliwość próbkowania 1 GSa/s; pamięć akwizycji 12 Mpkt (Standard) opcjonalnie do 24 Mpkt; częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę; opcjonalne nagrywanie ramek: do 60 000 ramek; niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz; opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232,I2C,SPI); wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu; pełen komplet interfejsów: LAN (LXI Core Device 2011), USB Host & Device, AUX, USB-GPIB (opcja); wyposażenie standardowe: kabel sieciowy, kabel USB (USBA-USBB), 4 sondy pasywne (150 MHz) RP2200, dysk CD (pełna instrukcja obsługi i oprogramowanie aplikacyjne); wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480); opcje software: RS232, SPI, I2C; Advanced Triggering; Record Function; Memory upgrade to 24 Mpts | sztuk | 1 |
| 2 | Stacja lutująco - rozlutowująca | rączka lutownicza 32V/100W o dużej mocy, z podstawką; rączka rozlutowywująca z podstawką; końcówka nadmuch gorącego powietrza; rączka pincetowa z dwoma grzałkami 24V/2x50W zaprojektowana specjalnie dla elementów SMD, SOT, FLAT PACK itd.; kabel zasilający; zestaw pincet, obcinaczki boczne i zestaw czyszczący (filtry, wycior); podstawka na szpulkę z cyną; pochłaniacz oparów; dodatkowo grot 44-915412(D12); dodatkowo grot 44-915415(D15); dodatkowo 2 x Grot 44-510603; dodatkowo Grot 44-510607; d; Dodatkowo Grot 44-510630; dodatkowo grot XY 46-060115; dodatkowo grot XY 46-060110; dodatkowo Grot 44-510606 | sztuk | 1 |
| 3 | Multimetr z testerem okablowania | automatyczny przełącznik zakresów z możliwością przełączenia na tryb manualny podświetlany wyświetlacz LCD, 3 i pół cyfry, o maksymalnym wskazaniu: 2000 wielkość cyfry: 16 mm pomiar wartości szczytowej (MAX); pamięć pomiaru (HOLD) zakres pomiarowy napięcia stałego: 200mV-2V-20V-200V-600V - tolerancja 0,5% w całym zakresie; zakres pomiarowy napięcia przemiennego: 200mV-2V-20V-200V-600V - tolerancja 0,8% w całym zakresie; zakres pomiarowy rezystancji: 200Ω-2kΩ-20kΩ-200kΩ-2MΩ-20MΩ - tolerancja 1,0% w całym zakresie; zakres pomiarowy prądu stałego: 200µA- 2mA-20mA-200mA-2A-10A - tolerancja 1,2% w zakresie do 200mA oraz 2% w pozostałym zakresie; zakres pomiarowy prądu przemiennego: 200µA- 2mA-20mA-200mA-2A-10A - tolerancja 1,5% w zakresie do 200mA oraz 3% w pozostałym zakresie; dźwiękowa sygnalizacja zwarciowa: poniżej 50Ω; test diody napięciem 2,5V; automatyczny wyłącznik zasilania: 15 minut; zasilanie miernika 1 szt baterii 6F22 (9V), zasilanie sondy indukcyjnej: 1 szt baterii 6F22 (9V); tester skrętki sprawdza, wykrywa i prezentuje na wyświetlaczu: zwarcia między przewodami (SHORT), błędne połączenia przewodów (MISWIRE), odwrotne połączenia w parze (REVERSED), przeploty (SPLIT PAIRS).; szukacz par przy pomocy generatora do współpracy z sondą indukcyjną | sztuk | 5 |
| 4 | cyna lutownicza z topnikiem 0,25 kg | cyna z topnikiem fi 1 mm w rolkach 0,25 kg - 18 sztuk; cyna z topnikiem fi 0,5 mm w rolkach 0,25 kg - 2 sztuki | sztuk | 20 |
| 5 | generator funkcyjny z częstościomierzem i zasilaczem DC | generator funkcyjny: 0,1Hz ¸10 MHz; funkcje: sinus, trójkąt, prostokąt, impulsy, wyj. TTL/CMOS, regulacja symetrii przebiegu sinus zniekształcenia < 1% (w pasmie < 100kHz), prostokąt czas narastania < 50 ns; TTL czas narastania < 30 ns; wyjście: Impedancja _ 50W, ±10%, amplituda _ 0,2¸20 Vpp, tłumik _ 20dB, regulacja wypełnienia - 20:80; wejście VCF: Napięcie wejściowe _ -5 V ¸ 0 V; przemiatanie częstotliwości: okres przemiatania _ 20 ms ¸ 2 s, przemiatanie liniowe lub logarytmiczne; uniwersalny częstościomierz: 5Hz ¸ 2,4GHz; zakres częstotliwości: Kanał A (CHA), kanał B (CHB) _ 5 Hz ¸ 100 MHz, kanał C (CHC) _ 100 MHz ¸ 2400 MHz; zakres pom. okresu 5 Hz ¸ 10 MHz (tylko CHAi CHB) licznik 108 – 1; funkcje A/B, A-B, A+B (w pasmie 5 Hz ¸ 10 MHz) pomiar różnicy faz A_> B: 100 ns¸0,1 s; impedancja wejściowa CHA, CHB _ 1 MW II 35 pF, CHC _ 50W; czułość CHA, CHB _ < 35 mVrms (5 Hz¸ 80 MHz), <70 mVrms (80 MHz ¸ 100 MHz) CHC _ < 50 mVrms (100 MHz¸ 2400 MHz); okres bramki 0,1s, 1s, 10s, tłumik 0 lub 20dB; filtr dolnoprzepustowy _ -3dB do 100 kHz; max. napięcie wejściowe CHA, CHB : 250 V (DC + ACrms z tłumikiem 20dB), CHC: 3 V; wyświetlacz 8 cyfr LED czerwony; multimetr: VDC, VAC, ACA, DCA, W, C, temp, hFE, Test diod; zasilacz sieciowy: wyjście regulowane (III.) 0¸30V, 0¸3A; wyjście (II.) 15V ±5%, 1A; wyjście (I.) 5V ±5%, 2A; wzmacniacz audio: pasmo 20 Hz ¸ 20 kHz; napięcie wejściowe 0,05 Vrms ¸ 0,5 Vrms, wyposażenie: instrukcja obsługi, przewody (BNC-BNC) 2x, przewody (BNC krokodylki) 2x, przewody pomiarowe 2x, sonda temperaturowa 010K, oprogramowanie do RS232C, przewód zasilajacy _ 1x | sztuk | 1 |
| 6 | Multimetr (tester elementów elektronicznych) | tester elementów elektronicznych RLC; wyświetlacz graficzny LCD TFT 164x128 pikseli; podświetlany ekran kolorowy umożliwia rozpoznanie i pomiar parametrów elementów elektronicznych; czas pomiaru: ok.2 sekundy; pomiar R rezystorów do 50MΩ pomiar L cewek/dławików; pomiar C kondensatorów od 25pf do 100mF; pomiar ESR kondensatorów powyżej 2uF; testowanie tranzystorów bipolarnych PNP i NPN testowanie tranzystorów N, P-channel MOSFET , JFET testowanie diod półprzewodnikowych testowanie diod LED; ładowanie poprzez złącze USB - micro-USB wbudowany akumulator Li-ion ładowany z USB; testowanie diod Zenera 0.01-30V; testowanie pilotów IP na podczerwień | sztuk | 6 |
| 7 | Zestaw elementów elektronicznych | każdy zestaw składa się z: 5 sztuk baterii cr123a 3v; 5 sztuk baterii cr2032 3v; 5 sztuk listwa zaciskowa do druku płytki pcb 3 pin r = 5mm; 5 sztuk listwa zaciskowa do druku płytki pcb 2 pin r = 5mm; 1 sztuka elektrozaczep 12v ac/dc do furtki blokada pamięć; 20 sztuk listwa zaciskowa złączka 12-torowa 2,5mm2; 50 sztuk Zworka przedłużona przystosowana do złącz typu goldpin - raster 2,54 mm.; 50 sztuk BEZPIECZNIK _ 5x 20mm _ 2,5A 250V; 50 sztuk; bezpiecznik _ 5x 20mm _ 0,2 a 250V; 1 sztuka transformator tr-60VA do opu-3 opu-4 satel; 1 sztuka zestaw startowy z uno r3 składający się z 77 szt. elementów. (patrz link); 1 sztuka zasilacz do arduino 230v ac, 9v 1a 1000MA DC | kpl. | 5 |
| 8 | zestaw wkrętaków | zestaw wkrętów 10 szt. zgodny z normą EN609900; testowany do 1000V; grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniający wysoką jakość narzędzi; rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia; rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrętaka; duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego; przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka ułatwiają szybką i precyzyjną pracę; zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki – łatwa informacja przy doborze wkrętaka do odpowiedniej śruby; zestaw składa się z : Próbnik napięcia, płaskie: 2.5x50;3.5x75;5.5x150; krzyżowe PH: 0x75; 1x100; 2x125 PZ: 0x75; 1x100; 2x125 | kpl. | 5 |
| 9 | Przewód wielożyłowy | 1szt = YTDY 6 x 0,5 mm2; długość 100 m | sztuk | 4 |
| 10 | złącza i gniazda elektryczne i teleinformatyczne | zestaw: gniazdo końcowe RTV-SAT+RJ45/11 R694043 integrujące systemy RTV-SAT z telefonem i siecią LAN, podtynkowe; włącznik jednobiegunowy, natynkowy, bistabilny, przewody przykręcane śrubą (nie na wcisk); włącznik dzwonkowy, natynkowy, monostabilny, przewody przykręcane śrubą (nie na wcisk); gniazdo podwójne, z uziemieniem, natynkowe, przewody przykręcane śrubą (nie na wcisk); szybkozłącza typu UY, 200 szt. w zestawie; szybkozłącza typu UR, 200 szt. w zestawie | kpl. | 6 |
| 11 | Przyrząd do zdejmowania izolacji | ściągacz do izolacji o długości 140 mm; do przewodów o przekroju 0.5 - 6 mm² (AWG 10-20) i 8 - 13 mm²; ściągacz do przewodów koncentrycznych RG6/59; posiada podziałkę w centymetrach i calach; dwukomponentowy, antypoślizgowy uchwyt | sztuk | 6 |
| 12 | nóż monterski | nóż na ostrza stalowe 18mm, z pokrętłem klinującym ostrze, metalowy korpus, w zestawie ostrze łamane 18mm - 2 szt. | sztuk | 8 |
| 13 | szczypce boczne | otwarcie przez sprężynę powrotną; dwukompozytowa antypoślizgowa rękojeść stal chromowo-wanadowa; rozmiar 115mm | sztuk | 8 |
| 14 | szczypce uniwersalne | kute, hartowane z wysokogatunkowej stali narzędziowej; dokładna obróbka szczęk i krawędzi; otwarcie przez sprężynę powrotną; dwukompozytowa antypoślizgowa rękojeść TPR; HRC +-5; stal chromowo-wanadowa; rozmiar 120mm | sztuk | 8 |
| 15 | Zaciskacz złączy | materiał: hartowana stal węglowa, rękojeść wykończona antypoślizgowym tworzywem TPR; przekrój kabla w zaciskanych tulejkach: 0.25-6mm² (AWG23-AWG10) – dopasowanie automatyczne; profil przekroju zaciśniętej tulejki: sześciokąt z karbowaniem | sztuk | 5 |
| 16 | Zestaw czujników matrycy lLED | nakładka do Raspberry Pi, zawierająca 3-osiowy żyroskop, akcelerometr, magnetometr oraz barometr, czujnik temperatury i wilgotności, matrycę LED i mały joystick; urządzenie umożliwia prosty odczyt m.in.: temperatury, orientacji w przestrzeni, temperatury i wilgotności, pracuje z Raspberry Pi 3B+/3/2/B+/A+. | kpl. | 5 |
| 17 | Przekaźnik, nakładka dla Raspbeerry PI | nakładka dopasowana do z łącz GPIO Raspberry Pi w wersji 3B, 2B, B+ oraz A+, z trzema przekaźnikami o parametrach 250 V / 10 A; płytka posiada złącze śrubowe. Komunikuje się poprzez sygnały cyfrowe | sztuk | 5 |

11. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ X:

31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

31300000-9 Drut i kabel izolowany

31340000-1 Akcesoria do kabli izolowanych

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

38342000-4 Oscyloskopy

39100000-3 Meble

43800000-1 Urządzenia warsztatowe

44315300-4 Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny