OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wysokość mebli liczona łącznie z nóżkami– stopkami.

- Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości,  trwałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności, miękkości siedzisk i oparć oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych w tym dla połączeń w częściach ruchomych (potwierdzone odpowiednimi dokumentami – np. atesty lub certyfikaty lub sprawozdania 
z badań).

- W meblach bez podanych wymiarów ich gabaryty i konstrukcja winny być zgodne z ich przeznaczeniem.

- Wszystkie elementy metalowe wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Wszystkie zakończenia profili zamkniętych oraz widoczne otwory w profilach zabezpieczone specjalnymi zaślepkami.

- W dostarczanych krzesłach i fotelach wszystkie elementy z tworzywa i elementy tapicerowane muszą do siebie przylegać i być dopasowane (bez szczelin). Tkanina tapicerska musi przylegać do pianki, bez pofałdowań i zmarszczeń.

- Kolory, odcienie oraz rodzaj materiału na tapicerki do uzgodnienia po wyborze oferenta.

- Odcienie wybarwień elementów drewnianych do uzgodnienia po wyborze oferenta.

- Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- oznakowane za pomocą naklejki samoprzylepnej o wymiarach 100x50 mm.

Naklejka musi posiadać:

- naniesiony czcionką o wysokości 15 mm symbol podany w kolumnie "Katalog" z rokiem produkcji np. WP1-17-21/

- nazwę asortymentu

- nr zawartej umowy oraz nr pozycji z formularza cenowego.

- kod kreskowy zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania).

Lokalizacja naklejki: krzesła i fotele pod spodem siedziska.

Przykładowy wzór naklejki.

Opis nr 1:

Fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie, z regulowanym podnoszeniem, wyściełany WP1-5.

- Fotel obrotowy wyposażony w mechanizm synchroniczny, oparcie i siedzisko tapicerowane, profilowane zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz regulowane wysokości podłokietników.

- Fotel o wymiarach:

- wysokość całkowita w najwyższym położeniu: minimum 1250 mm,

- wysokość siedziska (od podłoża) regulowana w minimalnym zakresie: 450-540 mm,

- szerokość siedziska: 500-540 mm,

- głębokość siedziska 460-500 mm,

- szerokość oparcia w najszerszym miejscu: 480-520 mm,

- szerokość oparcia w najwęższym miejscu: 420-450 mm,

- wysokość oparcia: 700-780 mm.

- Siedzisko i oparcie wykonane jako oddzielne elementy. Oparcie lekko zwężające się ku górze. Dolna krawędź oparcia musi znajdować się nie mniej niż 30 mm, poniżej spodniej płaszczyzny siedziska.

- Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 10 mm, wyprofilowane odpowiednio do odcinka udowego kończyn dolnych, pokryte gąbką (pianką poliuretanową) o gęstości 30 kg/m3 i grubości 50 mm.

- Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 9 mm, wyprofilowanej odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa z wyraźnym podparciem części lędźwiowej, pokryte gąbką (pianką poliuretanową) o gęstości 25 kg/m3 i grubości 50 mm, a na tylnej części oparcia o grubości minimum 15 mm.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane (oparcie tapicerowane obustronnie). Tapicerka eko skóra o gramaturze minimum 360 g/m2 w kolorze grafit (atest higieniczny: opinia pozytywna, ścieralność: minimum 50 000 cyki).

- Fotel z podłokietnikami posiadającymi regulację:

- wysokości w zakresie minimum 70 mm z blokadą w minimum trzech położeniach.

- szerokości w zakresie 30 mm dla jednego podłokietnika (nie dopuszcza się zastosowania regulacji za pomocą śrub pod siedziskiem)

Wsporniki podłokietników chromowane, nakładki podłokietników wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym półmat.

- Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny posiadający następujące funkcje:

- mechanizm wyposażony w dwie dźwignie łatwo dostępne i proste w obsłudze;

- oparcie odchylające się synchronicznie - jednocześnie z siedziskiem w stosunku 2:1, kąt pochylenia oparcia regulowany w zakresie wynoszącym minimum: od -3 do + 20 stopni;

- możliwość blokady siedziska i oparcia w minimum 4 pozycjach;

- możliwość swobodnego "bujania się";

- możliwość ciągłego podparcia pleców z płynną regulacją siły odchylania (oporu) oparcia za pomocą pokrętła umiejscowionego pod siedziskiem w sposób wygodny dla użytkownika oraz zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady (Anti-Shock).

- płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą siłownika. Siłownik z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie minimum 90 mm.

- Podstawa fotela pięcioramienna, umożliwiająca obrót o 360o, aluminiowa polerowana o średnicy minimum 680 mm (wymiar liczony bez kółek), z gniazdami na kółka o średnicy trzpienia Ø 11 mm. Kółka o średnicy Ø 50 mm do parkietów i powierzchni twardych. Plastikowe kółka muszą być pokryte cienką, gumową oponką zabezpieczającą przed zniszczeniem powierzchni parkietów, paneli oraz podłóg kamiennych, po których porusza się fotel (wg wzoru poniżej).

- Grubość ścianek profilu stelaża i wspornika minimum 1,5 mm.

- Fotel o dopuszczalnym obciążeniu co najmniej 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania;

- atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej: min. 50 000 cyki,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej;

- Model fotela jak na rysunku.

Opis nr 2:

Krzesło obrotowe na metalowej podstawie, z regulowanym podnoszeniem, wyściełane WP1-16.

- Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

- Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny, oparcie i siedzisko tapicerowane zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz podłokietniki.

- Krzesło o wymiarach:

- wysokość całkowita krzesła (przy najwyższym

położeniu siedziska i oparcia): minimum 1160 mm,

- wysokość siedziska regulowana,

- szerokość siedziska: 480-520 mm,

- głębokość siedziska 450-480 mm,

- szerokość oparcia w najszerszym miejscu: 470-520 mm,

- wysokość oparcia: minimum 520 mm.

- Siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych (jak na załączonych rysunkach).

- Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości 10 mm, pokryte wylewaną bezpośrednio do formy siedziska pianką poliuretanową (nie ciętą) o gęstości 55 kg/m3 odporną na odkształcenia. Siedzisko od spodu osłonięte osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym półmat.

- Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryte wylewaną bezpośrednio do formy oparcia pianką poliuretanową (nie ciętą) o gęstości 55 kg/m3, odporną na odkształcenia, posiadającą wyprofilowanie - żebrowanie, w celu odpowiedniej cyrkulacji powietrza (jak na rysunkach). Tył oparcia posiadający osłonę z tworzywa sztucznego (w kolorze czarnym półmat) pełną lub przebiegającą po obwodzie oparcia z okienkiem z widoczną tylną tapicerowaną częścią oparcia. Regulacja wysokości oparcia w zakresie minimum 60 mm.

- Wszystkie elementy z tworzywa i elementy tapicerowane muszą do siebie przylegać i być dopasowane (bez szczelin). Tkanina tapicerska musi przylegać do pianki, bez pofałdowań i zmarszczeń.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską 100% poliester, o gramaturze minimum 360g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 100 000 cyki, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (do uzgodniania).

- Podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie minimum 70 mm z blokadą w minimum trzech położeniach. Nakładki podłokietników wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym półmat.

- Podstawa krzesła pięcioramienna, umożliwiająca obrót o 360o, stalowa, chromowana o średnicy minimum 670 mm (wymiar liczony bez kółek), z gniazdami na kółka o średnicy trzpienia Ø 11 mm. Kółka o średnicy Ø 50 mm do parkietów i powierzchni twardych. Plastikowe kółka muszą być pokryte cienką, gumową oponką zabezpieczającą przed zniszczeniem powierzchni parkietów, paneli oraz podłóg kamiennych, po których porusza się krzesło (wg wzoru poniżej).

- Grubość ścianek profilu stelaża i wspornika minimum 1,5 mm.

- Mechanizm synchroniczny wyposażony w dwie dźwignie pod siedziskiem posiadający następujące funkcje:

- za pomocą jednej dźwigni możliwość synchronicznego - jednoczesnego odchylania oparcia wraz z siedziskiem w stosunku 2:1, z możliwością blokady oparcia i siedziska w minimum 4 pozycjach oraz regulacją kąta pochylenia oparcia w minimalnym zakresie od -3o do +20o. Dodatkowo funkcja zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady (Anti-Shock).

- możliwość ciągłego podparcia pleców z płynną regulacją siły odchylania (oporu) oparcia za pomocą pokrętła umiejscowionego pod siedziskiem w sposób wygodny dla użytkownika.

- za pomocą drugiej dźwigni uruchamianie płynnej, bezstopniowej regulacji wysokości w zakresie minimum 100 mm za pomocą siłownika pneumatycznego. W przypadku zastosowania siłownika niechromowanego wymagana osłona siłownika z tworzywa sztucznego.

- regulacja głębokości siedziska w zakresie minimum 50 mm za pomocą dźwigni (dopuszcza się zastosowanie trzeciej dźwigni służącej tylko i wyłącznie do regulacji głębokości siedziska).

- Krzesło wytrzymałe na obciążenia minimum 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania;

- atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej: min. 
100 000 cyki,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- atest higieniczny zastosowanej pianki tapicerskiej;

- Model krzesła jak na poniższych rysunkach.