ZP.271.34.2020.1022

Załącznik nr 1.1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI PROGRAMISTYCZNEJ (14) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia (materiały instalacyjne) pracowni programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 22.12.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | rozdzielnica modułowa z drzwiami transparentnymi | 1 szt | rozdzielnica modułowa 4 wiersze po 18 m w rzędzie, drzwi transparentne, natynkowa |
| 2. | kabel 3x2.5mm linka żo | 1 szt | OWY 3x2.5mm 450/750V |
| 3. | kabel YDYżo 5x4 biały | 25 szt | YDYżo 5x4 biały |
| 4. | Media port blatowy 2 x 230V 2 x RJ45 1 x USB rant | 36 szt | Media port zasilający z dwoma gniazdami 230V, dwoma RJ45. Maksymalne obciążenie 12A (dla 230V).Kąt wychyłu blatu z gniazdami: 45° kolor; aluminium |
| 5. | listwy elektroinstalacyjne podwójne | 14 szt | Gatunek materiału, PVC, Głębokość 40, Kolor Śnieżnobiały, Liczba okryw 1, Liczba przegród ruchomych 2 |
| 6. | opakowanie 305m skrętki kat 6 | 1 szt | skrętka kategorii min 5e lub najlepiej 6a |
| 7. | wyłącznik różnicowoprądowy | 10 szt | Prąd znamionowy: 16 A, Charakterystyka wyzwalania: B Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: AC Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA Ilość biegunów: 2 P Ilość modułów: 2 Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 240 V Znamionowe napięcie izolacji Ui: 2000 V Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V Częstotliwość: 50 Hz Temperatura pracy: -25 to 40 °C Temperatura magazynowania: -25 to 70 °C Wysokość produktu: 83 mm Szerokość produktu: 35 mm Głębokość produktu: 68 mm |
| 8. | Blok rozdzielczy 125A 4P 7-zaciskowy | 1 szt | Liczba biegunów 4, Prąd znamionowy [A]125, Rodzaj połączenia Śrubowy, Sposób montażu, Szyna DIN, Łączna liczba podłączeń 28 |
| 9. | Rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3F | 1 szt | rozmiar: D02, liczba biegunów: 3 prąd znamionowy: 63 A, szerokość wyrażona w modułach: 4,5 napięcie izolacji: 400 V napięcie udarowe: 6000 V, wytrzymałość mechaniczna: 8500 cykli, stopień ochrony: IP20/40 (samo urządzenie/urządzenie w obudowie modułowej), zasilanie: od dołu i góry, sposób zasilania: przewody/szyna grzebieniowa Widelcowa, rozłącznik posiada wskaźnik przepalenia wkładki bezpiecznikowej |
| 10 | patch panel 48port | 1 szt | patch panel kat 6 48 portowy wysokości 1 lub 2 U na belki 19" |
| 11 | szafka sprzęt 19" | 1 szt | Wymiary 12U 19", 590 x 600 x 440 mm, (wys. x szer. x gł.), 370mm gł. robocza, (odl. od belek do tylnej ścianki) Typ wisząca, spawana, demontowalne boki Drzwi szyba hartowana 4mm Otwory kablowe góra + dół Belki montażowe 1 para (przód) Otwory na wentylator tak Kolor RAL 7035 (szary) Klasa szczelności IP 20 Dodatkowe wyposażenie 3 komplety śrub mocujących w otworach szyn nośnych oraz komplet czterech śrub do montażu naściennego |
| 12 | Przełącznik sieciowy 48 portowy | 1 szt | zarządzalny przełącznik sieciowy 48 portów 10/100/1000, 4 sloty SFP+ (10Gbit/s), 2 sloty QSFP(40Gbit/s), przepustowość nie blokująca na poziomie nie mniej niż 168Gb/s, prędkość przekazywania pakietów na poziomie 235Mp/s, zarządzanie z menu graficznego w przeglądarce lub CLI poprzez dedykowany port konsoli, port MGMT lub protokoły SSH telnet, Procesor 650Mhz, RAM64MB, Flash 16MB podwójne redundantne zasilacze, montaż na stelażu 19", 3 wentylatory z automatyczną regulacją prędkości obrotowej, kontrola temperatury przełącznika. System operacyjny przełącznika: RouterOS funkcjonalność przełącznika Layer2 oraz możliwość routingu Layer3 (tylko routing statyczny i policy-based). Urządzenie oferuje m. in. funkcje takie jak: MSTP / RSTP / STP, VLAN, Link Aggregation, DHCP Snooping, IGMP Snooping, DiffServ, serwer DHCP i wiele innych. |
| 13 | punkt dostępowy WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dwupasmowy | 1 szt | praca w pasmach 2,4 i 5 GHz jednocześnie 2.4 GHz: 802.11 b/g/n 5 GHz: 802.11 a/n/ac, 2 porty ethernet 10/100/1000 (jeden z PoE Pass thru), zasilanie 48V, montaż do ściany lub sufitu (załączone adaptery lub obudowa w zestawie) |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby

44322100-4 Kanały kablowe

31211310-4 Wyłączniki

32422000-7 Elementy składowe sieci

39141300-5 Szafy

32420000-3 Urządzenia sieciowe