Załącznik nr 3 do SWZ

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Chromatograf cieczowy HPLC używany | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja: Pompa gradientowa Dozownik Kolumna chromatograficzna Detektor UV-VIS Oprogramowanie analityczno-sterujące | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Pompa gradientowa: Gradient wysokociśnieniowy dwuskładnikowy Dwie głowice (możliwość podłączenia do 4 eluentów) Zakres przepływu od 0,1-10 ml/min Precyzja przepływu ±1% Ciśnienie robocze max = 400 bar Komora mieszania Zawór odpowietrzający Tłumik pulsacji | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Ręczny dozownik z wbudowaną funkcją autostart i pętlą 100 µl | TAK |  |  |
|  | Kolumna chromatograficzna: 4,6 x 250 mm, 5um, 100A, C18 | TAK |  |  |
|  | Detektor UV-VIS: Zakres długości fali co najmniej 190-700 nm Źródło światła widzialnego: lampa deuterowa w zestawie (361 – 700 nm) Lampa UV (190 – 360 nm) Cela analityczna (10 mm, V= 17 µl, materiał: stal nierdzewna) Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±2 nm Częstotliwość próbkowania max 20 Hz Dryft detektora UV 0.0001AU/h Szum < 0.00002 AU Wbudowane testy samo kontrolne i kalibracyjne | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Nielimitowana licencja na programowanie analityczno-sterujące: Sterowanie komponentami systemu (pompa, detektor), możliwość podłączenia detektorów zewnętrznych poprzez zbieranie sygnału analogowego (samodzielnie oraz jako drugi detektor) Oprogramowanie zabezpieczone kluczem sprzętowym typu dongle (USB) Możliwość instalacji na urządzeniach mobilnych (np. tablet) Możliwość importu danych do arkusza kalkulacyjnego | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Komunikacja z systemem HPLC poprzez dedykowany moduł komunikacyjny przyłączany do portu USB | TAK |  |  |
|  | Zestaw kabli komunikacyjnych (USB) oraz zasilających | TAK |  |  |
|  | Zestaw wszelkich przewodów, adapterów, połączeń, zaworów, uszczelek gwarantujący niezakłóconą pracę chromatografu | TAK |  |  |
| III | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 3 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |