BZP.271.3.33.2023.9                                                                        Tczew, dnia 01.12.2023 r.

.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowę oczyszczalni wód opadowych – wyloty do Kanału Młyńskiego – etap II”.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

„Proszę o zamieszczenie projektu rozbiórek i odtworzeń nawierzchni.”

Odpowiedź:

Inwestycja będzie realizowana na działce, na której nie znajduje się droga. Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego z przed rozpoczęcia inwestycji.

Pytanie nr 2:

„Proszę o podanie szczegółu wykonania samego wylotu WIII - czy jest on istniejącym wylotem?”

Odpowiedź:

Wylot WIII jest wylotem istniejącym. Po zakończeniu prac należy go udrożnić (oczyścić).

Pytanie nr 3:

„Czy studnia połączeniowa ma mieć średnicę DN 2500 czy DN 2000?”

Odpowiedź:

Studnia połączeniowa ma mieć średnicę DN2000.

Pytanie nr 4:

„Czy będzie konieczne wzmocnienie podłoża pod któreś z projektowanych elementów?”

Odpowiedź:

Geotechniczne warunki posadowienia określają: "W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że zalegające w podłożu warstwy geotechniczne (...) są nośne i nadają się do posadowienia bezpośredniego”.

Pytanie nr 5:

„Zgodnie z zapisem SWZ w rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia zakres robót obejmuje prace porządkowe – oczyszczenie piaskownika oraz załącznikiem 9 w rozdziale II pkt 9 gdzie zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na funkcjonujące legalnie i zgodnie z przepisami prawa składowisko. Koszty w/w wywozu z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko, 
w tym także kopię kart przekazania odpadów/ kart ewidencji odpadów. W nawiązaniu do ogłoszenia na przetarg jak wyżej, oraz chęcią przygotowania jak najrzetelniejszej oferty, mają na uwadze ryczałtowe rozliczenie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie kodu

klasyfikacji oraz ilości odpadu, który Wykonawca musi uwzględnić w ofercie przy oczyszczeniu piaskownika.”

Odpowiedź:

Kody kwalifikacyjne dla odpadów z piaskownika: 130502* oraz 130508*. Zamawiający nie posiada wiedzy co do dokładnej ilości odpadów. Wykonawca winien (na podstawie projektu) obliczyć pojemność piaskownika i przyjąć ilość odpadów jako 30 % objętości piaskownika.

Pytanie nr 6:

„Czy Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego?”

Odpowiedź:

Wykonawca nie będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 7:

„Proszę o informacje czy odtworzenia nawierzchni należy wykonać z materiałów z rozbiórki czy z nowego, zakupionego materiału.”

Odpowiedź:

Nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów rozbiórkowych, o ile nie ulegną one zniszczeniu/ pęknięciu podczas rozbiórki i ponownego montażu. W przypadku zniszczeń Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć teren z materiałów nowych na własny koszt.

Pytanie nr 8:

„Proszę o potwierdzenie, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się fakturą końcową, po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zgodnie z § 9 Rozliczenie przedmiotu umowy Załącznik nr 8 Projektowane Postanowienia Umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że rozliczenie odbędzie się jedną faktura końcową. Zamawiający zmienia zapis w Projektowanych postanowieniach umowy  w § 9 ust. 1

z:

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się fakturą końcową, po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

na:

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się fakturą końcową, po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający posiada przedmiar robót, który pozwoli przygotować kosztorys zgodnie 
z zapisem w §2 termin realizacji załącznik nr 8 projektowane postanowienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót.

Pytanie nr 10:

Zgodnie z zapisem w §2 termin realizacji załącznik nr 8 projektowane postanowienia umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia szczegółowego kosztorysu. Czy Wykonawca będzie musiał złożyć kosztorys wyliczony w programie (np. NORMA), czy wystarczy załączenie kosztorysu z podanie cen jednostkowych wyliczony w programie (np. EXEL)”

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu szczegółowego w programie NORMA lub w EXEL pod warunkiem podania kodów KNR dla poszczególnych robót.

Pytanie nr 11:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

Pytanie nr 12:

„Czy teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony archeologicznej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru oraz ewentualnych badań?”

Odpowiedź:

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.

Pytanie nr 13:

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego 
z dokumentacji projektowej załączonej do zapytania i stanowiącej podstawę wyceny oferty, 
w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej należy traktować ją jako czynną.

Pytanie nr 14:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zabezpieczone pełne środki zapłaty należytego wynagrodzenia Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na wykonanie zadania.

Pytanie nr 15:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty.

Pytanie nr 16:

„Proszę o informacje czy Wykonawca w ofercie musi uwzględnić oczyszczenie wylotu do kanału?”

Odpowiedź:

Wykonawca przed zakończeniem wykonywania prac zobowiązany jest do oczyszczenia wylotu.

Pytanie nr 17:

„Proszę o dokładne opisanie przedmiotu zadania (etapu II), który pozwoli Wykonawcy
prawidłowo skalkulować zakres zadania. Co dokładnie składa się na wykonanie
etapu II?”

Odpowiedź:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ. 
W  ramach etapu II należy wykonać budowę układu oczyszczającego wód opadowych na wylocie nr III, czyszczenie piaskownika przy wylocie nr III oraz udrożnienie/oczyszczenie wylotu do kanału.

Pytanie nr 18:

„Proszę o udostępnienie uzgodnień ZWiK o którym mowa w opisie z narady
koordynacyjnej oraz pozostałych uzgodnień, jeżeli zostały wydane na etapie
opracowywania dokumentacji.”

Odpowiedź:

Uzgodnienie znajduje się w załączniku do udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 19:

„Z uwagi na bardzo złożony zakres postępowania prosimy o wydłużenie terminu
składania ofert do 12.12.2023r, który umożliwi dokładne oszacowanie zadania
i zgromadzenie ofert cenowych dostawców materiałów.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Pytanie nr 20:

„Czy Zamawiający potwierdza, że posiada i udostępnił wszelkie wymagane prawem
oraz aktualne pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia,
a jakichkolwiek brak w tym zakresie nie obciąży Wykonawcy?”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wszelki niezbędne dokumenty do zrealizowania zadania.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załączniki:

1. Uzgodnienie budowy/przebudowy sieci.                                                     Prezydent Miasta

w/z Adam Burczyk

Z-ca Prezydenta

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania;

- aa.