OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego n/w urządzeń:

- Sprężarka bezolejowa AIRPOL typ AB25-380-240 – 2 sztuki,  zainstalowane w SUW Kłodawa (Kłodawa ul. Gorzowska)

- Sprężarka Atlas Copco typ: LF-10UV-250TM – 1 sztuka, zainstalowana w SP Ursus (Gorzów Wlkp. ul. Szczecińska),

- Sprężarka tłokowa typ: WAN-ES – 1 sztuka, zainstalowana w SUW Maszewo (Maszewo 
ul. Ruty),

w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA .

- Opis urządzeń:

Sprężarki zainstalowane na SUW Kłodawa i SP Ursus służą do napowietrzania wody surowej w procesie uzdatniania wody, natomiast sprężarka  na SUW Maszewo służy do płukania filtrów powietrzem.

W/w urządzenia po okresie gwarancyjnym podlegały co 24 mies. przeglądowi, które polegały na:                   •	przeglądzie urządzenia wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych

•	sprawdzeniu działania wszystkich elementów i zabezpieczeń

•	rozruchu urządzenia po przeglądzie

2)	Zakres przeglądu dla poszczególnych urządzeń :

  - Sprężarka bezolejowa AIRPOL typ AB25-380-240 – 2 sztuki:

    - wymiana pierścieni prowadzących i uszczelniających,

    - wymiana zaworów ssących i tłocznych stopnia 1 i 2,

    - wymiana zestawu uszczelek,

    - wymiana filtra powietrza,

    - czyszczenie komory ssania,

    - kontrola elementów elektrycznych i mechanicznych,

    - kontrola szczelności układu powietrza,

    - kontrola sprzęgła/pasów,

  - Sprężarka Atlas Copco typ: LF-10UV-250TM – 1 sztuka:

    - wymiana płytek i sprężyn zaworów ssących i tłocznych stopnia 1 i 2,

    - wymiana uszczelnień,

    - wymiana zestawu naprawczego zaworu zwrotnego,

    - wymiana filtra powietrza,

    - wymiana pierścieni tłokowych,

    - czyszczenie komory ssania,

    - kontrola elementów elektrycznych i mechanicznych,

    - kontrola szczelności układu powietrza,

    - kontrola sprzęgła/pasów,

- Sprężarka tłokowa typ: WAN-ES – 1 sztuka:

    - wymiana pierścieni,

    - wymiana filtra powietrza,

    - wymiana zaworów ssawnych,

    - wymiana zaworów tłocznych,

    - wymiana zestawu naprawczego odwadniacza (zawór zwrotny, wkład odwadniacza),

    - wymiana zestawu remontowego (pierścienie, tłoki, półpanewki),

    - wymiana oleju,

    - czyszczenie komory ssania,

    - kontrola elementów elektrycznych i mechanicznych,

    - kontrola szczelności układu oleju,

    - kontrola szczelności układu powietrza,

    - kontrola sprzęgła/pasów,

UWAGA:

- W przypadku wykrycia usterki urządzeń w trakcie przeglądu technicznego, Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki po konsultacji z Zamawiającym.

- Po wykonanym przeglądzie zostanie sporządzony „Protokół Przeglądu” (stanowiący załącznik do faktury vat) wraz z oceną stanu technicznego urządzeń.

3)  		Gwarancje Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na zabudowane części zamienne, licząc od daty ich zainstalowania. Powyższe nie dotyczy elementów zużywających się naturalnie w trakcie eksploatacji.

Tryb postępowania przy zgłaszaniu usterek w okresie gwarancji po wykonanym przeglądzie:

  - Wykonawca w ramach gwarancji jest zobowiązany do świadczenia usług naprawczych. Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 24 godz. od zgłoszenia usterki, jeżeli usunięcie usterki będzie możliwe w kraju, w oparciu o części zamienne będące w posiadaniu Wykonawcy.

  - Zgłoszenia awarii w okresie gwarancji, Zamawiający dokona faksem lub e-mail podając krótki opis uszkodzenia.

  - Zamawiający dopuszcza usuwanie awarii, po uprzednim uzgodnieniu (e-mail lub faksem), we wszystkie dni miesiąca, 24 godziny na dobę.

  - Wykonawca po otrzymaniu informacji pisemnej o awarii, określi sposób usunięcia usterki oraz termin przyjazdu Serwisu do Zamawiającego.

  - Po zakończeniu prac serwisowych Zamawiający potwierdzi ich wykonanie w protokole serwisowym

  - Zamawiający upoważnia Wykonawcę w szczególnych warunkach do powierzenia wykonania zadań serwisowych innemu podmiotowi krajowemu lub zagranicznemu, jako podwykonawcy. Podwykonawcę wiążą wszystkie zobowiązania nałożone na Wykonawcę.

4) 	Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie  do 30.09.2020r. w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

5)	Rozliczenie stron

Rozliczenie stron nastąpi na podstawie faktury końcowej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zleceniodawcy. Faktura nie może być wystawiona przed odbiorem realizowanego zamówienia, a zaistnienie takiej sytuacji uprawnia Zleceniodawcę do zwrotu faktury jednocześnie powodując, iż roszczenie do tego momentu nie staje się wymagalne, a Zleceniodawca nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą.

6)	Dodatkowe informacje:

UWAGA:

- Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości dzielenia w/w zamówienia.

- Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego za całość zamówienia. Oznacza to, iż cena ma charakter niezmienny i będzie zawierała wszystkie czynności opisane w pkt. 2 OPZ.

- Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik nr 1.