Załącznik Nr 3 do SWZ

Zakup podnośnika 6-kolumnowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

Nr sprawy: DZP-3411/03/2022

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PODNOŚNIKA KOLUMNOWEGO

| Wykonawca: |
| --- |
| Pełna nazwa |  |
| Adres |  |

(W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia należy podać ich nazwy i dokładne adresy.)

Przystępując do postępowania na zakup podnośnika 6-kolumnowego do obsługi autobusów lub samochodów ciężarowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. niniejszym oferujemy poniżej wpisane przez nas rozwiązania techniczne. Jednocześnie oświadczamy, że oferowany podnośnik spełnia wymagania jakie postawił Zamawiający w niniejszym postępowaniu. Ponadto, oświadczamy, że zaoferowany podnośnik będzie przygotowany do eksploatacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i będzie posiadał wszelkie wymagane prawem dokumenty, zaświadczenia i certyfikaty potrzebne przy odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

| Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać podnośnik | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać proponowany podnośnik*) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Wymagania ogólne podnośnika 6-kolumnowego |
| Napęd kolumn elektro-hydrauliczny. |  |
| Uruchomienie podnośnika musi następować poprzez użycie elektronicznego klucza aktywacyjnego, za pomocą którego kolumny są aktywowane do pracy oraz poprzez wprowadzenie indywidualnego kodu ID na wyświetlaczu (lub inne rozwiązanie równoważne). |  |
| Zapewnienie pracy w zestawie 6 kolumn jednocześnie, tylko pary kolumn automatycznie, tylko z jednej skrzynki kontrolnej bez potrzeby przełączania tryby pracy na kolumnie głównej. |  |
| Możliwość wprowadzenia do systemu danych osobowych operatorów podnośnika. Na ekranie skrzynki sterowniczej musi być możliwość odczytu dokumentacji technicznej (instrukcja obsługi, obsługa awarii i błędów). |  |
| Bezpieczna procedura opuszczania pojazdu do poziomu 30 cm nad posadzką na podnośniku – musi być konieczność użycia 2 przycisków jednocześnie tzn. przycisku odblokowania zapadki i przycisku opuszczania (lub inne rozwiązanie równoważne) – dalsze opuszczanie jest możliwe po ponownym jednoczesnym naciśnięciu 2 przycisków. Uwaga: rozwiązanie to podlega kryterium oceny ofert. |  |
| Wyposażenie kolumn |
| Długość przewodu zasilającego w kolumnie min. 12 m. |  |
| Długość przewodów łączących dwie kolejne kolumny min. 21 m. |  |
| Układ hydrauliczny każdej kolumny. |  |
| Silnik elektryczny 3-fazowy każdej kolumny. |  |
| Panel sterujący musi posiadać: Ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem min. 7 cali Możliwość odczytania bieżącej daty i godziny, aktualnej wysokości podnoszenia, bieżącego użytkownika (np. imię i nazwisko operatora) Stoper pokazujący czas pracy operatora oraz całkowity czas pracy silnika Wyłącznik główny (dotyczy kolumny głównej) Wyłącznik bezpieczeństwa Przycisk do podnoszenia i opuszczania całego podnośnika Przycisk podnoszenia i opuszczania jednej kolumny lub pary kolumn Układ mikroprocesorów wyposażony w diody LED (lub równoważny), których zadaniem jest informacja dla użytkownika o rodzaju i miejscu awarii Mechanizm blokowania (system zapadek elektromagnetycznych), który ma służyć do zabezpieczenia niezamierzonego opuszczenia kolumny Prowadnica wraz ze stopą Łapy podnoszące Zintegrowany z kolumną mechanizm paletowy wyposażony w hydrauliczny, sprężynowy (lub inne rozwiązanie równoważne) wózek jezdny wraz z uchwytem służący do transportu kolumn. W wózku powinny się znajdować dwa koła uniemożliwiające przewrócenie się kolumny do tyłu podczas przemieszczania. Uwaga: parametr ten podlega kryterium oceny ofert. |  |
| Parametry techniczne każdej kolumny |
| Udźwig – min. 7,5 tony |  |
| Maksymalna wysokość podnoszenia – min. 1800 mm |  |
| Czas podnoszenia do max. wysokości – max. 110 sek. Uwaga: parametr ten podlega kryterium oceny ofert. |  |
| Moc silnika elektrycznego kolumny – max. 3 kW |  |
| Napięcie sterowania – 24 V |  |
| Ciężar kolumny – max. 900 kg. Uwaga: parametr ten podlega kryterium oceny ofert. |  |
| Głębokość łapy podnoszącej – min. 340 mm. |  |
| Poziom hałasu – max. 78 dB. |  |

UWAGA!

Na potwierdzenie spełniania warunków określonych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne proponowane rozwiązanie podnośnika bez wpisywania wartości maksymalnych czy minimalnych, np.

Zamawiający wymaga, aby czas podnoszenia do maksymalnej wysokości wynosił max. 110 sek., zatem Wykonawca 
w tym przypadku powinien wpisać rzeczywisty czas podnoszenia do maksymalnej wysokości dla oferowanego podnośnika (np. 100 sek.).

| miejscowość i data |  | imię i nazwisko oraz podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców |
| --- | --- | --- |