Załącznik nr 1a do SWZ

…………………………..…………………………

(Wykonawca)

FORMULARZ OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Parametry oferowanej wieży nie mogą być gorsze niż wymienione w dokumentacji projektowej - Załącznik nr 8 do SWZ i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznikiem nr 11 do SWZ. Dopuszczalna jest wieża o parametrach takich samych lub lepszych. Należy zaproponować wieżę posiadającą wymagane certyfikaty jakości i spełniające wymagania bezpieczeństwa zawarte w Polskich Normach mówiących o tego typu urządzeniu, posiadać atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie. Wymiary wieży muszą się mieścić w przewidzianej tolerancji wymiarów określonej przez Zamawiającego. Wieża musi być fabrycznie nowe.

I.  OFEROWANE URZĄDZENIE DLA KTÓREGO ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAŁĄCZENIA KARTY KATALOGOWEJ:

- Wieża zabawowa dla dzieci - (1 szt.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy urządzenia:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania | Parametry oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | Wysokość: 8,0 m ± 0,5 m | ....……….. m** |
|  |  | Szerokość: 9,33 m ± 0,5 m | .………….. m** |
|  |  | Długość: 9,34 cm ± 0,5 m | ….……….. m** |
| 2. | Konstrukcja | Liczba kondygnacji: minimum 3 szt. | …………. szt. ** |
|  |  | Dodatkowy poziom w kondygnacji środkowej: | tak/nie* |
|  |  | Dodatkowy poziom w kondygnacji górnej: | tak/nie* |
|  |  | Ilość zjeżdżalni tubowych krętych: minimum 2 szt. | …………. szt. ** |
|  |  | Długość zjeżdżalni dłuższej: minimum 7,0 m | ....……….. m** |
|  |  | Długość zjeżdżalni krótszej: minimum 3,5 m | ....……….. m** |
|  |  | Pionowe słupy nośne: minimum 120x120 mm | ……… x …….. mm** |
|  |  | Poziome belki konstrukcyjne: minimum 120x120 mm | ……… x …….. mm** |
|  |  | Przeznaczenie: minimum 40 użytkowników | ….…………….** |
| 3. | Materiały | Pionowe słupy nośne: drewniane | tak/nie* |
|  |  | Poziome belki konstrukcyjne: drewniane | tak/nie* |
|  |  | Rodzaj zastosowanego drewna (modrzew, sosna, świerk, akacja): | ….…………….** |
|  |  | Klasa wytrzymałościowa drewna: minimum C18 | ….…………….** |
|  |  | Elementy drewniane malowane minimum dwoma warstwami lakierobejcy: | tak/nie* |
|  |  | Elementy metalowe: (stal śrutowa ocynkowana lub stal nierdzewna) | ….…………….** |
|  |  | Panele boczne wykonane z HPL: | tak/nie* |
|  |  | Grubość paneli bocznych z HPL: minimum 15 mm | ….…………….** |
|  |  | Panele przezroczyste z poliwęglanu: | tak/nie* |
|  |  | Grubość paneli przezroczyste: minimum 8 mm | ….…………….** |
|  |  | Liny wykonane z poliamidu: | tak/nie* |
|  |  | Liny średnica: minimum 16 mm | ….…………….** |
|  |  | Liny ilość pasm: minimum 6 | ….…………….** |
|  |  | Liny odporność na zerwanie: minimum 2,2 t | ….…………….** |
| 4. | Wyposażenie | Podest linowy: minimum 1 szt. | ………… szt. ** |
|  |  | Zjeżdżalnie tubowe kręte: minimum 2 szt. | ………… szt. ** |
|  |  | Linarium: | tak/nie* |
|  |  | Przeplotnia z platformami: | tak/nie* |
|  |  | Element bujany: | tak/nie* |
|  |  | Podesty pełne: | tak/nie* |
|  |  | Podesty przeźroczyste: | tak/nie* |
| 5. | Stan | Fabrycznie nowa | tak/nie* |
| 6. | Certyfikaty | Zgodność normą PE-EN 1176-1,3 | tak/nie* |
|  |  | Zgodność normą PN-EN1177 | tak/nie* |
|  |  | Atest PZH dla nawierzchni EPDM | tak/nie* |
|  |  | Certyfikat PEFC | tak/nie* |

*właściwe zaznaczyć

** właściwe wpisać

- REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA - (1 szt.)

Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..

| Lp. | Parametry techniczne i minimalne wymagania | Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | Wysokość: 1740 mm ±100 mm | ……….. cm** |
|  |  | Szerokość: 900 mm ±100 mm | ……….. cm** |
|  |  | Głębokość: 100 mm ± 50 mm | ……….. cm** |
| 2. | Konstrukcja | Elementy pionowe drewniane: | tak/nie* |
|  |  | Tablica z płyty HPL: | tak/nie* |
| 3. | Montaż | Montaż w gruncie. | tak/nie* |
| 4. | Stan | Fabrycznie nowa | tak/nie* |

*właściwe zaznaczyć

** właściwe wpisać

UWAGA:

- W przypadku braku nazwy producenta lub typu, produktu, modelu lub innych danych zawartych 
w niniejszym załączniku do SWZ umożliwiających identyfikację oferowanego urządzenia oraz braku powyższych danych w innych załączonych do oferty dokumentach, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

- W przypadku zaoferowania urządzenia, które nie spełniają minimalnych wymagań i parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie w Załączniku nr 1a do SWZ (Formularz oferowanego urządzenia) rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz 
z ofertą dokumentów (np. kart katalogowych, opisów technicznych lub innych równoważnych dokumentów), z których w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, 
iż zaoferowane urządzenie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzenia określonego przez Zamawiającego 
w przedmiotowym Formularzu (Załącznik nr 1a do SWZ).

……………………………………..,dnia………………………..2023 roku