Załącznik Nr 1

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszego postępowania jest :  Zakup i dostawa,

- Kosz uliczny stalowy z daszkiem wzmocniony dodatkowym wspornikiem oraz słupkiem z kotwą umożliwiającą montowanie do podłoża poprzez zabetonowanie. ILOŚĆ: 30 szt.

Dane zestawu:

Wysokość mierzona od podłoża  minimum  950 – 1000 mm.

Szerokość  minimum 430 – 500 mm.

Dane pojemnika:

Wysokość minimum 480 - 550 mm.

Szerokość pojemnika min. 300 -  350 mm.

Pojemność minimum 35 l.

Pojemnik z blachy przetłaczanej (motyw kwadrat lub kółko) o grubości  minimum 1,5  mm 
z popielniczką.

Sposób zamykania: za pomocą klucza.

Konstrukcja daszka z blachy o grubości minimum 2 mm.

Słupek metalowy malowany z kotwą o łącznej długości minimum 1400 mm – rura  o średnicy ok.

Ø 60 o grubości minimum 2,5 mm.

Całość ocynkowana, malowana proszkowo.

Kolorystyka pojemnika: zielony ( 30 szt.)

Kolorystyka słupka i daszka: czarny

Przykładowe zdjęcie

i wymiary kosza stalowego:

2. Wkład z blachy ocynkowane j z popielnicą, grubość blachy minimum 0,5 mm, pojemność 40 litrów. ILOŚĆ 15 szt.
3. Miejski kosz betonowy z betonu płukanego.  ILOŚĆ: 12 szt

Zakup 12 sztuk betonowych, sześciokątnych koszy ulicznych o pojemności 40 litrów 
o następujących parametrach:

a) beton klasy C16/20 lub lepszy,

b) kolorystyka szara, żwir 5-10 mm,

c) wysokość 60-62 cm,

d) średnica górna: 43-51 cm

e) średnica dolna 54-60 cm,

f) waga 120-160 kg,

g) każdy kosz powinien posiadać otwór odwadniający o średnicy 18-22 cm,

– kosz miejski z betonu płukanego,
– wyposażony we wkład wewnętrzny (stal ocynkowana),
– opcja: kotwa, która umożliwi przymocowanie pojemnika do podłoża,