Gmina Siechnice

# SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Naprawy dróg gminnych  o nawierzchni bitumicznej lub ich modernizacja na terenie

Gminy  Siechnice w latach 2024-2026”.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem dróg gminnych                               o nawierzchni bitumicznej lub ich modernizacją na terenie Gminy Siechnice

Przewidziane naprawy w zamówieniu są zgodne z opisem robót wskazanym w kosztorysie ofertowym. Szczegółowy sposób wykonania robót został określony w specyfikacjach technicznych (ST w następującym zakresie

a). Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco

b). Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na zimno

c). Naprawa nawierzchni bitumicznej w technologii  grysy i emulsja

d). Regulacja wysokościowa studni, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej

e). Naprawa nawierzchni poboczy gruntowych materiałem kamiennym lub destruktem

asfaltowym

f). Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w gotowym korycie

g). Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

h). Mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

i). Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych

j). Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych

k). Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

l). Naprawa poboczy gruntowych

- Zakres i technologia robót objętych przedmiotem zamówienia:

-  obcięcie krawędzi ubytku w nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem regularnych

kształtów,

-   oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumuszu na pryzmę,

-   ogrzanie bitumu, skropienie podbudowy i ścian naprawionego miejsca,

-   ubytki w nawierzchni bitumicznej należy wypełnić masą   mineralno - asfaltową

na  gorąco, grub. do 5cm, warstwa górna, warstwa dolna,

-   ubytki w nawierzchni bitumicznej  zabezpieczone – remont cząstkowy grubość do 10 cm

masą mineralno - asfaltową stosowaną na zimno

-   uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją,

-   naprawa poboczy gruntowych materiałem kamiennym lub destruktem asfaltowym

-   regulacja wysokościowa  studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

-    wypełnienie destruktem asfaltowym ubytków, wyboi do 10 cm wraz z zagęszczeniem

mechanicznym z zachowaniem spadków podłużnych i poprzecznych.

-    mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej pod powierzchniowe

utrwalenie
             - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem
                   kamiennym bazaltowym frakcji 5/8 w ilości 14 kg/m², emulsja asfaltowa 1,5 kg/m²
             - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem
                  kamiennym bazaltowym frakcji 2/5 w ilości 12 kg/m², emulsja asfaltowa 1,4 kg/m².

-    mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej samochodami specjalistycznymi typu

„zamiatarka”

-    skropienie warstwy konstrukcyjnej przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni

emulsją asfaltową  kationową w ilości 0,5 kg/m², asfaltem drogowym D200 w ilości

0,5  kg/m²

-  skropienie warstwy podbudowy tłuczniowej przed ułożeniem warstwy bitumicznej emulsją

asfaltową kationową w ilości 0,8kg/m², asfaltem drogowym D200 w ilości 0,6 kg/m²

-  wykonanie nawierzchni – warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego na

skropionej warstwie podbudowy

-  wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego na skropionej warstwie

-  wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubość 10 c po zagęszczeniu , materiał

Wykonawcy

Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1).

Podane w tabeli kosztorysu ilości poszczególnych robót mogą ulec zmianie w trakcie

realizacji zadania, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.   Terminy realizacji zamówienia:

  - termin rozpoczęcia  na dzień  od dnia podpisania umowy

  - termin zakończenia  realizacji zamówienia: do 30.04.2026 r.

- Zakres pracy – miejsce wykonania remontu dróg wskazane będzie każdorazowo przez pracownika Zamawiającego (zlecenie z lokalizacją)

- Wykonawca rozpocznie roboty związane z remontem cząstkowym w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zlecenia w terminie określonym w zleceniu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za zgłoszone uszkodzenia użytkowników drogi, powstałe wskutek nie wykonania napraw w terminie umownym.

- Wykonawca w dokumentach odbioru dokładnie określi miejsca wykonania remontów cząstkowych ( zdjęcia) oraz poda ich obmiar.

- Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa  ( projekt organizacji ruchu oznakowania tymczasowego na czas wykonywania robót – umowy). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania  i zabezpieczenie robót    w trakcie ich wykonywania.

- Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do  Zarządzającego, związane                   z wykonaniem robót będących przedmiotem umowy będą kierowane do Wykonawcy                   w celu ich załatwienia.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren wykowanych prac wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne  urządzenia prowizoryczne.

- Inne istotne warunki zamówienia

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy                           o odpadach  z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie                        z wyżej wymienioną ustawą, ustawą  z dnia 27.04.2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą   z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu realizacji przedmioty zamówienia. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zadania może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r.                    o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić  w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. Roboty drogowe należy wykonywać bez wstrzymania ruchu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają    wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Gwarancja na wykonane roboty wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wady w robociźnie.

- Odbiór prac odbędzie się komisyjnie w terenie, w terminie ustalonym przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego robót.

- Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiar robót.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wykonywanych prac.