FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Po modyfikacji z dnia 11.06.2021 r.

Informacje ogólne

- Zamawiający pozostawia Wykonawcom dowolność w zakresie oferowania urządzenia wyposażonego w toner zintegrowany z bębnem lub stanowiących niezależne od siebie elementy.

- Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń wyposażonych w momencie dostawy w toner producenta urządzenia o zmniejszonej pojemności -  tzw. startowy.

- Wszystkie tonery w tabeli 8 stanowią materiały eksploatacyjne do oferowanych urządzeń w tabelach od 1 do 5. Tonery muszą spełniać wymogi producenta w zakresie użytkowania materiałów eksploatacyjnych (uzyskiwana jakość wydruku, wydajność, żywotność) i  mają być kompatybilne z oferowanym modelem urządzenia. Tonery nie mogą naruszać ani ograniczać warunków eksploatacji i zakresu udzielanej gwarancji producenta. Użytkowanie oferowanych tonerów musi uprawniać do realizacji świadczeń gwarancyjnych przez producenta urządzenia 
w szczególności do usuwania wad z przyczyn leżących w danym urządzeniu na koszt producenta lub wskazanych (uprawnionych) przez niego podmiotów.

- Drukarki (tabele od 1 do 5) w momencie dostawy muszą być kompletne tj. wyposażone w kabel zasilający, wszystkie materiały eksploatacyjne i być gotowe do pracy. Mają być wyposażone w tonery, które muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, oryginalne opakowanie etc.

- Drukarki (tabele od 1 do 5) mają być objęte gwarancją producenta na okres 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy.

- Skanery (tabele od 6 do 7) mają być objęte gwarancją producenta na okres 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy.

TABELA 1. Drukarka monochromatyczna

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Drukarka monochromatyczna w formacie A4 | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) prędkość drukowania A4 minimum 35 str./min czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 9,0 sekundy obsługiwana gramatura mediów ≥ 160 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 100 arkuszy wbudowany podajnik ręczny automatyczny druk dwustronny interfejs USB 2.0 obsługiwane języki druku (emulacja): GDI lub PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 3000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną …………….. bęben umożliwiający wydrukowanie min. 90 000 wydruków. |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2012 R2, Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x64), OS X. |

TABELA 2. Drukarka monochromatyczna

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Drukarka monochromatyczna w formacie A4 | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) prędkość drukowania A4 minimum 43 str./min czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 6,0 sekundy obsługiwana gramatura mediów ≥ 220 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 500 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 250 arkuszy wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy automatyczny druk dwustronny interfejsy: Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0 możliwość instalacji złącza równoległego IEEE 1284 producenta urządzenia obsługiwane języki druku (emulacja): GDI lub PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 11 000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną …………….. bęben umożliwiający wydrukowanie min. 250 000 wydruków |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2012 R2, Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x64), OS X. |

TABELA 3. Drukarka monochromatyczna

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Drukarka monochromatyczna w formacie A4 | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) prędkość drukowania A4 minimum 52 str./min czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 6,0 sekundy obsługiwana gramatura mediów ≥ 220 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 500 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 250 arkuszy wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy automatyczny druk dwustronny interfejsy: Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 15 000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną …………….. bęben umożliwiający wydrukowanie min. 250 000 wydruków |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2012 R2, Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x64), OS X. |

TABELA 4. Drukarka kolorowa

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Drukarka kolorowa w formacie A4 | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED prędkość drukowania A4 w kolorze minimum 25 str./min czas wykonania pierwszego wydruku w kolorze (z trybu gotowości) nieprzekraczający 16,0 sekundy obsługiwana gramatura mediów ≥ 220 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 150 arkuszy wbudowany podajnik ręczny interfejsy: USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n obsługiwane języki druku (emulacja): GDI lub PCL6 rozdzielczość fizyczna druku w kolorze: minimum 600 x 600 dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2400 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem czarnym (BLACK) wg. standardu ISO/IEC 19798 lub normą równoważną …………….. drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2100 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) wg. standardu ISO/IEC 19798 lub normą równoważną …………….. |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2012 R2, Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x64), OS X. |

TABELA 5. Drukarka kolorowa

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Drukarka kolorowa w formacie A4 | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED prędkość drukowania A4 w kolorze minimum 35 str./min czas wykonania pierwszego wydruku w kolorze (z trybu gotowości) nieprzekraczający 9,0 sekundy obsługiwana gramatura mediów ≥ 220 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 500 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 250 arkuszy wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy automatyczny druk dwustronny interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, dedykowane (dodatkowe) gniazdo USB do druku bezpośredniego dla plików w formacie .pdf obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 rozdzielczość fizyczna druku w kolorze: minimum 1200 x 1200 dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 13000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem czarnym wg. standardu ISO/IEC 19798 lub normą równoważną …………….. drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 11000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) wg. standardu ISO/IEC 19798 lub normą równoważną …………….. bębny pozwalające na wydrukowanie min. 200 000 wydruków |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2012 R2, Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x64), OS X. |

TABELA 6. Skaner stołowy

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Skaner stołowy w formacie A4 | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | typ skanera: skaner płaski matryca CCD lub CIS optyczna rozdzielczość skanowania: nie mniejsza niż 1200 dpi prędkość skanowania w kolorze strony A4 w rozdzielczości 300 dpi nie przekraczająca 15 s powierzchnia skanowania: min. 297mm x 210 mm skaner podłączany poprzez interfejs USB 2.0 |
| Pozycja 3: Cechy szczególne | pokrywa skanera umożliwiająca skanowanie grubszych materiałów (np. książki) o grubości do 20 mm odrębne przyciski na panelu przednim umożliwiające bezpośrednie wykonanie co najmniej funkcji: (1) skanowanie, (2) kopiowanie, (3) skanowanie do wiadomości e-mail |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 10 (x64), OS X w wersji min. 10. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | Komplet sterowników (np. na płycie CD-rom) do obsługiwanych systemów operacyjnych, kabel przyłączeniowy USB. |

TABELA 7. Skaner stołowy

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Skaner fotograficzny do zdjęć i klisz w formacie A4 | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | typ skanera: skaner płaski matryca CCD lub CIS optyczna rozdzielczość skanowania: nie mniejsza niż 1200 dpi prędkość skanowania w kolorze strony A4 w rozdzielczości 300 dpi nie przekraczająca 4 s powierzchnia skanowania: min. 297mm x 210 mm skaner podłączany poprzez interfejs USB 2.0 |
| Pozycja 3: Cechy szczególne | konstrukcja pokrywy skanera umożliwiająca skanowanie grubszych materiałów (np. książki) odrębne przyciski na panelu przednim umożliwiające bezpośrednie wykonanie co najmniej funkcji: (1) skanowanie, (2) kopiowanie, (3) skanowanie do wiadomości e-mail |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x64), OS X w wersji min. 10. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | Komplet sterowników (np. na płycie CD-rom) do obsługiwanych systemów operacyjnych, kabel przyłączeniowy USB. |

TABELA 8. Zapasowe materiały eksploatacyjne – tonery

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia z tabeli 1 o deklarowanej wydajności minimum 3000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752 lub równoważnej ……………... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia z tabeli 2 o deklarowanej wydajności minimum 12 000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752 lub równoważnej …………….... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 3: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia z tabeli 3 o deklarowanej wydajności minimum 15 000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752 lub równoważnej …………….... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 4: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2400 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej …………….... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 5: | Zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2100 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej …………….... | Należy podać: zasobnik z kolorem Y producent………………………….… model ………………… zasobnik z kolorem C producent………………………….…model………………..… zasobnik z kolorem M producent………………………….… model ………………… |
| Pozycja 6: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia z tabeli 5 o deklarowanej wydajności minimum 13000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej …………….... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 7: | Zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia z tabeli 5 o deklarowanej wydajności minimum 11000 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej …………….... | Należy podać: zasobnik z kolorem Y producent………………………….… model ………………… zasobnik z kolorem C producent………………………….…model………………..… zasobnik z kolorem M producent………………………….… model ………………… |

## LEGENDA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

TABELA 9. Wycena przedmiotu zamówienia

| LP | Produkt | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN (za 1 szt.) | Wartość netto w PLN (kol. 3 x 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN (kol. 5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Drukarka monochromatyczna z tabeli 1 | 35 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Drukarka monochromatyczna z tabeli 2 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Drukarka monochromatyczna z tabeli 3 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Drukarka kolorowa z tabeli 4 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Drukarka kolorowa z tabeli 5 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Skaner stołowy A4 z tabeli 6 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Skaner fotograficzny A4 z tabeli 7 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Zasobnik z tonerem z pozycji 1 tabeli 8 | 25 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Zasobnik z tonerem z pozycji 2 tabeli 8 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Zasobnik z tonerem z pozycji 3 tabeli 8 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Zasobnik z tonerem z pozycji 4 tabeli 8 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Zasobnik z tonerem Y z pozycji 5 tabeli 8 | 8 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Zasobnik z tonerem C z pozycji 5 tabeli 8 | 9 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Zasobnik z tonerem M z pozycji 5 tabeli 8 | 8 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Zasobnik z tonerem z pozycji 6 tabeli 8 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Zasobnik z tonerem Y z pozycji 7 tabeli 8 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Zasobnik z tonerem C z pozycji 7 tabeli 8 | 8 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Zasobnik z tonerem M z pozycji 7 tabeli 8 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 19 | RAZEM (Wartość sumaryczna brutto w PLN ): |  |
| „Wartość sumaryczną brutto w PLN” z pozycji nr 19 tabeli nr 9, należy wpisać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), w pkt 2. *niepotrzebne skreślić – „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XV pkt 7 SWZ |

……......................................................................, dnia ............................r.

Formularz przedmiotowo - cenowy musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.